МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ГОЛОВНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ,

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

“ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ”

420043 Казань, ул.Чехова, 28

тел.: (843) 236-08-12, факс: (843) 236-06-61

www.tigp.ru  E-mail: tigp@mi.ru

К

Лениногорский район

Заказ

№ заказа 5266

инв. №: 5249

Заказчик Документ Часть Состав

ГБУ “Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан”

Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района

Схема территориального планирования Лениногорского муниципального района

Часть 1. Положения о территориальном планировании Текстовые материалы

Обозначение

5266-ТМ-1

Том

СТП МР

Том 1

2012 г.

КАЗАНЬ

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

Заказ 5266

Проект

Схема территориального планирования Лениногорского муниципального района

Положения

ТОМ 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Генеральный директор	Хуснутдинов А.А.

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер	Морозов А.А.

Главный архитектор

ГУП «Татинвестгражданпроект»	Юлдашев Р.М.

Начальник АПМ-5	Романова И.Ю.

Главный специалист АПМ-5	Зиганшина Г.А.

КАЗАНЬ 2012

| СОСТАВ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА: | Заказ №5266 |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная мастерская №5 |  |
| Начальник АПМ-5 | Романова И.Ю. |
| Главный специалист АПМ-5 | Зиганшина Г.А. |
| Главный архитектор проекта | Морогова С.Л. |
| Главный инженера проекта | Валидова А.З. |
| 1. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Архитектор II категории | Сандулова Г.Т. |
| Инженер – экономист I категории | Берваль А.В. |
| Инженер – экономист I категории | Мухаметвалиева А.Р. |
| Инженер – экономист II категории | Абдусалямова М.И. |
| Инженер – экономист II категории | Батыршина А.Р. |
| Инженер – экономист II категории | Зиятдинова Л.Р. |
| Инженер – экономист II категории | Хамитова Г.Р. |
| Техник | Нуруллина Э.И. |
| Техник | Кулаков Р.Ю. |
| 2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ |  |
| Руководитель группы | Забирова Ф.М. |
| 3. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ СИСТЕМА |  |
| Ведущий инженер | Кандакова М.А. |
| 4. ТРАНСПОРТНО – КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУК- ТУРА |  |
| Инженер II категории | Шайхутдинов И.М. |
| 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| Главный инженер проекта, к.г.н. | Рысаева Ю.С. |
| Руководитель группы | Гафарова Л.В. |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |
| Руководитель группы | Хайруллина И.В. |
| Инженер II категории | Чернобровкина О.Ю. |
| 7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| Главный инженер проекта, ОАО «Татводпроект» | Долгова Ю.М. |
| 8. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРО- ПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |
| И.о. Главного инженера проекта | Кузнецов В.Е. |
| Инженер I категории | Титова Г.К. |

Схема территориального планирования Лениногорского муниципального района выполнена коллективом специалистов ГУП «Татинвестгражданпроект».

В разработке раздела «Пространственная организация территории» также принимали участие специалисты Образовательной автономной некоммерческой организации «Центр реформирования предприятий» под руководством д.э.н, про- фессора М.Р.Сафиуллина.

Содержание

Введение	4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	7

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

Мероприятия по развитию промышленности	9

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	11

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	15

Мероприятия в системе образования	15

Мероприятия в сфере здравоохранения	33

Мероприятия в сфере культуры и искусства	40

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта	42

Мероприятия в сфере бытового обслуживания	46

Мероприятия в системе предприятий связи	50

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	54

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО   РАЗВИТИЮ   ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	62

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА В 2012-2035 ГГ	68

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО

КАРКАСА ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	72

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ	73

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	136

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	138

ВВЕДЕНИЕ

Проект Схемы территориального планирования Лениногорского муници- пального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестграждан- проект».

Основанием для разработки послужили:

положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации»

№190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

положения закона «Об общих принципах организации местного само- управления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

техническое задание на разработку Схемы территориального планирова- ния.

Схема территориального планирования Лениногорского муниципального района выполнена коллективом специалистов ГУП «Татинвестгражданпроект». В разработке раздела «Пространственная организация территории» так-

же принимали участие специалисты Образовательной автономной некоммер- ческой организации «Центр реформирования предприятий» под руководством д.э.н., профессора М.Р.Сафиуллина.

Для схемы территориального планирования установлены следующие эта- пы реализации:

Исходный год — 2011 – 2012 г. Первая очередь — 2012 – 2020 г. Расчётный срок — 2021 – 2035 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территори- ального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реа- лизации схемы территориального планирования.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориаль- ной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономиче- скую.

Прогнозные социально-экономические показатели, приведенные в проек- те, обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Республики Татарстан, различных структурных подразделений админи- страции муниципального района, иных организаций.

В состав Схемы территориального планирования Лениногорского муни- ципального района входят:

Схема территориального планирования.

Положения	Схемы	территориального	планирования	Лениногорского муниципального района.

Карты	(графические	материалы)	территориального	планирования Лениногорского муниципального района.

Обосновывающие материалы Схемы территориального планирования.

Текстовые материалы.

Карты обоснования Схемы территориального планирования Лениногорского муниципального района.

При разработке Схемы территориального планирования Лениногорского муниципального района использованы официальные показатели государствен- ной статистики и отчетности, материалы министерств и ведомств Республики Татарстан и данные представленные администрациями Лениногорского муни- ципального района и сельских поселений, входящих в его состав.

Состав проекта

Наименование документа

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Схема территориального планирования Лениногорского муниципального района

Том 1

Текстовые материалы

Графические материалы

Часть 2. Обоснование проекта Схемы территориального планирования Лениногорского муниципального района

Социально-экономическое и территориально-пространственное разви- тие Лениногорского муниципального района

Том 2

Текстовые материалы

Книга 1

Книга 2

Графические материалы

Охрана окружающей среды (ООС)

Том 3

Текстовые материалы

Графические материалы

Инженерно-техническая инфраструктура

Том 4

Текстовые материалы

Графические материалы

ИТМ ГО и ЧС

Том 5

Текстовые материалы

Графические материалы

Приложение

Том 6

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ ПО ТЕР- РИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ -190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) к вопросам местного (рай- онного) значения, размещение которых устанавливается Схемой территориаль- ного планирования относятся следующие объекты:

электроснабжения и газоснабжения в границах муниципального района;

автомобильные дороги общего пользования местного значения, мосты и иные транспортные инженерные сооружения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (за исключением автомобильных дорог об- щего пользования и иных транспортных инженерных сооружений федерально- го и регионального значения);

по охране общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра- зования по основным общеобразовательным программам, объекты дополни- тельного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

по оказанию на территории муниципального района первичной медико- санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно- поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в пе- риод беременности, во время и после родов;

по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;

содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиоте- ками.

Кроме того, к вопросам местного значения относится создание условий для развития и обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района:

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи- вания;

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

физической культуры и массового спорта.

Схемой территориального планирования Лениногорского муниципально- го района предусмотрены мероприятия местного значения (районного) значе- ния и учтены мероприятия федерального, регионального и местного (поселен-

ческого) значения, которые определены федеральным законодательством, фе- деральными и республиканскими программами.

В Положениях и схемах представлены мероприятия по территориально- му планированию местного (районного) значения, определенные с учетом ин- тересов муниципальных образований, с которыми Лениногорский муници- пальный район имеет общие границы.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию промышленности

Таблица 1.1.1

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид меро- приятий | Ед. изм. | Мощность | Сроки реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- нитель- ная) | I очередь (2011- 2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| 2 | г. Лениногорск | ООО «ИПТ «Идея-Юго- Восток» | Открытие цеха по производству крутоизогнутых отводов для тру- бопроводного транспорта | Расширение |  |  |  | + |  | Инвестицион- ный паспорт Лениногорско- го муниципаль- ного района |
| 3 | г. Лениногорск | ООО «ИПТ «Идея-Юго- Восток» | Организация производства по изготовлению армированной сетки | Расширение |  |  |  | + |  | Инвестицион- ный паспорт Лениногорско- го муниципаль- ного района |
| 4 |  | Цементный завод | Организация производства цемента на ос- нове привозного клинкера | Новое строи- тельство | тыс. т |  | 300 | + |  | СТП Республи- ки Татарстан |
| 5 | Каркалинское СП, с. Каркали | Мастерская резьбы по кам- ню (ИП Жу- жель) | Организация камнерезного производства | Новое строи- тельство |  |  |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид меро- приятий | Ед. изм. | Мощность | Сроки реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- нитель- ная) | I очередь (2011- 2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| 6 | Мичуринское СП, с. Новое Сереж- кино | Пилорама | Перефункцио- нирование | Организаци- онное меро- приятие |  |  |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 7 | Шугуровское СП, с. Шугурово | Пилорама | Перефункцио- нирование | Организаци- онное меро- приятие |  |  |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 8 | г. Лениногорск | Хлебозавод ООО "Колос" | Перефункцио- нирование под объекты непи- щевого назначе- ния | Организаци- онное меро- приятие |  |  |  | + |  | Генеральный план города Лениногорска |
| 9 | г. Лениногорск | Молочный комбинат ЗАО "Торос- Молоко" | Перефункцио- нирование под объекты непи- щевого назначе- ния | Организаци- онное меро- приятие |  |  |  | + |  | Генеральный план города Лениногорска |
| 10 | Мичуринское СП, с. Новое Сереж- кино |  | Организация площадки для развития дере- вообрабаты- вающих произ- водств | Организаци- онное меро- приятие | га |  | 0,5 | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Таблица 1.1.2

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятия | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | суще- ствую щая | новая (допол- нитель- ная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021- 2035 гг) |  |
| Мероприятия и объекты капитального строительства местного значения |
| 3 | Глазовское СП, Глазово | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 11,6 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 4 | Зай-Каратайское СП, Узбяк | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 23,4 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 5 | Ивановское СП, Аккуль | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 18,0 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 6 | Ивановское СП, Михайловка | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 17,1 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 7 | Каркалинское СП, Каркали | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 20,7 | + | + | СТП Ленино- горского МР |

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятия | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | суще- ствую щая | новая (допол- нитель- ная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021- 2035 гг) |  |
|  |  |  | ва |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кармалкинское СП, Мордовская Кармалка | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 19,6 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 9 | Керлигачское СП, Керлигач | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 18,4 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 10 | Мичуринское СП, п.им.Мичурина | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 19,1 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 11 | Мичуринское СП, Новое Сережкино | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 13,7 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 12 | Новоиштерякское СП, Новый Иштеряк | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 9,5 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 13 | Письмянское СП, Старая Письмянка | площадки перспектив- ного разви- | создание ус- ловий для развития с/х | организа- ционное мероприя- | га |  | 25,2 | + | + | СТП Ленино- горского МР |

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятия | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | суще- ствую щая | новая (допол- нитель- ная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021- 2035 гг) |  |
|  |  | тия АПК | производст- ва | тие |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сарабикуловское СП, Сарабикулово | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 8,1 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 15 | Старокувакское СП, Старый Кувак | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 27,0 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 16 | Сугушлинское СП, Сугушла | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 23,6 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 17 | Туктарово- Урдалинское СП, Карагай | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 13,8 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 18 | Туктарово- Урдалинское СП, Туктарово-Урдала | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 11,8 | + | + | СТП Ленино- горского МР |
| 19 | Урмышлинское СП, Урмышла | площадки перспектив- | создание ус- ловий для | организа- ционное | га |  | 12,1 | + | + | СТП Ленино- горского МР |

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятия | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | суще- ствую щая | новая (допол- нитель- ная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021- 2035 гг) |  |
|  |  | ного разви- тия АПК | развития с/х производст- ва | мероприя- тие |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Федотовское СП, Федотовка | площадки перспектив- ного разви- тия АПК | создание ус- ловий для развития с/х производст- ва | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 11,6 | + | + | СТП Ленино- горского МР |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия в системе образования

Таблица 1.2.1

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| Учреждения дошкольного образования |
| 1 | ГП «г.Лениногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорск | МБДОУ «Детский сад №2 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 95 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №4 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 95 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МДОУ «Детский сад комбинирован- ного вида №6» |  | капиталь- ный ремонт | место | 60 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №7 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 135 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №8 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 40 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский |  | капиталь- | место | 115 |  | + |  | СТП Лениногор- |

сад № 10 г. Лени-

ный ремонт

ского муници-

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | ногорска» |  |  |  |  |  |  |  | пального района |
|  |  | МБДОУ«Детский сад №11 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 95 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 12 г. Лени- ногорска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 155 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 13 г. Лени- ногорска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 42 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №15 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 110 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №16 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 95 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №17г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 75 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 18 г. Лени- ногорска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 75 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №19 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 75 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №20 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 115 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 21 г. Лени- ногорска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 55 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №22 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 125 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №23 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 115 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №24 г.Лениногорска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 115 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №25 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 115 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №26 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 110 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №27 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 95 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 28» |  | капиталь- ный ремонт | место | 110 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №29 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 110 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский |  | капиталь- | место | 80 |  | + |  | СТП Лениногор- |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | сад №30 г. Ленино- горска» |  | ный ремонт |  |  |  |  |  | ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №31 г. Ленино- горска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 95 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «детский сад №32 г.Лениногорска» |  | капиталь- ный ремонт | место | 135 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | детский сад (7-ой микрорайон) |  | новое строи- тельство | место |  | 170 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | детский сад |  | новое строи- тельство | место |  | 90 | + |  | генеральный план г.Лениногорск |
|  |  | детский сад |  | новое строи- тельство | место |  | 300 | + |  | генеральный план г.Лениногорск |
|  |  | детский сад |  | новое строи- тельство | место |  | 280 | + |  | генеральный план г.Лениногорск |
|  |  | детский сад |  | новое строи- тельство | место |  | 300 | + |  | генеральный план г.Лениногорск |
|  |  | детский сад |  | новое строи- тельство | место |  | 300 | + |  | генеральный план г.Лениногорск |
|  |  | детский сад |  | новое строи- | место |  | 140 | + |  | генеральный |

тельство	план

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Лениногорск |
|  |  | детский сад |  | новое строи- тельство | место |  | 300 |  | + | генеральный план г.Лениногорск |
|  |  | детский сад |  | новое строи- тельство | место |  | 240 |  | + | генеральный план г.Лениногорск |
| 2 | Глазовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Урняк-Кумяк | детский сад в со- ставе комплекса «Школа-детский сад» | открытие ком- плекса «Школа- детский сад» в здании бывшей школы | организаци- онное меро- приятие | место |  | 15 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 3 | Зеленорощин- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Зеленая Роща | МБДОУ «Зелено- рощинский детский сад общеразви- вающего вида » |  | капиталь- ный ремонт | место | 75 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 4 | Ивановское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Аккуль | детский сад семей- ного типа | переоборудова- ние части поме- щений жилого дома под детский сад семейного типа | организаци- онное меро- приятие | место |  | 5 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  | с.Михайловка | детский сад семей- ного типа | переоборудова- ние части поме- | организаци- онное меро- | место |  | 4 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  |  | щений жилого дома под детский сад семейного типа | приятие |  |  |  |  |  | пального района |
| 5 | Каркалинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Каркали | МДОУ «Каркалин- ский детский сад №22» | перевод в здание школы | организаци- онное меро- приятие | место | 35 |  | + |  | Долгосрочная концепция, СТП Лениногорского муниципального района |
| 6 | Кармалкинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Мордовская Кармалка | детский сад | открытие детско- го сада в здании школы | организаци- онное меро- приятие | место |  | 15 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 7 | Керлигачское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Керлигач | МБДОУ «Керли- гачский детский сад» | увеличение мощности дет- ского сада за счет свободных помещений шко- лы | организаци- онное меро- приятие | место | 15 | 10 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 8 | Куакбашское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Куакбаш | МДОУ «Куакбаш- ский детский сад №29» | перевод в здание школы с увели- чением мощно- | организаци- онное меро- приятие | место | 14 | 11 | + |  | Долгосрочная концепция, СТП Лениногорского |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  |  | сти |  |  |  |  |  |  | муниципального района |
| 9 | Мичуринское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новое Сереж- кино | МДОУ «Новосе- рёжкинский дет- ский сад» |  | капиталь- ный ремонт | место | 15 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 10 | Мукмин- Каратайское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Мукмин- Каратай | детский сад в со- ставе комплекса «Школа-детский сад» |  | новое строи- тельство | место |  | 15 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 11 | Нижнечерши- линское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Нижние Чер- шилы | МДОУ «Нижне- чершилинский дет- ский сад» | перевод в здание школы с увели- чением мощно- сти | организаци- онное меро- приятие | место | 28 | 12 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 12 | Новоиштеряк- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новый Иште- ряк | детский сад в со- ставе МБОУ «Но- воиштерякская на- чальная школа- детский сад» |  | капиталь- ный ремонт | место | 30 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 13 | Письмянское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Подлесный | МБДОУ «Подлес- |  | капиталь- | место | 30 |  | + |  | СТП Лениногор- |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | ный детский сад» |  | ный ремонт |  |  |  |  |  | ского муници- пального района |
|  | с. Старая Пись- мянка | МДОУ «Старо- письмянский дет- ский сад общераз- вивающего вида » | перевод в здание школы | организаци- онное меро- приятие | место | 70 |  | + |  | Долгосрочная концепция, СТП Лениногорского муниципального района |
|  |  | детский сад |  | новое строи- тельство | место |  | 200 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | детский сад |  | новое строи- тельство | место |  | 280 |  | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 14 | Староиштеряк- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старый Иште- ряк | МДОУ «Староиш- терякский детский сад №30» | перевод в здание школы с увели- чением мощно- сти | организаци- онное меро- приятие | место | 40 | 10 | + |  | Долгосрочная концепция, СТП Лениногорского муниципального района |
|  | д.Ялтау | детский сад семей- ного типа | переоборудова- ние части поме- щений жилого дома под детский сад семейного типа | организаци- онное меро- приятие | место |  | 4 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 15 | Старошугуров- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  | с. Старое Шугу- рово | МБДОУ «Старо- шугуровский дет- ский сад» | открытие филиа- ла детского сада в здании школы | организаци- онное меро- приятие | место | 20 | 15 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 16 | Сугушлинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Юлтимирово | детский сад в со- ставе комплекса «Школа-детский сад» |  | новое строи- тельство | место |  | 20 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 17 | Тимяшевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Тимяшево | МБДОУ «Тимя- шевский детский сад-Ромашка» |  | капиталь- ный ремонт | место | 55 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБДОУ «Тимя- шевский детский сад-Ласточка» |  | капиталь- ный ремонт | место | 35 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | детский сад | открытие детско- го сада в здании школы | организаци- онное меро- приятие | место |  | 20 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 18 | Туктарово- Урдалинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Карагай | детский сад семей- ного типа | переоборудова- ние части поме- щений жилого дома под детский сад семейного типа | организаци- онное меро- приятие | место |  | 4 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| 19 | Шугуровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Шугурово | детский сад |  | новое строи- тельство | место |  | 75 | + |  | Долгосрочная концепция |
| Учреждения общего образования |
| 1 | ГП «г.Лениногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорск | МБОУ «ООШ №1» |  | капиталь- ный ремонт | место | 590 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБОУ «СОШ №2» |  | снос | место | 1000 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБОУ «СОШ №4» |  | реконструк- ция | место | 1176 |  | + |  | Долгосрочная концепция |
|  |  | МБАОУ «СОШ №5» |  | капиталь- ный ремонт | место | 840 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБОУ «СОШ №7» (по ул.Гагарина, д.12) |  | капиталь- ный ремонт | место | 1176 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБОУ «СОШ № 8» |  | капиталь- ный ремонт | место | 940 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБОУ «СОШ № 10» |  | капиталь- ный ремонт | место | 960 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | МБОУ «Гимназия |  | капиталь- | место | 630 |  | + |  | СТП Лениногор- |

№11»

ный ремонт

ского муници-

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пального района |
|  |  | МБОУ «Лицей № 12» |  | реконструк- ция | место | 1296 |  | + |  | Долгосрочная концепция |
|  |  | общеобразователь- ная школа |  | новое строи- тельство | место |  | 600 | + |  | генеральный план г.Лениногорск |
|  |  | общеобразователь- ная школа |  | новое строи- тельство | место |  | 550 |  | + | генеральный план г.Лениногорск |
|  |  | общеобразователь- ная школа |  | новое строи- тельство | место |  | 1000 |  | + | генеральный план г.Лениногорск |
| 2 | Глазовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Урняк-Кумяк | начальная школа в составе комплекса «Школа-детский сад» | открытие ком- плекса «Школа- детский сад» в здании бывшей школы | организаци- онное меро- приятие | место |  | 15 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 3 | Зай- Каратайское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Зай-Каратай | МБОУ «Зай- Каратаевская ООШ» |  | капиталь- ный ремонт | место | 670 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 4 | Ивановское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ивановка | МБОУ «Иванов- ская ООШ» |  | капиталь- ный ремонт | место | 192 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| 5 | Каркалинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Каркали | МБОУ «Каркалин- ская ООШ» | реконструкция с целью размеще- ния детского са- да с проведением капитального ремонта здания | реконструк- ция | место | 198 |  | + |  | Долгосрочная концепция, СТП Лениногорского муниципального района |
| 6 | Кармалкинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Мордовская Кармалка | МБОУ «Мордва Кармальская ООШ» | реконструкция с целью размеще- ния детского са- да с проведением капитального ремонта здания | реконструк- ция | место | 192 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 7 | Керлигачское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Керлигач | МБОУ «Керлигач- ская ООШ» | реконструкция с целью увеличе- ния мощности детского сада с проведением ка- питального ре- монта здания | реконструк- ция | место | 320 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 8 | Куакбашское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Куакбаш | МБОУ «Куакбаш- ская ООШ» | реконструкция с целью размеще- | реконструк- ция | место | 192 |  | + |  | Долгосрочная концепция, СТП |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  |  | ния детского са- да с проведением капитального ремонта здания |  |  |  |  |  |  | Лениногорского муниципального района |
| 9 | Мукмин- Каратайское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Мукмин- Каратай | начальная школа в составе комплекса «Школа-детский сад» |  | новое строи- тельство | место |  | 20 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 10 | Нижнечерши- линское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Нижние Чер- шилы | МБОУ «Нижне- чершилинская СОШ» | реконструкция с целью размеще- ния детского са- да | реконструк- ция | место | 198 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 11 | Письмянское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Подлесный | МБОУ «Подлесная ООШ» |  | капиталь- ный ремонт | место | 192 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  | с. Старая Пись- мянка | МБОУ «Старо- письмянская ООШ» | реконструкция с целью размеще- ния детского са- да с проведением капитального ремонта здания | реконструк- ция | место | 190 |  | + |  | Долгосрочная концепция, СТП Лениногорского муниципального района |
|  |  | общеобразователь- |  | новое строи- | место |  | 434 | + |  | СТП Лениногор- |

ная школа

тельство

ского муници-

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пального района |
|  |  | общеобразователь- ная школа |  | новое строи- тельство | место |  | 578 |  | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 12 | Староиштеряк- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старый Иште- ряк | МБОУ «Староиш- тирякская ООШ» | реконструкция с целью размеще- ния детского са- да с проведением капитального ремонта здания | реконструк- ция | место | 320 |  | + |  | Долгосрочная концепция, СТП Лениногорского муниципального района |
| 13 | Старошугуров- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старое Шугу- рово | МБОУ «Шугуров- ская СОШ им. Чка- лова» (начальные классы) | реконструкция с целью размеще- ния филиала дет- ского сада | реконструк- ция | место | 192 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 14 | Сугушлинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Сугушла | МБОУ «Сугушлин- ская ООШ» |  | капиталь- ный ремонт | место | 388 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  | д.Юлтимирово | начальная школа в составе комплекса «Школа-детский сад» |  | новое строи- тельство | место |  | 15 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 15 | Тимяшевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Тимяшево | МБОУ «Тимяшев- ская СОШ» | реконструкция с целью размеще- ния детского са- да | реконструк- ция | место | 716 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| Учреждения дополнительного образования |
| 1 | ГП «г.Лениногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорск | Лениногорская детская художест- венная школа им. М. Хаертдинова |  | капиталь- ный ремонт | место | 600 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | Дом детского твор- чества |  | новое строи- тельство | место |  | 600 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | кружки детского творчества при об- щеобразователь- ных учреждениях | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 832 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | Детская школа ис- кусств |  | новое строи- тельство | место |  | 550 |  | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 2 | Глазовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Урняк-Кумяк | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 15 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 3 | Зай- Каратайское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  | с.Зай-Каратай | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 30 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 4 | Зеленорощин- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зеленая Роща | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 35 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 20 |  | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 5 | Ивановское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ивановка | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 40 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 6 | Кармалкинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Мордовская Кармалка | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 15 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 15 |  | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 7 | Керлигачское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Керлигач | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 15 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 15 |  | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 8 | Мукмин- Каратайское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Мукмин- Каратай | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 15 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 9 | Письмянское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Старая Пись- мянка | Дом детского твор- чества |  | новое строи- тельство | место |  | 350 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | Детская школа ис- кусств |  | новое строи- тельство | место |  | 400 |  | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 10 | Старокуваское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Старый Кувак | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 105 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 11 | Старошугуров- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Старое Шугу- рово | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 90 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 12 | Сугушлинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Сугушла | кружки детского | организация | организаци- | место |  | 15 | + |  | СТП Лениногор- |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Еди- ница из- мере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (до- полни- тель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | творчества при школе | кружков детско- го творчества | онное меро- приятие |  |  |  |  |  | ского муници- пального района |
| 13 | Тимяшевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Тимяшево | Дом детского твор- чества |  | новое строи- тельство | место |  | 120 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 14 | Урмышлинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Урмышла | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 20 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 15 | Федотовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Федотовка | кружки детского творчества при школе | организация кружков детско- го творчества | организаци- онное меро- приятие | место |  | 15 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| Проведение текущего и капитального ремонта учреждений образования с уровнем физического износа ме- нее 60 % | + | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |

Мероприятия в сфере здравоохранения

Таблица 1.2.2

| № п/п | Местополо- жение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тий | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (дополни тельная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| Больничные учреждения |
| 1 | ГП "г.Лениногор ск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорс к | Центральная районная больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Терапевтиче- ский корпус |  | капиталь- ный ремонт | коек | 100 |  | + |  | Долгосрочная кон- цепция, генераль- ный план г.Лениногорска, СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
|  |  | Поликлиника ЦРБ |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 600 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
|  |  | Стоматологи- ческая поли- клиника |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 200 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
|  |  | Городская больница |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Мощность | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местополо- жение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тий | Единица измерения | Суще- ствую- щая | Новая (дополни тельная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) | Источник меро- приятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долгосрочная кон- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цепция, генераль- |
|  |  | Детский ста- ционар |  | капиталь- ный ремонт | коек | 120 |  | + |  | ный план г.Лениногорска, СТП Лениногор- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ского муниципаль- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долгосрочная кон- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цепция, генераль- |
|  |  | Родильный дом |  | капиталь- ный ремонт | коек | 46 |  | + |  | ный план г.Лениногорска, СТП Лениногор- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ского муниципаль- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долгосрочная кон- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цепция, генераль- |
|  |  | Гинекологи- ческое отде- ление |  | капиталь- ный ремонт | коек | 36 |  | + |  | ный план г.Лениногорска, СТП Лениногор- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ского муниципаль- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долгосрочная кон- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цепция, генераль- |
|  |  | Детская поли- клиника |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 320 |  | + |  | ный план г.Лениногорска, СТП Лениногор- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ского муниципаль- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного района |

| № п/п | Местополо- жение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тий | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (дополни тельная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | Городская больница |  | новое строитель- ство | коек |  | 577 | + |  | Генеральный план г.Лениногорск, СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 2 | Шугуровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шугурово | Шугуровская участковая больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стационар |  | капиталь- ный ремонт | коек | 45 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
|  |  | Поликлиника |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 150 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |
| 1 | ГП "г.Лениногор ск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорс к | Поликлиника в встроено- пристроенных помещениях жилого дома |  | новое строитель- ство | посещений в смену |  | 170 | + |  | Генеральный план г.Лениногорска |
| 2 | Глазовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Местополо- жение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тий | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (дополни тельная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  | д. Урняк- Кумяк | модульный ФАП |  | новое строитель- ство | посещений в смену |  | 9 | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 3 | Каркалин- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Каркали | модульный ФАП |  | новое строитель- ство | посещений в смену |  | 18 | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 4 | Кармалкин- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Мордов- ская Кармал- ка | Мордовско- Кармалкин- ский ФАП |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 18 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 5 | Керлигач- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Керлигач | модульный ФАП |  | новое строитель- ство | посещений в смену |  | 18 | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 6 | Куакбашское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Куакбаш | Куакбашский ФАП |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 18 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
|  | д. Чути | Чутинский ФАП |  | снос | посещений в смену | 9 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 7 | Мичурин- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Местополо- жение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тий | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (дополни тельная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  | с. Новое Се- режкино | Новосереж- кинский ФАП |  | снос | посещений в смену | 18 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
|  |  | модульный ФАП |  | новое строитель- ство | посещений в смену |  | 18 | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 8 | Нижнечер- шилинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхние Чершилы | Верхнечер- шилинский ФАП |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 9 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 9 | Новоиште- рякское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новый Иштеряк | Новоиште- рякский ФАП |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 18 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 10 | Письмян- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Подлес- ный | Подлесный ФАП |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 18 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
|  | с. Старая Письмянка | модульный ФАП |  | новое строитель- ство | посещений в смену |  | 18 | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
|  |  | офис врача общей прак- тики |  | новое строитель- ство | посещений в смену |  | 30 | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |

| № п/п | Местополо- жение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тий | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (дополни тельная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | врачебная ам- булатория |  | новое строитель- ство | коек |  | 5 |  | + | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
|  |  |  |  |  | посещений в смену |  | 52 |  |  |  |
| 11 | Сарабику- ловское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Сарабику- лово | модульный ФАП |  | новое строитель- ство | посещений в смену |  | 18 | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 12 | Староиш- терякское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старый Иштеряк | Староиштеря- ковский ФАП |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 18 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 13 | Старокувак- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старый Кувак | Старокувак- ская врачеб- ная амбулато- рия |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 50 |  | + |  | Программа «Со- вершенствование первичной медико- санитарной помощи населению Респуб- лики Татарстан» |
| 14 | Старошугу- ровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старое Шугурово | Старошуго- ровский ФАП |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 27 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |

| № п/п | Местополо- жение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тий | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (дополни тельная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| 15 | Тимяшев- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Тимяшево | Тимяшевский ФАП |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 23 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 16 | Туктарово- Урдалинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Туктарово- Урдала | Туктарово- Урдалинский ФАП |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 18 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
|  | д. Карагай | Карагайский ФАП |  | капиталь- ный ремонт | посещений в смену | 9 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| 17 | Урмышлин- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Урмышла | Урмышлин- ский ФАП |  | снос | посещений в смену | 18 |  | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
|  |  | модульный ФАП |  | новое строитель- ство | посещений в смену |  | 18 | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| Учреждения здравоохранения |
| Проведение текущего и капитального ремонта учреждений здравоохранения с уровнем физического износа менее 60 % | + | + | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |

Мероприятия в сфере культуры и искусства

Таблица 1.2.3

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (дополни тельная) | 1 очередь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| Музеи |
| 1 | ГП "г.Лениногорск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорск | МУК «Ленино- горский краевед- ческий музей» МО «ЛМР» РТ | реконструк- ция с увели- чением мощ- ности | реконструк- ция | экспона- ты | 12594 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| Кинотеатры |
| 1 | ГП "г.Лениногорск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорск | кинотеатр | организация кинотеатра на базе ГДК | организаци- онное меро- приятие | мест |  | 70 | + |  | Генеральный план г.Лениногорск а, СТП Лени- ногорского муниципаль- ного района |
|  |  | кинотеатр в со- ставе культурно- досугового цен- тра |  | новое строи- тельство | мест |  | 150 | + |  | Генеральный план г.Лениногорск а, СТП Лени- ногорского муниципаль- ного района |
| Культурно-досуговые учреждения |
| 1 | ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (дополни тельная) | 1 очередь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  | "г.Лениногорск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорск | ГДК |  | капитальный ремонт | мест | 440 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
|  |  | Культурно- досуговый центр |  | новое строи- тельство | мест |  | 1517 | + |  | Генеральный план г.Лениногорск а, СТП Лени- ногорского муниципаль- ного района |
| Общедоступные библиотеки |
| 1 | ГП "г.Лениногорск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорск | Центр детского и семейного чтения |  | капитальный ремонт | экземпля- ров | 46579 |  | + |  | Программа развития куль туры Ленино- горского му- ниципального района на 2012-2015 гг. |
|  |  | Библиотека в со- ставе культурно- досугового цен- тра |  | новое строи- тельство | экземпля- ров |  | 94487 | + |  | Генеральный план г.Лениногорск а, СТП Лени- ногорского муниципаль- ного района |

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта

Таблица 1.2.4

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятий | Едини- ца из- мерения | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| Спортивные залы |
| 1 | ГП «г.Лениногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорск | спортивный зал МУ ДОД ДЮСШ №1 |  | капиталь- ный ре- монт | кв. м площади пола | 288 |  | + |  | Комплексная про- грамма развития физиче- ской культуры и спорта в Ленино- горском МР РТ на 2011-2015 годы |
|  |  | встроенное и приспособленное помещение (не- стандартный спортивный зал) МУ ДОД ДЮСШ №1 |  | капиталь- ный ре- монт | кв. м площади пола | 499 |  | + |  | Комплексная про- грамма развития физиче- ской культуры и спорта в Ленино- горском МР РТ на 2011-2015 годы |
|  |  | спортивный зал Спортивного комплекса «Юность» |  | капиталь- ный ре- монт | кв. м площади пола | 864 |  | + |  | Комплексная про- грамма развития физиче- ской культуры и спорта в Ленино- горском МР РТ на 2011-2015 годы |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятий | Едини- ца из- мерения | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | встроенное и приспособленное помещение (не- стандартный спортивный зал) Спортивного комплекса «Юность» |  | капиталь- ный ре- монт | кв. м площади пола | 580 |  | + |  | Комплексная про- грамма развития физиче- ской культуры и спорта в Ленино- горском МР РТ на 2011-2015 годы |
|  |  | универсальный спортивный зал с плоскостным со- оружением (на территории ста- диона)* |  | новое строитель- ство | объект |  | 1 | + |  | Долгосрочная кон- цепция |
| Плавательные бассейны |
| 1 | ГП «г.Лениногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорск | крытый плава- тельный бассейн |  | новое строитель- ство | кв. м зеркала воды |  | 720 | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |
| Другие спортивные объекты |
| 1 | ГП «г.Лениногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорск | комплекс трам- плинов | реконструкция лыжного трамплина К- | реконст- рукция | объект | 1 |  | + |  | Долгосрочная кон- цепция, Комплекс- ная программа |

81	развития физиче-

ской культ4у3ры и

| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятий | Едини- ца из- мерения | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спорта в Ленино- горском МР РТ на 2011-2015 годы |
|  |  | стадион «Юность» |  | реконст- рукция | объект | 1 |  | + |  | Комплексная про- грамма развития физиче- ской культуры и спорта в Ленино- горском МР РТ на 2011-2015 годы |
|  |  | картодром на ба- зе ДОСААФ |  | новое строитель- ство | объект |  | 1 | + |  | Комплексная про- грамма развития физиче- ской культуры и спорта в Ленино- горском МР РТ на 2011-2015 годы |
|  |  | Ледовый дворец спорта | строительство раздевалки для спортсменов под трибунами Ледового дворца спорта | реконст- рукция | объект | 1 |  | + |  | Комплексная про- грамма развития физиче- ской культуры и спорта в Ленино- горском МР РТ на 2011-2015 годы |
|  |  | лыжная база с лыжной трассой | капитальный ремонт лыже- | капиталь- ный ре- | объект | 1 |  | + |  | Комплексная про- грамма |

роллерной трассы

монт

развития физиче- ской культ4у4ры и

|  |  |  |  |  |  | Мощность | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположе- ние | Наименование объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятий | Едини- ца из- мерения | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) | Источник меро- приятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спорта в Ленино- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горском МР РТ на |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 годы |
|  |  | спортивный ком- |  | новое строитель- ство |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плекс с плава- тельным бассей- |  |  | объект |  | 1 |  | + | генеральный план г.Лениногорск |
|  |  | ном* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физкультурно- оздоровительный комплекс (по ул. Чайковского) | завершение строительства | новое строитель- ство | объект |  | 1 | + |  | СТП Лениногор- ского муниципаль- ного района |

Мероприятия в сфере бытового обслуживания

Таблица 1.2.5

| № п/п | Местоположе- ние | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | ГП «г.Лениногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Лениногорск | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 216 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 2 | Зай- Каратайское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Зай-Каратай | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 8 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 3 | Зеленорощин- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Зеленая Роща | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 14 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 2 |  | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 4 | Ивановское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ивановка | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 7 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 5 | Куакбашское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Куакбаш | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 6 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 6 | Нижнечерши- линское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Нижние Чер- шилы | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 9 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 7 | Письмянское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Подлесный | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 6 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  | с.Старая Пись- мянка | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 20 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
|  |  | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 20 |  | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 8 | Сарабикулов- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Сарабикулово | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 12 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 9 | Староиште- рякское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старый Иште- | предприятия |  | новое строи- | рабочие |  | 11 | + |  | СТП Лениногор- |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  | ряк | бытового об- служивания |  | тельство | места |  |  |  |  | ского муници- пального района |
|  |  | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 1 |  | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 10 | Старокувакское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старый Кувак | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 10 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 11 | Старошугуров- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старое Шугу- рово | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 8 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 12 | Сугушлинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Сугушла | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 8 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 13 | Тимяшевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Тимяшево | предприятия бытового об- служивания |  | новое строи- тельство | рабочие места |  | 18 | + |  | СТП Лениногор- ского муници- пального района |
| 14 | Шугуровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шугурово | предприятия |  | новое строи- | рабочие |  | 21 | + |  | СТП Лениногор- |

| № п/п | Местоположе- ние | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид меро- приятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реализации | Источник меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | бытового об- служивания |  | тельство | места |  |  |  |  | ского муници- пального района |
| Проведение текущего и капитального ремонта предприятий бытового обслуживания с уровнем физиче- ского износа менее 60 % | + | + | СТП Лениногор- ского муници- пального района |

Мероприятия в системе предприятий связи

Таблица 1.2.6

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тия | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | Зай-Каратайское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зай-Каратай | ОПС Зай- Каратай |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 2 | Каркалинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Каркали | ОПС Каркали |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 3 | Кармалкинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Мордовская Кармалка | ОПС Мордов- ская Кармалка |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 4 | Керлигачское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Керлигач | ОПС Керлигач |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тия | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| 5 | Куакбашское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Куакбаш | ОПС Куакбаш |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 6 | Мичуринское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. им.Мичурина | ОПС Мичурина |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 7 | Мукмин- Каратайское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Мукмин- Каратай | отделение поч- товой связи |  | новое строи- тельство | объект |  | 1 | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 8 | Новочершилин- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Новочершилинс кий | ОПС Новочер- шилинский |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 9 | Письмянское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Подлесный | ОПС Подлесный |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- |

ципального

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тия | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |
|  | с. Старая Пись- мянка | ОПС Старая Письмянка |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 10 | Сарабикуловское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Сарабикулово | ОПС Сарабику- лово |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 11 | Староиштеряк- ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старый Иште- ряк | ОПС Старый Иштеряк |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 12 | Сугушлинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Сугушла | ОПС Сугушла |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального района |
| 13 | Шугуровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шугурово | ОПС Шугурово |  | капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского муни- ципального |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприя- тия | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник ме- роприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | 1 оче- редь (2012- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |
| Проведение текущего и капитального ремонта отделений почтовой связи с уровнем физического износа менее 60% | + | + | СТП Ленино- горского муни- ципального района |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Таблица 1.3.1

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реали- зации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- нитель- ная) | Пер- вая оче- редь (2013 -2020 гг.) | Расчет ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| 1 |  |  | Разработка проекта Шу- гуровской туристско- рекреацион- ной зоны | Организацион- ное мероприя- тие |  |  |  | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |
| 2 |  |  | Разработка проекта Ку- вакской тури- стско- рекреацион- ной зоны | Организацион- ное мероприя- тие |  |  |  | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |
| 3 |  |  | Разработка проектов ор- ганизации зон рекреа- ции на вод- ных объектах (официаль- ных пляжей) | Организацион- ное мероприя- тие |  |  |  | + | + | СТП Ленино- горского рай- она |
| 4 | ГП | Зона отдыха на | Организация | Организацион- | объект |  | 1 | + |  | СТП Ленино- |

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реали- зации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- нитель- ная) | Пер- вая оче- редь (2013 -2020 гг.) | Расчет ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  | «г.Лениногорск», г.Лениногорск | базе пруда | и оборудова- ние зоны от- дыха | ное мероприя- тие |  |  |  |  |  | горского рай- она |
| 5 | ГП «г.Лениногорск», г.Лениногорск | Туристический информацион- ный центр | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | объект |  | 1 | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |
| 6 | ГП «г.Лениногорск», г.Лениногорск | Гостиничный комплекс | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 220 |  | + | Генеральный план г.Лениногорск |
| 7 | Глазовское СП, между с.Урняк- Кумяк, с.Глазово и с.Ивановка | Детский оздо- ровительный лагерь «Друж- ба» | Реконструк- ция с увели- чением мощ- ности и строительст- вом бассейна | Реконструкция | мест | 130 | 25 | + |  | СТП Респуб- лики Татар- стан, СТП Ле- ниногорского района |
| 8 | Зеленорощинское СП, с.Спиридоновка | Мордовская этнографиче- ская деревня | Благоустрой- ство населен- ного пункта | Благоустройст- во | объект |  | 1 | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |
| 9 | Ивановское СП, с.Михайловка | Экологический комплекс «За- казник «Степ- ной» | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 35 | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |
| 10 | Каркалинское СП, севернее с.Каркали | Кафе «Чай йорты» | Введение в эксплуатацию | Организацион- ное мероприя- тие | мест |  | 30 | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реали- зации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- нитель- ная) | Пер- вая оче- редь (2013 -2020 гг.) | Расчет ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| 11 | Кармалинское СП, с.Мордовская Кар- малка | Этнографиче- ский комплекс мордовской культуры | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 100 | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |
| 12 | Мичуринское СП, с.Новое Сережкино | Чувашский эт- нографический центр | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 30 |  | + | СТП Ленино- горского рай- она |
| 13 | Нижнечершилин- ское СП, с.Нижние Черши- лы | Туристско- музейный ком- плекс | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 50 |  | + | СТП Ленино- горского рай- она |
| 14 | Нижнечершилин- ское СП, северо-западнее с.Нижние Черши- лы | Гостиный дом кратковремен- ного отдыха | Реконструк- ция с увели- чением мощ- ности | Реконструкция | мест | 15 | 15 | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |
| 15 | Нижнечершилин- ское СП, с.Мордовская Ива- новка | Охотничья ту- ристическая база | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 20 |  | + | СТП Ленино- горского рай- она |
| 16 | Письмянское СП, южнее г.Лениногорск | Место прове- дения культур- но-массовых мероприятий районного | Закрытие и перенос на новое место | Организацион- ное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реали- зации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- нитель- ная) | Пер- вая оче- редь (2013 -2020 гг.) | Расчет ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Письмянское СП, южнее г.Лениногорск | Место прове- дения культур- но-массовых мероприятий районного уровня с май- даном | Организация и оборудова- ние места проведения культурно- массовых ме- роприятий со строительст- вом майдана | Организацион- ное мероприя- тие | объект |  | 1 | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |
| 18 | Письмянское СП, с.Старая Письмян- ка | Агроэтногра- фический ком- плекс «Русская деревня» | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 25 | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |
| 19 | Письмянское СП, северо-восточнее с.Старая Письмян- ка | Родник «Девя- тая пятница» | Благоустрой- ство родника | Благоустройст- во | объект | 1 |  | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |
| 20 * | Письмянское СП, южнее с.Старая Письмянка | Туристическая база кратко- временного отдыха | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 50 |  | + | СТП Ленино- горского рай- она |

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реали- зации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- нитель- ная) | Пер- вая оче- редь (2013 -2020 гг.) | Расчет ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| 21 * | Письмянское СП, южнее с.Старая Письмянка | Межпоселен- ческая зона от- дыха с обору- дованным пля- жем | Организация и оборудова- ние зоны от- дыха | Организацион- ное мероприя- тие | объект |  | 1 |  | + | СТП Ленино- горского рай- она |
| 22 * | Письмянское СП, южнее с.Старая Письмянка | Межпоселен- ческий пляж | Организация и оборудова- ние пляжа | Организацион- ное мероприя- тие | объект |  | 1 |  | + | СТП Ленино- горского рай- она |
| 23 | Старокувакское СП, с.Старый Кувак | Гостиничный дом с инфор- мационным центром | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 20 |  | + | СТП Ленино- горского рай- она |
| 24 | Старошугуровское СП, с.Старое Шугурово | Туристско- музейный ком- плекс | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 50 | + |  | СТП Ленино- горского рай- она |
| 25 | Сугушлинское СП, западнее д.Юлтимирово | База отдыха | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 200 |  | + | СТП Ленино- горского рай- она |
| 26 | Федотовское СП, с.Федотовка | Кряшенский этнографиче- ский центр | Новое строи- тельство | Новое строи- тельство | мест |  | 25 |  | + | СТП Ленино- горского рай- она |

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реали- зации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- нитель- ная) | Пер- вая оче- редь (2013 -2020 гг.) | Расчет ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| 27 | ГП «г.Лениногорск», Глазовское, Зай- Каратайское, Ива- новское, Каркалин- ское, Куакбашское, Мукмин- Каратайское, Ниж- нечершилинское, Новочершилин- ское, Письмянское, Староиштерякское, Старошугуровское, Сугушлинское, Тимяшевское, Фе- дотовское, Шугу- ровское СП | Культурно- ландшафтный маршрут «Ле- ниногорское кольцо» | Организация маршрута | Организацион- ное мероприя- тие |  |  |  | + | + | СТП Ленино- горского рай- она |
| 28 | ГП «г.Лениногорск», Каркалинское, Ку- акбашское, Нижне- чершилинское, Но- вочершилинское, Письмянское, Са- рабикуловское, | Историко- познаватель- ный маршрут «По местам памяти и от- крытий» | Организация маршрута | Организацион- ное мероприя- тие |  |  |  | + | + | СТП Ленино- горского рай- она |

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реали- зации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- нитель- ная) | Пер- вая оче- редь (2013 -2020 гг.) | Расчет ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  | Староиштерякское, Старокувакское, Старошугуровское, Сугушлинское, Тимяшевское, Фе- дотовское, Шугу- ровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГП «г.Лениногорск», Зеленорощинское, Каркалинское, Кармалкинское, Куакбашское, Ми- чуринское, Нижне- чершилинское, Письмянское, Са- рабикуловское, Староиштерякское, Старокувакское, Старошугуровское, Сугушлинское, Тимяшевское, Фе- дотовское, Шугу- ровское СП | Религиозно- этнографиче- ский маршрут «Религия и на- роды Ленино- горского рай- она» | Организация маршрута | Организацион- ное мероприя- тие |  |  |  | + | + | СТП Ленино- горского рай- она |

| № п/ п | Местоположение | Наименова- ние объекта | Наименова- ние меро- приятия | Вид мероприятий | Единица измере- ния | Мощность | Срок реали- зации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- нитель- ная) | Пер- вая оче- редь (2013 -2020 гг.) | Расчет ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| 30 | ГП «г.Лениногорск», Глазовское, Зай- Каратайское, Ива- новское, Каркалин- ское, Куакбашское, Мукмин- Каратайское, Ниж- нечершилинское, Новочершилин- ское, Письмянское, Староиштерякское, Старокувакское, Старошугуровское, Сугушлинское, Федотовское, Шу- гуровское СП | Эколого- спортивно- ландшафтный маршрут «Го- ры, реки и леса Лениногорско- го района» | Организация маршрута | Организацион- ное мероприя- тие |  |  |  | + | + | СТП Ленино- горского рай- она |

* - проведение мероприятия возможно после реализации мероприятия по закрытию свалки с рекультивацией террито- рии и проведения санитарно-эпидемиологических исследований

16 - перенос объекта в связи со строительством Металлургического мини-завода ЗАО «Татсталь»

7 – проведение мероприятия возможно с согласования Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 1.4.1

| № п/ п | Местоположе- ние | Наименова- ние объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- ни- тельна я) | Первая очередь (2012- 2020 гг.) | Рас- четный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| Мероприятия местного (районного) значения |
| Автомобильные дороги местного значения |
| 1. | Глазовское СП | Подъездные дороги к объ- ектам АПК у д.Урняк-Кумяк | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 0,4 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 2. | ГП "г.Лениногорск", Письмянское СП | Подъезд к жи- лищным пло- щадкам | новое строи- тельство | новое строи- тельство | км |  | 5 | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 3. | Зай-Каратайское СП | Зай-Каратай - Узбяк | капитальный ремонт (устрой- ство асфальто- бетонного по- крытия) | капитальный ремонт | км | 6 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 4. | Ивановское СП | Подъезд к с.Аккуль | капитальный ремонт (устрой- ство асфальто- бетонного по- крытия) | капитальный ремонт | км | 2,1 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 5. | Ивановское СП | Подъезд к сви- ноферме у с.Ивановка | новое строи- тельство | новое строи- тельство | км |  | 1,1 | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 6. | Ивановское СП | Подъезд к на- возохранили- | новое строи- тельство (твер- | новое строи- тельство | км |  | 0,3 | + |  | СТП Лениногор- ского МР |

| № п/ п | Местоположе- ние | Наименова- ние объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- ни- тельна я) | Первая очередь (2012- 2020 гг.) | Рас- четный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | щу у с.Ивановка | дое покрытие) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ивановское СП | Подъезд к ферме КРС у с.Ивановка | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 0,6 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 8. | Ивановское СП | "Лениногорск - Ивановка - Михайловка" - Марьяновка | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 1,9 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 9. | Кармалинское СП | Подъезд к объ- ектам АПК у с.Мордовская Кармалка | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 0,6 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 10. | Куакбашское СП | Подъезд к ферме КРС у с.Куакбаш | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 0,4 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 11. | Мичуринское СП | Подъезд к ферме КРС у с.Новое Се- режкино | капитальный ремонт (устрой- ство асфальто- бетонного по- крытия) | капитальный ремонт | км | 0,4 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 12. | Мичуринское СП | Подъезд к ферме КРС у п.им.Мичурин а | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 1,1 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |

| № п/ п | Местоположе- ние | Наименова- ние объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- ни- тельна я) | Первая очередь (2012- 2020 гг.) | Рас- четный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| 13. | Нижнечерши- линское СП | Подъезд к на- возохранили- щу у с.Нижние Чершилы | новое строи- тельство (твер- дое покрытие) | новое строи- тельство | км |  | 0,7 | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 14. | Нижнечерши- линское СП, Фе- дотовское СП | "Кичуй - Кузь- миновка" - Мордовская Ивановка | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 6,3 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 15. | Нижнечершили- ское СП | Подъезд к гос- тиному дому у с.Нижние Чершилы | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 0,5 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 16. | Новоиштеряков- ское СП | Чиялетау - Но- вый Утямыш | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 1,6 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 17. | Новочершилин- ское СП | Новочерши- линский - Гор- кино | капитальный ремонт (устрой- ство асфальто- бетонного по- крытия) | капитальный ремонт | км | 0,6 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 18. | Новочершилин- ское СП | "Ромашкино - Куакбаш - Каркали" - Ку- зайкино | капитальный ремонт (устрой- ство асфальто- бетонного по- крытия) | капитальный ремонт | км | 5 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 19. | Новочершилин- | Подъезд к сви- | строительство | новое строи- | км | 0,5 |  | + |  | СТП Лениногор- |

| № п/ п | Местоположе- ние | Наименова- ние объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- ни- тельна я) | Первая очередь (2012- 2020 гг.) | Рас- четный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  | ское СП | ноферме у с.Кузайкино | (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | тельство |  |  |  |  |  | ского МР |
| 20. | Новочершилин- ское СП | Подъезд к ферме КРС у п.Новочершил инский | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 0,8 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 21. | Письмянское СП | Лениногорск - Савочкино | капитальный ремонт (устрой- ство асфальто- бетонного по- крытия) | капитальный ремонт | км | 4 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 22. | Письмянское СП | "Бугульма - Лениногорск" - Подлесный | капитальный ремонт (устрой- ство асфальто- бетонного по- крытия) | капитальный ремонт | км | 1 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 23. | Письмянское СП | "Лениногорск - Азнакаево" - Степной Зай | капитальный ремонт (устрой- ство асфальто- бетонного по- крытия) | капитальный ремонт | км | 0,6 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 24. | Письмянское СП | Подъезд к по- лигону ТБО у г.Лениногорск | новое строи- тельство | новое строи- тельство | км |  | 1,6 | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 25. | Письмянское СП | Подъезд к объ- ектам рекреа- | новое строи- тельство | новое строи- тельство | км |  | 1,2 |  | + | СТП Лениногор- ского МР |

| № п/ п | Местоположе- ние | Наименова- ние объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- ни- тельна я) | Первая очередь (2012- 2020 гг.) | Рас- четный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | ции у с.Старая Письмянка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Письмянское СП | Подъезд к д.Письмянское | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 0,6 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 27. | Письмянское СП | Подъезд к объ- ектам АПК у с.Старая Письмянка | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 0,8 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 28. | Старокувакское СП | Подъезд к с.Старый Ку- вак | капитальный ремонт (устрой- ство асфальто- бетонного по- крытия) | капитальный ремонт | км | 1 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 29. | Старокувакское СП | Подъезд к объ- ектам АПК у с.Старый Ку- вак | капитальный ремонт (устрой- ство асфальто- бетонного по- крытия) | капитальный ремонт | км | 1,8 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 30. | Старокувакское СП | Подъезд к на- возохранили- щу у с.Старый Кувак | новое строи- тельство (твер- дое покрытие) | новое строи- тельство | км |  | 0,2 | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 31. | Старошугуров- ское СП | Подъезд к по- лигону ТБО у с.Новое Шугу- | новое строи- тельство | новое строи- тельство | км |  | 1,8 | + |  | СТП Лениногор- ского МР |

| № п/ п | Местоположе- ние | Наименова- ние объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Еди- ница изме- рения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- ни- тельна я) | Первая очередь (2012- 2020 гг.) | Рас- четный срок (2021- 2035 гг.) |  |
|  |  | рово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Старошугуров- ское СП | Подъезд к се- мейной ферме у с.Старое Шу- гурово | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 0,18 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 33. | Сугушлинское СП | Подъезд к ферме КРС у с.Юлтимирово | новое строи- тельство | новое строи- тельство | км |  | 1,1 | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 34. | Сугушлинское СП | Подъезд к базе отдыха у д.Юлтимирово | новое строи- тельство | новое строи- тельство | км |  | 0,9 |  | + | СТП Лениногор- ского МР |
| 35. | Туктарово- Урдалинское СП | Подъезд к ферме КРС у с.Туктарово- Урдала | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 1 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 36. | Урмышлинское СП | Урмышла - Новое Елхово | капитальный ремонт (устрой- ство асфальто- бетонного по- крытия) | капитальный ремонт | км | 4 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 37. | Урмышлинское СП | "Кичуй - Кузь- миновка" - Урмышла" - Бухар | строительство (устройство ас- фальтобетонно- го покрытия) | новое строи- тельство | км | 0,6 |  | + |  | СТП Лениногор- ского МР |
| 38. | Федотовское СП | Подъезд к по- лигону ТБО у с.Кузьминовка | новое строи- тельство | новое строи- тельство | км |  | 0,1 | + |  | СТП Лениногор- ского МР |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2012-2035 ГГ.

Таблица 1.5.1

| № п/ п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид меро- приятий | Ед. изм. | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | I очередь (2012- 2020гг.) | Расчетный срок (2021- 2035гг.) |  |
| Перевод застроенных земель лесного фонда в земли населенных пунктов |
| 1. | Марьяновка | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 1,45 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 2. | Лениногорск | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 436,46 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 3. | Степной Зай | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 0,13 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 4. | Восход | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 1,34 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |

| № п/ п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид меро- приятий | Ед. изм. | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | I очередь (2012- 2020гг.) | Расчетный срок (2021- 2035гг.) |  |
| 5. | Старая Варваринка | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 0,05 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 6. | Сходнево-Чертанла | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 0,86 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 7. | Узбяк | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 0,23 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 8. | Каркали | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 0,62 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 9. | Верхний Каран | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 0,93 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |

| № п/ п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид меро- приятий | Ед. изм. | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | I очередь (2012- 2020гг.) | Расчетный срок (2021- 2035гг.) |  |
| 10. | Подлесный | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 0,66 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 11. | Новый Иштеряк | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 0,31 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 12. | Тимяшево | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 1,45 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 13. | Ивановка | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 1,37 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 14. | Дурасово | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 0,88 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |

| № п/ п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид меро- приятий | Ед. изм. | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую- щая | Новая (допол- нитель- ная) | I очередь (2012- 2020гг.) | Расчетный срок (2021- 2035гг.) |  |
| 15. | Зай-Каратай | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 0,05 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 16. | Куакбаш | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 6,01 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |
| 17. | Старая Письмянка | Застроенные участки земель лесного фонда | Перевод зе- мель лесного фонда в земли населенных пунктов | организаци- онное | га | 5,75 |  | + |  | СТП Ленино- горского му- ниципального района |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО КАРКАСА ЛЕНИНОГОРСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Таблица 1.6.1

| № п/п | Местоположение | Наиме нова- ние объ- екта | Наименование мероприятия | Вид меро- приятий | Ед. изм. | Мощность | Срок реализации | Источник мероприя- тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суще- ствую щая | Новая (допол- нитель- ная) | Первая очередь (2011- 2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021- 2035 гг.) |  |
| 1 | Лениногорский мунипальный район |  | обеспечение разработки доку- ментов территориального плани- рования, проектов планировки и правил землепользования и за- стройки с учетом границ терри- торий объектов культурного на- следия и зон их охраны, режимов и регламентов содержания зон охраны объектов культурного наследия исторических населен- ных пунктов | Органи- зацион- ное меро- приятие |  |  |  | + |  | СТП Лени- ногорского района |
| 2 | Лениногорский мунипальный район |  | обеспечение отображения границ территорий объектов культурно- го наследия и зон их охраны в Земельном кадастре муници- пального образования | Органи- зацион- ное меро- приятие |  |  |  | + |  | СТП Лени- ногорского района |
| 3 | Лениногорский мунипальный район |  | регистрация обременений по ус- ловиям охраны объектов куль- турного наследия при регистра- ции объектов культурного насле- дия местного значения | Органи- зацион- ное меро- приятие |  |  |  | + |  | СТП Лени- ногорского района |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Таблица 1.7.1

Мероприятия Схемы территориального планирования Лениногорского муниципального района в области охраны окружающей среды

| № | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприя- тий | Едини- цы из- мере- ния | Мощность | Срок реа- лиза- ции | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополни- тельная) | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Оптимизация объектов промышленности и обоснование размещения в границах жилой застройки объектов V класса |
| 1 | Ивановское СП, с.Ивановка | Фасовочный цех КП «Октябрь- ский» | Обоснование размещения цеха в границах жилой застройки | обоснование размещение | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 2 | Тимяшевское СП, с.Тимяшево | Пекарня | Обоснование размещения пекарни в границах жилой застройки | обоснование размещения | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 3 | г.Лениногорск | ООО ИПТ "Идея-Юго- Восток" | Обоснование размещенияе техно- парка в границах жилой застройки | обоснование размещения | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 4 | г.Лениногорск | ООО "Агропак- Татарстан" | Обоснование размещение цеха по розливу воды в границах жилой застройки | обоснование размещения | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 5 | г.Лениногорск | Склады общето- варные | Обоснование размещения склада общетоварного в границах жилой застройки | обоснование размещения | объект | 3 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |

| 6 | Шугуровское СП, с.Шугурово | ООО "Азнакай киемнэре" (ООО "Шугуровская швейная фабри- ка") | Оптимизация швейной фабрики в целях устранения негативного воз- действия на население с.Шугурово | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | г.Лениногорск | ООО "Гиара" | Оптимизация швейной фабрики в целях устранения негативного воз- действия на население г.Лениногорск | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 8 | г.Лениногорск | ОАО "Специа- лизированное предприятие технологическо- го транспорта" | Оптимизация базы в целях устра- нения негативного воздействия на население г.Лениногорск | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 9 | г.Лениногорск | ООО "Ленино- горский механи- ческий завод" | Оптимизация механического заво- да в целях устранения негативно- го воздействия на население г.Лениногорск | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 10 | г.Лениногорск | Лениногорский филиал ОАО ПРСО "Татавто- дор" | Оптимизация АБЗ в целях устра- нения негативного воздействия на население г.Лениногорск | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 11 | Зеленорощинское СП, с.Зеленая Роща | пилорама | Оптимизация пилорамы в целях устранения негативного воздейст- вия на население с.Зеленая Роща | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 12 | Нижнечершилин- ское СП, с.Нижние Чершилы | пилорама | Оптимизация пилорамы в целях устранения негативного воздейст- вия на население с.Нижние Чер- шилы | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 13 | Шугуровское СП, с.Шугурово | ООО "Строй- монтаж-Сервис" | Оптимизация базы в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Шугурово | оптимиза- ция | объект | 2 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 14 | Шугуровское СП, с.Шугурово | ООО "Шугуров- ский ДОК" | Оптимизация базы в целях устра- нения негативного воздействия на | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до |

|  |  |  | население с.Шугурово |  |  |  |  |  |  | 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Шугуровское СП, с.Шугурово | ОАО "СЗМН" | Оптимизация ОАО "СЗМН" в це- лях устранения негативного воз- действия на население с.Шугурово | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 16 | г.Лениногорск | ОАО "Татарское монтажно- наладочное управление" | Оптимизация территории завода в целях устранения негативного воз- действия на население г.Лениногорск | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 17 | г.Лениногорск | ОАО "Ленино- горский завод "Автоспецобо- рудование" | Оптимизация завода в целях уст- ранения негативного воздействия на население г.Лениногорска | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| Перефункционирование объектов промышленности и АПК |
| 1 | Мичуринское СП, с.Новое Сережкино | пилорама | Перефункционирование пилорамы в целях устранения негативного воздействия на население с.Новое Сережкино | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 2 | Шугуровское СП, с.Шугурово | пилорама | Перефункционирование пилорамы в целях устранения негативного воздействия на население с.Шугурово | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 3 | Каркалинское СП, с.Каркали | склад | Перефункционирование склада по причине размещения в СЗЗ ското- могильников (склад можно будет оставить лишь после обоснования сокращения СЗЗ скотомогильни- ков) | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 4 | г.Лениногорск | Городская типо- графия (ОАО "Татмедиа") | Перефункционирование типогра- фии в целях устранения негатив- ного воздействия на население г.Лениногорск | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 5 | Письмянское СП, с.Старая Письмян- ка (к востоку от | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского |

|  | села) |  | гативного воздействия на водоток |  |  |  |  |  |  | муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Нижнечершилин- ское СП, с.Мордовская Ива- новка (к югу от се- ла) | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 7 | Новоиштерякское СП, с.Новый Иш- теряк | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях освоения тер- ритории под ИЖС | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 8 | Туктарово- Урдалинское СП, с.Туктарово- Урдала | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 9 | Туктарово- Урдалинское СП, д.Карагай | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 10 | Сугушлинское СП, с.Сугушла | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в связи с размещением в СЗЗ скотомогильника | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 11 | Куакбашское СП, с.Куакбаш (к севе- ру от села) | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 12 | Федотовское СП, д.Тукмак | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 13 | Мичуринское СП, пос.им.Мичурина (к западу от посел- ка) | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 4 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 14 | Ивановское СП, с.Ивановка (к вос- | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- | перефунк- ционирова- | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до |

|  | току от села) |  | геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | ние |  |  |  |  |  | 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Урмышлинское СП, с.Старая Вар- варинка | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 16 | Зеленорощинское СП, с.Спиридоновка | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 2 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 17 | Сугушлинское СП, д.Юлтимирово (к востоку от дерев- ни) | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 2 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 18 | Сугушлинское СП, д.Юлтимирово (в 4 км к югу) | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 19 | Сарабикуловское СП, с.Сарабикулово | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 20 | Глазовское СП, с.Глазово (в 5,5 км к югу от села) | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 21 | Глазовское СП, с.Глазово (в 750 м к югу от села) | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 22 | Новочершилинское СП, пос.Александровка | Загон для скота (летний лагерь) | Перефункционирование террито- рии загона для скота (летнего ла- геря скота) в целях устранения не- гативного воздействия на водоток | перефунк- ционирова- ние | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| Оптимизация объектов АПК и объектов по их обслуживанию (МТП (МТМ), зернотоков, зернохранилищ и ферм) |
| 1 | Мукмин- | ИП Маметов | Оптимизация МТП в целях устра- | оптимиза- | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической |

|  | Каратайское СП, с.Мукмин-Каратай | П.И. | нения негативного воздействия на население с.Мукмин-Каратай | ция |  |  |  |  |  | безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Куакбашское СП, с.Куакбаш | ООО Маркс | Оптимизация МТП в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Куакбаш | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 3 | Сарабикуловское СП, с.Сарабикулово | ООО Сатурн- Урал | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Сарабикулово | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 4 | Зеленорощинское СП, с.Зеленая Роща | РПК Зеленогор- ский ООО Со- юз-Агро | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Зеленая Роща | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 5 | Письмянское СП, п.Подлесный | ООО «Дизель» | Оптимизация МТП в целях устра- нения негативного воздействия на население п.Подлесный | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 6 | Туктарово- Урдалинское СП, с.Туктарово-Урдала | ООО А/Ф Ле- ниногорская | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Туктарово-Урдала | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 7 | Сугушлинское СП, с.Сугушла | ООО «Родник» | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Сугушла | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 8 | Ивановское СП, с.Ивановка | ООО «Агро- продсервис» | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Ивановка | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 9 | Федотовское СП, с.Федотовка | ООО «Ленина» | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Федотовка | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 10 | Нижнечершилин- | ООО А/Ф | Оптимизация МТМ в целях устра- | оптимиза- | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической |

|  | ское СП, с.Нижние Чершилы | «Спартак» | нения негативного воздействия на население с.Нижние Чершилы | ция |  |  |  |  |  | безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Новочершилинское СП, с.Новочершилинско е | ООО «Чулпан» | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Новочершилинское | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 12 | Новочершилинское СП, с.Кузайкино | ИП Кузнецов И.Н. | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Кузайкино | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 13 | Старокувакское СП, с.Старый Кувак | ООО А/Ф «Ле- ниногорская» | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Старый Кувак | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 14 | Урмышлинское СП, д.Новое Елхово | КФХ Хабибул- лин Ф.З. (МТМ) | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население д.Новое Елхово | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 15 | Новоиштерякское СП, с.Новый Иште- ряк | ООО А/Ф Ле- ниногорская | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Новый Иштеряк | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 16 | Каркалинское СП, с.Каркали | ООО А/Ф Ле- ниногорская | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Каркали | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 17 | Староиштерякское СП, с.Старый Иш- теряк | ООО А/Ф Ле- ниногорская | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Старый Иштеряк | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 18 | Письмянское СП, с.Старая Писмянка | ООО А/к Вос- ходящая заря | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Старая Письмянка | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 19 | Мичуринское СП, | ООО А/Ф Ле- | Оптимизация МТМ в целях устра- | оптимиза- | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической |

|  | пос.им.Мичурина | ниногорская | нения негативного воздействия на население пос.им.Мичурина | ция |  |  |  |  |  | безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Мичуринское СП, с.Новое Сережкино | ООО А/Ф Ле- ниногорская | Оптимизация МТМ в целях устра- нения негативного воздействия на население с.Новое Сережкино | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 21 | Письмянское СП, п.Подлесный | ООО Агрофир- ма Ялтау | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население п.Подлесный | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 22 | Кармалинское СП, с.Мордовская Кар- малка | ИП Хасанов Х.Х. | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Мордовская Кар- малка | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 23 | Урмышлинское СП, д.Новое Елхово | КФХ Хабибул- лин Ф.З. (КРС) | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население д.Новое Елхово | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 24 | Ивановское СП, д.Аккуль | ООО «Агро- продсервис» | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население д.Аккуль | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 25 | Туктарово- Урдалинское СП, с.Туктарово-Урдала | ООО А/Ф Ле- ниногорская | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Туктарово-Урдала | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 26 | Глазовское СП, д.Урняк-Кумяк | ООО Йолдыз | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население д.Урняк-Кумяк | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 27 | Мичуринское СП, пос.им.Мичурина | ООО А/Ф «Ле- ниногорская» | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население п.им.Мичурина | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 28 | Письмянское СП, | ООО А/к Вос- | Оптимизация фермы в целях уст- | оптимиза- | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической |

|  | с.Старая Письмянка | ходящая заря | ранения негативного воздействия на население с.Старая Письмянка | ция |  |  |  |  |  | безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Мичуринское СП, с.Новое Сережкино | ООО А/Ф» Ле- ниногорская» | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Новое Сережкино | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 30 | Новочершилинское СП, с.Кузайкино | ИП Кузнецов И.Н. | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Кузайкино | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 31 | Старокувакское СП, с.Старый Кувак | ИП Кузнецов И.Н. | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Старый Кувак | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 32 | Куакбашское СП, с.Куакбаш | ООО Маркс | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Куакбаш | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 33 | Куакбашское СП, с.Куакбаш | КФХ Ганиев | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Куакбаш | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 34 | Нижнечершилин- ское СП, с.Верхние Чершилы | ООО А/Ф Спар- так | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Верхние Чершилы | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 35 | Сарабикуловское СП, с.Сарабикулово | ООО Сатурн- Урал | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Сарабикулово | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 36 | Староиштерякское СП, д.Ялтау | ООО А/Ф «Ле- ниногорская» | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население д.Ялтау | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 37 | Нижнечершилин- | ООО А/Ф Спар- | Оптимизация фермы в целях уст- | оптимиза- | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической |

|  | ское СП, с.Нижние Чершилы | так | ранения негативного воздействия на население с.Нижние Чершилы | ция |  |  |  |  |  | безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Федотовское СП, с.Федотовка | ООО «Ленина» | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Федотовка | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 39 | Новочершилинское СП, с.Новочершилинс- кий | ООО «Чулпан» | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Новочершилинский | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 40 | Новоиштерякское СП, с.Новый Иште- ряк | ООО А/Ф «Ле- ниногорская» | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Новый Иштеряк | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 41 | Новочершилинское СП, с.Кузайкино | ИП Лапаскин | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Кузайкино | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 42 | Староиштерякское СП, с.Старый Иш- теряк | ООО Агрофир- ма Ялтау | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Старый Иштеряк | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 43 | Староиштерякское СП, с.Старый Иш- теряк | ООО А/Ф Ле- ниногорская | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население с.Старый Иштеряк | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |
| 44 | Урмышское СП, д.Новое Елхово | КФХ Хабибул- лин Ф.З. | Оптимизация фермы в целях уст- ранения негативного воздействия на население д.Новое Елхово | оптимиза- ция | объект | 1 |  | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногорского муниципального района |

| Обращение с отходами производства и потребления |
| --- |
| 1 | Сугушлинское СП, с.Сугушла | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 2 | Туктарово- Урдалинское СП, с.Туктарово- Урдала | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 3 | Куакбашское СП, д.Чити | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- цион меро- приятие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 4 | Куакбашское СП, к юго-востоку от д. Сходнево-Чентала | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 5 | Мичуринское СП, с. Новое Сережки- но | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 6 | Мичуринское СП, пос. им.Мичурина | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 7 | Новочершилинское СП, с.Горкино | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 2 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 8 | Нижнечершилин- ское СП, с.Нижние Чершилы | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

| 9 | Сугушлинское СП, д.Юлтимирово | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Урмышлинское СП, с.Урмышла | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 11 | Мукмин- Каратайское СП, с.Мукмин-Каратай | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 12 | Федоровское СП, д.Тукмак | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 13 | Федотовское СП, с.Кузьминовка | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 14 | Сарабикуловское СП, с.Сарабикулово | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 15 | Керлигачское СП, с.Керлигач | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 16 | Глазовское СП, д.Урняк-Кумяк | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

| 17 | Шугуровское СП, с.Шугурово | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Зай-Каратайское СП, с.Зай-Каратай | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с про- ведением рекультивации терри- тории | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| Мероприятия по сокращению (переносу) санитарно-защитных зон скотомогильников |
| 1 | Туктарово- Урдалинское СП, д.Карагай | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях устранения нега- тивного воздействия на населе- ние д. Карагай | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 2 | Туктарово- Урдалинское СП, с.Туктарово- Урдала | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях возможности про- ведения рекультивации свалки у с.Туктарово-Урдала | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 3 | Зеленорощин- ское СП, с.Зеленая Роща | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях устранения нега- тивного воздействия на населе- ние с. Зеленая Роща | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 4 | Новоиштеряк- ское СП, с.Новый Иште- ряк | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях устранения нега- | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

|  |  |  | тивного воздействия на населе- ние с. Новый Иштеряк |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Старошугуров- ское СП, д.Новое Шугурово | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях устранения нега- тивного воздействия на населе- ние д. Новое Шугурово | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 6 | Сугушлинское СП, с.Сугушла | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях устранения нега- тивного воздействия на населе- ние с. Сугушла | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 7 | Старошугуров- ское СП, с.Старое Шугу- рово | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях устранения нега- тивного воздействия на населе- ние д. Новое Шугурово | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 8 | Староиштеряк- ское СП, с.Старый Иште- ряк | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях устранения нега- тивного воздействия на населе- ние с. Старый Иштеряк | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 9 | Мичуринское СП, пос.им.Мичурина | биотермическая яма | проведение мероприятий по благоустройству скотомогиль- ника в соответствии с Ветери- нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже- ния биологических отходов | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

| 10 | Мичуринское СП, с.Новое Се- режкино | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях устранения нега- тивного воздействия на населе- ние с.Новое Сережкино | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Старокувакское СП, с.Старый Кувак | биотермическая яма | проведение мероприятий по благоустройству скотомогиль- ника | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 12 | Кармалкинское СП, с.Мордовская Кармалка | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях устранения нега- тивного воздействия население с.Мордовская Кармалка | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 13 | Куакбшское СП, с.Куакбаш | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях устранения нега- тивного воздействия на населе- ние с. Куакбаш | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 14 | Федотовское СП, с.Федотовка | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогиль- ника в целях устранения нега- тивного воздействия на населе- ние с. Федотовка и кладбище | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 15 | Сарабикуловское СП, с.Сарабикулово | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны скотомогильника (пере- носу) в целях устранения нега- | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

|  |  |  | тивного воздействия на населе- ние с.Сарабикулово |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Новочершилин- ское СП, пос.Новочершил инский | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны скотомогильника (перено- су) в целях устранения негатив- ного воздействия на население пос.Новочершилинский | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 17 | Письмянское СП, пос.Верхний Ка- ран | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны биотермической ямы в це- лях устранения негативного воздействия на население пос.Верхний Каран | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 18 | Письмянское СП, к востоку от пос.Подлесный | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны биотермической ямы в це- лях устранения негативного воздействия на водоток и поли- гон ТБО | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 19 | Письмянское СП, с.Старая Пись- мянка | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны биотермической ямы в це- лях устранения негативного воздействия на население с.Старая Письмянка | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 20 | Урмышлинское СП, с.Урмышла | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны биотермической ямы в це- лях устранения негативного воздействия на население с.Урмышла | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

| 21 | Урмышлинское СП, с.Урмышла | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны скотомогильника (перено- су) в целях устранения негатив- ного воздействия на население с.Урмышла | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Зай-Каратайское СП, с.Зай-Каратай | биотермическая яма | проведение мероприятий по благоустройству скотомогиль- ника в соответствии с Ветери- нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже- ния биологических отходов | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 22 | Глазовское СП, д.Урняк-Кумяк | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны скотомогильника (перено- су) в целях устранения негатив- ного воздействия на население д.Урняк-Кумяк | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 23 | Каркалинское СП, с.Каркали | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны скотомогильника (перено- су) в целях устранения негатив- ного воздействия на население с.Каркали, а также на объекты специального и коммунального назначения | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 24 | Нижнечерши- линское СП, с.Нижние Чер- шилы | биотермическая яма | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны скотомогильника (перено- су) в целях проведения рекуль- тивации свалки | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 25 | Керлигачское | биотермическая | проведение мероприятий по со- | организа- | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- |

|  | СП, с.Керлигач | яма | кращению санитарно-защитной зоны скотомогильника (перено- су) в целях устранения негатив- ного воздействия на население с.Керлигач | ционное мероприя- тие |  |  |  |  |  | ципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Ивановское СП, д.Аккуль | биотермическая яма | проведение мероприятий по благоустройству скотомогиль- ника в соответствии с Ветери- нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже- ния биологических отходов | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 27 | Сугушлинское СП, д.Юлтимирово | биотермическая яма | проведение мероприятий по благоустройству скотомогиль- ника в соответствии с Ветери- нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже- ния биологических отходов | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 28 | Керлигачское СП, с.Керлигач | сибиреязвенное захоронение | проведение мероприятий по благоустройству скотомогиль- ника в соответствии с ветери- нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже- ния биологических отходов | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 29 | Сугушлинское СП, с.Сугушла | сибиреязвенное захоронение | проведение мероприятий по благоустройству скотомогиль- ника в соответствии с ветери- нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже- ния биологических отходов | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 30 | Сугушлинское СП, д.Юлтимирово | сибиреязвенное захоронение | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомо- | организа- цион меро- приятие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

|  |  |  | гильника в целях устранения негативного воздействия на на- селение д.Юлтимирово |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Зеленорощин- ское СП, с.Спиридоновка и с.Зеленая Роща | сибиреязвенное захоронение | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомо- гильника в целях устранения негативного воздействия на на- селение с. Спиридоновка и с.Зеленая Роща | организа- цион меро- приятие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 32 | Каркалинское СП, с.Каркали | сибиреязвенное захоронение | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомо- гильника в целях устранения негативного воздействия на на- селение с.Каркали | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 33 | Нижнечерши- линское СП, с.Нижние Чер- шилы (к западу от н.п.) | сибиреязвенное захоронение | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомо- гильника в целях устранения негативного воздействия на на- селение с. Нижние Чершилы | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 34 | Нижнечерши- линское СП, с.Нижние Чер- шилы (к северо- востоку от н.п.) | сибиреязвенное захоронение | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомо- гильника в целях устранения негативного воздействия на на- селение с. Нижние Чершилы и с.Верхние Чершилы | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 35 | Зай-Каратайское СП, с.Зай- Каратай | сибиреязвенное захоронение | проведение мероприятий по со- кращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомо- | организа- ционное мероприя- | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

|  |  |  | гильника в целях устранения негативного воздействия на на- селение с. Зай-Каратай | тие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Письмянское СП, с.Старая Пись- мянка | сибиреязвенное захоронение | проведение мероприятий по благоустройству скотомогиль- ника в соответствии с Ветери- нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже- ния биологических отходов | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| Проведение шумозащитных мероприятий |
| 1 | Старокувакское СП, с.Старый Ку- вак | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 703 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 2 | Старошугуровское СП, с.Старое Шу- гурово | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 3767 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 3 | Старошугуровское СП, с.Шугурово | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 3077 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 4 | Тимяшевское СП, с.Тимяшево | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 4880 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 5 | Глазовское СП, Урняк-Кумяк | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 1450 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 6 | Глазовское СП, Петропавловка | зеленые насаж- дения, акусти- | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- | новое строитель- | м |  | 1173 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

|  |  | ческие экраны | ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | ство |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ГП г.Лениногорск | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 7158 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 8 | Зеленорощинское СП, с.Зеленая Роща | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 4840 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 9 | Ивановское СП, Аккуль | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 552 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 10 | Ивановское СП, с.Ивановка | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 2975 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 11 | Ивановское СП, Медведка | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 323 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 12 | Кармалкинское СП, с.Мордовская Кармалка | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 3064 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 13 | Керлигачское СП, с.Керлигач | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 2107 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 14 | Куакбашское СП, Чути | зеленые насаж- дения, акусти- | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- | новое строитель- | м |  | 495 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

|  |  | ческие экраны | ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | ство |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Куакбашское СП, с.Куакбаш | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 3764 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 16 | Мичуринское СП, Новое Сережкино | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 692 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 17 | Мичуринское СП, пос.им.Мичурина | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 2663 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 18 | Мукмин- Каратайское СП, с.Мукмин-Каратай | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 1837 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 19 | Нижнечершилин- ское СП, с.Нижние Чершилы | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 5843 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 20 | Новоиштерякское СП, с.Новый Иш- теряк | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 2956 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 21 | Новочершилинское СП, Алешкино | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 703 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 22 | Новочершилинское СП, Кузайкино | зеленые насаж- дения, акусти- | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- | новое строитель- | м |  | 1146 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

|  |  | ческие экраны | ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | ство |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Новочершилинское СП, с.Новочершилинс- кое | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 565 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 24 | Письмянское СП, п.Степной Зай | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 163 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 25 | Письмянское СП, п.Верхний Каран | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 580 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 26 | Письмянское СП, с.Дурасово | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 205 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 27 | Письмянское СП, пос.Подлесный | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 370 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 28 | Письмянское СП, с.Старая Письмян- ка | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 3413 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 29 | Сарабикуловское СП, с.Сарабикулово | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 7000 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 30 | Староиштерякское СП, с.Бакирово | зеленые насаж- дения, акусти- | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- | новое строитель- | м |  | 1947 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

|  |  | ческие экраны | ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | ство |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Старошугуровское СП, д.Новое Шу- гурово | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 1077 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 32 | Сугушлинское СП, д.Юлтимирово | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 2867 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 33 | Сугушлинское СП, с.Сугушла | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 8782 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 34 | Туктарово- Урдалинское СП, с.Туктарово- Урдала | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 1600 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 35 | Урмышлинское СП, с.Урмышла | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 2236 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 36 | Урмышлинское СП, д.Новое Елхо- во | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 168 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 37 | Федотовское СП, с. Кузьминовка | зеленые насаж- дения, акусти- ческие экраны | проведение шумозащитных ме- роприятий для жилой застрой- ки, расположенной в санитар- ном разрыве автодороги | новое строитель- ство | м |  | 1107 | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| Реконструкция электроподстанций |
| 1 | Урмышлинское | электропод- | реконструкция электроподстан- | реконст- | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- |

|  | СП, д.Бухар | станция | ции в закрытый тип в целях устранения негативного воздей- ствия на население д. Бухар | рукция |  |  |  |  |  | ципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Письмянское СП, п.Подлесный | электропод- станция | реконструкция электроподстан- ции в закрытый тип в целях устранения негативного воздей- ствия на население п.Подлесный и г.Лениногорск | реконст- рукция | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 3 | Тимяшевское СП, с.Тимяшево | электропод- станция | реконструкция электроподстан- ции в закрытый тип в целях устранения негативного воздей- ствия на население с. Тимяшево | реконст- рукция | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 5 | Старошугуровское СП, с.Старое Шу- гурово (западная окраина) | электропод- станция | реконструкция электроподстан- ции в закрытый тип в целях устранения негативного воздей- ствия на население с.Старое Шугурово | реконст- рукция | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| Организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов |
| 1 | Глазовское СП, Петропавловка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг н.п.Петропавловка | новое строитель- ство | га |  | 7,9 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 2 | Глазовское СП, с.Глазово |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Глазово | новое строитель- ство | га |  | 5,4 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | ГП «г.Лениногорск» |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг | новое строитель- | га |  | 13,5 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период |

|  |  |  | Лениногорска | ство |  |  |  |  |  | до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зеленорощинское СП, с.Зеленая Роща |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Зеленая Роща | новое строитель- ство | га |  | 3,6 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Ивановское СП, д.Аккуль |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Аккуль | новое строитель- ство | га |  | 3,2 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Ивановское СП, с.Ивановка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Ивановка | новое строитель- ство | га |  | 10,5 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Ивановское СП, д.Медведка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Медведка | новое строитель- ство | га |  | 0,12 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Ивановское СП, с.Михайловка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Михайловка | новое строитель- ство | га |  | 9,4 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Ивановское СП, п.Марьяновка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг пос.Марьяновка | новое строитель- ство | га |  | 3,4 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каркалинское СП, с.Каркали |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Каркали | новое строитель- ство | га |  | 2,7 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Каркалинское СП, д.Тукмак |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Тукмак | новое строитель- ство | га |  | 1,4 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Кармалкинское СП, с.Мордовская Кармалка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Мордовская Кармалка | новое строитель- ство | га |  | 1,6 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Керлигачское СП, с.Керлигач |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Керлигач | новое строитель- ство | га |  | 0,14 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Керлигачское СП, д.Алтай |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Алтай | новое строитель- ство | га |  | 0,7 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Мичуринское СП, с.Новое Сережкино |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Новое Сережкино | новое строитель- ство | га |  | 2,4 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Мичуринское СП, |  | Организация лесо-лугового | новое | га |  | 0,24 |  |  | Концепция экологической |

|  | пос.им.Мичурина |  | пояса вокруг пос.им.Мичурина | строитель- ство |  |  |  |  |  | безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мукмин- Каратайское СП, с.Мукмин-Каратай |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Мукмин-Каратай | новое строитель- ство | га |  | 1,7 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Нижнечершилин- ское СП, с.Верхние Чершилы |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Верхние Чершилы | новое строитель- ство | га |  | 4,1 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Нижнечершилин- ское СП, с.Мордовская Ива- новка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Мордовская Ивановка | новое строитель- ство | га |  | 7,2 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Нижнечершилин- ское СП, с.Нижние Чершилы |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Нижние Чершилы | новое строитель- ство | га |  | 3,0 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Новоиштерякское СП, с.Новый Иш- теряк |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Новый Иштеряк | новое строитель- ство | га |  | 6,4 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Новоиштерякское СП, с.Новый Утя- мыш |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Новый Утямыш | новое строитель- ство | га |  | 1,5 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новоиштерякское СП, д.Чиялетау |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Чиялетау | новое строитель- ство | га |  | 6,2 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Письмянское СП, с.Дурасово |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Дурасово | новое строитель- ство | га |  | 1,9 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Письмянское СП, д.Восход |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Восход | новое строитель- ство | га |  | 5,4 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Письмянское СП, д.Савочкино |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Савочкино | новое строитель- ство | га |  | 0,2 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Письмянское СП, с.Старя Письмянка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Старая Письмянка | новое строитель- ство | га |  | 7,8 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Сарабикуловское СП, с.Сарабикулово |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Сарабикулово | новое строитель- ство | га |  | 2,2 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |

|  | Староиштерякское СП, д.Ялтау |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Ялтау | новое строитель- ство | га |  | 1,2 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Староиштерякское СП, с.Бакирово |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Бакирово | новое строитель- ство | га |  | 3,2 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Староиштерякское СП, с.Старый Иш- теряк |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Старый Иштеряк | новое строитель- ство | га |  | 0,34 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Старокувакское СП, с.Старый Ку- вак |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Старый Кувак | новое строитель- ство | га |  | 0,6 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Сугушлинское СП, д.Юлтимирово |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Юлтимирово | новое строитель- ство | га |  | 3,7 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Туктарово- Урдалинское СП, д.Карагай |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Карагай | новое строитель- ство | га |  | 6,2 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Туктарово- Урдалинское СП, |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг | новое строитель- | га |  | 8,5 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период |

|  | с.Туктарово- Урдала |  | с.Туктарово-Урдала | ство |  |  |  |  |  | до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Урмышлинское СП, д.Булгар |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Булгар | новое строитель- ство | га |  | 1,8 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Урмышлинское СП, д.Новая Вар- варинка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Новая Варваринка | новое строитель- ство | га |  | 1,6 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Урмышлинское СП, д.Новое Елхо- во |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Новое Елхово | новое строитель- ство | га |  | 1,3 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Урмышлинское СП, д.Старая Вар- варинка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Старая Варваринка | новое строитель- ство | га |  | 1,2 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Урмышлинское СП, с.Урмышла |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Урмышла | новое строитель- ство | га |  | 1,2 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Урмышлинское СП, д.Бухар |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг д.Бухар | новое строитель- ство | га |  | 2,2 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федотовское СП, с.Кузьминовка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Кузьминовка | новое строитель- ство | га |  | 1,1 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Федотовское СП, с.Федотовка |  | Организация лесо-лугового пояса вокруг с.Федотовка | новое строитель- ство | га |  | 4,9 |  |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| Организация озеленения специального назначения |
| 1 | Каркалинское СП, с.Каркали |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Каркали | новое строитель- ство | га |  | 12,7 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 2 | Зеленорощин- ское СП, с.Зеленая Роща |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с.Зеленая Роща | новое строитель- ство | га |  | 19,4 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 3 | Туктарово- Урдалинское СП, д.Карагай |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д.Карагай | новое строитель- ство | га |  | 15 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниц-го района |
| 4 | Сугушлинское СП, д.Юлтимирово |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Юлтимирово | новое строитель- ство | га |  | 5,2 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Глазовское СП, |  | Организация озеленения специ- | новое | га |  | 5,0 | + |  | Концепция экологической |

|  | д.Урняк-Кумяк |  | ального назначения вблизи д. Урняк-Кумяк | строитель- ство |  |  |  |  |  | безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новоиштеряк- ское СП, с.Новый Иште- ряк |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с.Новый Иштеряк | новое строитель- ство | га |  | 6,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Мичуринское СП, с.Новое Сережкино |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с.Новое Сережкино | новое строитель- ство | га |  | 2,5 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Ивановское СП, д.Аккуль |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Аккуль | новое строитель- ство | га |  | 0,25 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
|  | Новочершилин- ское СП, с.Алешкино |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с.Алешкино | новое строитель- ство | га |  | 7,6 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 11 | Нижнечерши- линское СП, с.Верхние Чер- шилы |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с.Верхние Чершилы | новое строитель- ство | га |  | 6,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 12 | Письмянское СП, пос.Воздвиженк |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи пос. Воздвиженка | новое строитель- ство | га |  | 1,2 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- |

|  | а |  |  |  |  |  |  |  |  | ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Глазовское СП, с.Глазово |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Глазово | новое строитель- ство | га |  | 3,5 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 14 | Письмянское СП, с.Дурасово |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи сд. Дурасово | новое строитель- ство | га |  | 9,1 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 15 | Ивановское СП, д.Ивановка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Ивановка | новое строитель- ство | га |  | 3,9 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 16 | Керлигачское СП, с.Керлигач |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с.Керлигач | новое строитель- ство | га |  | 2,2 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 17 | Ивановское СП, д.Медведка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д.Медведка | новое строитель- ство | га |  | 1,9 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 18 | ГП «г.Лениногорск» |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи г. Лениногорск | новое строитель- ство | га |  | 13,6 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |

| 19 | Новочершилин- ское СП, с.Кузайкино |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Кузайкино | новое строитель- ство | га |  | 13,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Мукмин- Каратайское СП, с.Мукмин- Каратай |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Мукмин-Каратай | новое строитель- ство | га |  | 3,7 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 21 | Нижнечерши- линское СП, с.Мордовская Ивановка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с.Мордовская Ивановка | новое строитель- ство | га |  | 8,4 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 22 | Новоиштеряк- ское СП, с.Новый Утя- мыш |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с.Новый Утямыш | новое строитель- ство | га |  | 3,3 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 23 | Старошугуров- ское СП, д.Новое Шугу- рово |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д.Новое Шугурово | новое строитель- ство | га |  | 6,4 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 24 | Урмышлинское СП, д.Новая Варваринка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д.Новая Варваринка | новое строитель- ство | га |  | 0,3 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 25 | Ивановское СП, с.Михайловка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. | новое строитель- | га |  | 1,6 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период |

|  |  |  | Михайловка | ство |  |  |  |  |  | до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Ивановское СП, пос.Майрьяновк а |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи пос. Марьяновка | новое строитель- ство | га |  | 0,23 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 27 | Федотовское СП, с.Кузьминовка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Кузьминовка | новое строитель- ство | га |  | 8,1 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 28 | Куакбашское СП, с.Куакбаш |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Куакбаш | новое строитель- ство | га |  | 20 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 29 | Глазовское СП, д.Петропавловка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи дс. Петропавловка | новое строитель- ство | га |  | 4,7 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 30 | Новочершилин- ское СП, пос.Новочершил инский |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи пос. Новочершилинский | новое строитель- ство | га |  | 8,6 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 31 | Урмышлинское СП, д.Новое Ел- хово |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Новое Елхово | новое строитель- ство | га |  | 10,5 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Нижнечерши- линское СП, с.Нижние Чер- шилы |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Нижние Чершилы | новое строитель- ство | га |  | 1,6 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 33 | Зай-Каратайское СП, с.Зай- Каратай |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Зай-Каратай | новое строитель- ство | га |  | 25 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 34 | Новочершилин- ское СП, с.Горкино |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Горкино | новое строитель- ство | га |  | 4,5 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 35 | Письмянское СП, д.Восход |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Восход | новое строитель- ство | га |  | 6,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 36 | Письмянское СП, пос.Верхний Каран |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи пос. Верхний Каран | новое строитель- ство | га |  | 11,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |

| 37 | Новочершилин- ское СП, пос.Валеевский |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи пос. Валеевский | новое строитель- ство | га |  | 1,7 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Керлигачское, д.Алтай |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Алтай | новое строитель- ство | га |  | 5,4 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 39 | Новочершилин- ское СП, пос.Александро вка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи пос. Александровка | новое строитель- ство | га |  | 6,3 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 40 | Письмянское СП, пос.Подлесный |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи пос. Подлесный | новое строитель- ство | га |  | 2,2 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 41 | Письмянское СП, д.Савочкино |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Савочкино | новое строитель- ство | га |  | 11,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 42 | Новочершилин- ское СП, с.Сергеевка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Сергеевка | новое строитель- ство | га |  | 1,4 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 43 | Урмышлинское СП, с.Старая |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. | новое строитель- | га |  | 7,4 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период |

|  | Варваринка |  | Старая Варваринка | ство |  |  |  |  |  | до 2015 г., СТП Лениногоро- го муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Староиштеряк- ское СП, с.Старый Иште- ряк |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Старый Иштеряк | новое строитель- ство | га |  | 2,7 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 45 | Письмянское СП, пос.Степной Зай |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи пос. Степной Зай | новое строитель- ство | га |  | 7,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 46 | Куакбашское, д.Сходнево- Чертанла |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Сходнево-Чертанла | новое строитель- ство | га |  | 9,5 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 47 | Каркалинское СП, д.Тукмак |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Тукмак | новое строитель- ство | га |  | 6,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 48 | Мичуринское СП, пос.им.Мичурин а |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи пос. им.Мичурина | новое строитель- ство | га |  | 0,32 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 49 | Тимяшевское СП, с.Тимяшево |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Тимяшево | новое строитель- ство | га |  | 7,4 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |

| 50 | Сугушлинское СП, с.Сугушла |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с.Сугушла | новое строитель- ство | га |  | 11,4 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Старокувакское СП, с.Старый Кувак |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Старый Кувак | новое строитель- ство | га |  | 12,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 52 | Старошугуров- ское СП, с.Старое Шугу- рово |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Старое Шугурово | новое строитель- ство | га |  | 15,3 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 53 | Зеленорощин- ское СП, с.Спиридоновка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Спиридоновка | новое строитель- ство | га |  | 22,3 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 54 | Сарабикулов- ское СП, с.Сарабикулово |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Сарабикулово | новое строитель- ство | га |  | 8,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 55 | Туктарово- Урдалинское СП, с.Туктарово- Урдала |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Туктарово-Урдала | новое строитель- ство | га |  | 4,1 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 56 | Урмышлинское СП, с.Урмышла |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. | новое строитель- | га |  | 3,5 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период |

|  |  |  | Урмышла | ство |  |  |  |  |  | до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Новоиштеряк- ское СП, д.Чиялетау |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Чиялетау | новое строитель- ство | га |  | 0,3 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 58 | Шугуровское СП, с.Шугурово |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Шугурово | новое строитель- ство | га |  | 19,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 59 | Староиштеряк- ское СП, д.Ялтау |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Ялтау | новое строитель- ство | га |  | 2,8 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 60 | Куакбашское СП, д.Чути |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Чути | новое строитель- ство | га |  | 5,9 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 61 | Федотовское СП, с.Федотовка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Шугурово | новое строитель- ство | га |  | 15,2 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 62 | Зай-Каратайское СП, д.Узбяк |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Узбяк | новое строитель- ство | га |  | 6,9 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Урмышлинское СП, д.Бухар |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Бухар | новое строитель- ство | га |  | 2,1 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 64 | Кармалинское СП, с.Мордовская Кармалка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Бухар | новое строитель- ство | га |  | 2,1 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 65 | Федотовское СП, д.Тукмак |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Тукмак | новое строитель- ство | га |  | 4,5 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 66 | ГП «г.Лениногорск» |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи д. Бухар | новое строитель- ство | га |  | 7,6 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 67 | Староиштеряк- ское СП, с.Старый Иште- ряк |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Старый Иштеряк | новое строитель- ство | га |  | 0,1 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |
| 68 | Письмянское СП, с.Старая Письмянка |  | Организация озеленения специ- ального назначения вблизи с. Старая Письмянка | новое строитель- ство | га |  | 23,0 | + |  | Концепция экологической безопасности РТ на период до 2015 г., СТП Лениногор- ского муниципального рай- она |

| Закрытие кладбищ, расположенных в водоохранных зонах и санитарно-защитных зонах скотомогильников |
| --- |
| 1 | Зеленорощинское СП, с.Спиридоновка | Кладбище | Закрытие кладбища, располо- женного в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомо- гильника и биотермической ямы | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 2 | Глазовское СП, с.Глазово | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 3 | Каркалинское СП, с.Каркали | Кладбище | Закрытие кладбища, располо- женного в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомо- гильника | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 4 | Ивановское СП, с.Ивановка | Кладбище | Закрытие кладбища, располо- женного в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомо- гильника | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 5 | Кармалкинское СП, с.Мордовская Кармалка | Кладбище | Закрытие кладбища, располо- женного в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомо- гильника | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 6 | Новочершилинское СП, с.Сергеевка | Кладбище | Закрытие кладбища, располо- женного в водоохранной зоне водотока | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 7 | Ивановское СП, с.Ивановка | Кладбище | Закрытие кладбища, располо- женного в водоохранной зоне водотока | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

| 8 | Ивановское СП, д.Аккуль | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Каркалинское СП, с.Каркали | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 10 | Ивановское СП, с.Ивановка | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 11 | Глазовское СП, д.Петропавловка | Кладбище | Закрытие кладбища, располо- женного в водоохранной зоне водного объекта | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 12 | Сугушлинское СП, с.Сугушла | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 2 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 13 | Мукмин- Каратайское СП, с.Мукмин Кара- тай | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 14 | Новочершилин- ское СП, с.Сергеевка | Кладбище | Закрытие части кладбища, рас- положенной в водоохранной зоне водного объекта | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 15 | Новочершилин- ское СП, с.Кузайкино | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

| 16 | Письмянское СП, к северо-востоку от г.Лениногорск | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Новочершилин- ское СП, пос.Валеевский | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 18 | Письмянское СП, пос.Степной Зай | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 19 | Новочершилин- ское СП, пос.Новочершили нский | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 20 | Новочершилин- ское СП, с.Горкино | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 21 | Куакбашское СП, д.Сходнево- Чертанла | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 22 | Нижнечершилин- ское СП, с.Мордовская Ивановка | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 23 | Керлигачское СП, д.Алтай | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

| 24 | Урмышлинское СП, д.Бухар | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ГП «г.Лениногорск» (северо-западная окраина города) | Кладбище | Закрытие кладбища с целью со- кращения его санитарно- защитной зоны до 50 м | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 26 | Письмянское СП, к югу от г.Лениногорск | Кладбище | Закрытие кладбища с целью со- кращения его санитарно- защитной зоны до 50 м | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 27 | Зай-Каратайское СП, с.Зай- Каратай | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 28 | Зеленорощинское СП, с.Зеленая Роща | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 29 | Каркалинское СП, с.Каркали | Кладбища | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 2 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 30 | Какбашское СП, с.Куакбаш | Кладбища | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 2 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 31 | Куакбашское СП, д.Чути | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

| 32 | Нижнечершилин- ское СП, с.Нижние Чер- шилы | Кладбища | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 4 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Нижнечершилин- ское СП, с.Верхние Чер- шилы | Кладбища | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 2 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 34 | Новоиштерякское СП, с.Новый Иш- теряк | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 35 | Новоиштерякское СП, с.Новый Утямыш | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 36 | Новоиштерякское СП, д.Чиялетау | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 37 | Сарабикуловское СП, с.Сарабикулово | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 38 | Староиштеряк- ское СП, с.Старый Иште- ряк | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 39 | Старошугуров- ское СП, с.Старое Шугурово | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

| 40 | Старошугуров- ское СП, д.Новое Шугурово | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Туктарово- Урдалинское СП, с.Туктарово- Урдала | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 42 | Туктарово- Урдалинское СП, д.Карагай | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |
| 43 | Урмышлинское СП, с.Урмышла | Кладбище | Перефункционирование жилья в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа | организа- ционное мероприя- тие | объект | 1 |  | + |  | СТП Лениногорского муни- ципального района |

| Организация зон с особыми условиями использования территории |
| --- |
| 1 | Глазовское СП, д.Урняк-Кумяк | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 32 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 2 | Глазовское СП, Петропавловка | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 2,2 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 3 | Глазовское СП, с.Глазово | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 1,0 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального районаГП |
| 4 | ГП «г.Лениногорск» | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 1646 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 5 | Зай-Каратайское СП, с.Зай- Каратай | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 227 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

|  |  |  | ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Зай-Каратайское СП, д.Узбяк | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 43 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 7 | Зеленорощинское СП, с.Зеленая Роща |  | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 189, 6 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 8 | Зеленорощинское СП, с.Спиридоновка | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 195 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 9 | Ивановское СП, д.Медведка | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 3,9 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 10 | Ивановское СП, с.Ивановка | Источник воз- действия на окжающую среду и здоро- | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 8,5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

|  |  | вье населения | кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ивановское СП, д.Аккуль | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 8,9 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 12 | Кармалинское СП, с.Мордовская Кармалка | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 93,6 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 13 | Керлигачское СП, с.Керлигач | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 68 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 14 | Керлигачское СП, д.Алтай | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 19 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 15 | Куакбашское СП, с.Куакбаш | Источник воз- действия на ок- ружающую | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется | организа- ционное мероприя- | га |  | 212 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

|  |  | среду и здоро- вье населения | проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | тие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Куакбашское СП, с.Сходнево- Чертанла | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 58,5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 17 | Куакбашское СП, д.Чути | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 44 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 18 | Мичуринское СП, д.Чути | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 44 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 19 | Мичуринское СП, пос.им.Мичурина | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 12 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 20 | Мичуринское СП, с.Новое Сереж- | Источник воз- действия на ок- | Организация зоны с особыми условиями на территории, в | организа- ционное | га |  | 46 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

|  | кино | ружающую среду и здоро- вье населения | пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | мероприя- тие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Мукмин- Каратайское СП, с.Мукмин- Каратай | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 37 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 22 | Нижнечершилин- ское СП, с.Мордовская Ивановка | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 26,6 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 23 | Нижнечершилин- ское СП, с.Верхние Чер- шилы | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 48 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 24 | Нижнечершилин- ское СП, с.Нижние Чер- шилы | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 166 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 25 | Новоиштерякское | Источник воз- | Организация зоны с особыми | организа- | га |  | 57,5 | + |  | СТП Лениногорского му- |

|  | СП, с.Новый Иш- теряк | действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | ционное мероприя- тие |  |  |  |  |  | ниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Новоиштерякское СП, д.Чиялетау | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 0,9 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 27 | Новоиштерякское СП, с.Новый Утямыш | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 2,2 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 28 | Новочершилин- ское СП, с.Алешкино | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 41 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 29 | Новочершилин- ское СП, с.Горкино | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 46 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

|  |  | Источник воз- | Организация зоны с особыми | организа- |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Новочершилин- ское СП, с.Новочершилинс кий | действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров | ционное мероприя- тие | га |  | 72 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
|  |  |  | их санитарно-защитных зон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник воз- | Организация зоны с особыми | организа- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действия на ок- | условиями на территории, в | ционное |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Новочершилин- ское СП, пос.Валеевский | ружающую среду и здоро- вье населения | пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- | мероприя- тие | га |  | 18 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
|  |  |  | ников и сокращению размеров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | их санитарно-защитных зон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник воз- | Организация зоны с особыми | организа- |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Новочершилин- ское СП, пос.Александров ка | действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров | ционное мероприя- тие | га |  | 24 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
|  |  |  | их санитарно-защитных зон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник воз- | Организация зоны с особыми | организа- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действия на ок- | условиями на территории, в | ционное |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Новочершилин- ское СП, с.Сергеевка | ружающую среду и здоро- вье населения | пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- | мероприя- тие | га |  | 14 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
|  |  |  | ников и сокращению размеров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | их санитарно-защитных зон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник воз- | Организация зоны с особыми | организа- |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Новочершилин- ское СП, с.Кузайкино | действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- | ционное мероприя- тие | га |  | 123 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
|  |  |  | ников и сокращению размеров |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | их санитарно-защитных зон |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Письмянское СП, пос.Подлесный | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 119 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 36 | Письмянское Сп, пос.Степной Зай | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 28 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 37 | Письмянское СП, пос.Воздвиженка | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 12,3 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 38 | Письмянское СП, д.Восход | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здорое населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 0,7 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 39 | Письмянское СП, д.Савочкино | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 33 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

|  |  |  | ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Письмянское СП, с.Дурасово | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 88 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 41 | Письмянское СП, с.Старая Пись- мянка | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 105, 5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 42 | Письмянское СП, пос.Верхний Ка- ран | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 27,5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 43 | Сарабикуловское СП, с.Сарабикулово | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 97 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 44 | Староиштеряк- ское СП, д.Ялтау | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 9,3 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

|  |  | вье населения | кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Староиштеряк- ское СП, с.Старый Иште- ряк | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 68,8 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 46 | Староиштеряк- ское СП, с.Бакирово | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 6,5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 47 | Старокувакское СП, с.Старый Ку- вак | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 148 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 48 | Старошугуров- ское СП, с.Старое Шугурово | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 118 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 49 | Старошугуров- ское СП, д.Новое Шугурово | Источник воз- действия на ок- ружающую | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется | организа- ционное мероприя- | га |  | 36,7 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

|  |  | среду и здоро- вье населения | проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | тие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Сугушлинское СП, д.Юлтимирово | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 70,5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 51 | Сугушлинское СП, с.Сугушла | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 175 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 52 | Тимяшевское СП, с.Тимяшево | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 156 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 53 | Туктарово- Урдалинское СП, с.Туктарово- Урдала | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 114 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 54 | Туктарово- Урдалинское Сп, | Источник воз- действия на ок- | Организация зоны с особыми условиями на территории, в | организа- ционное | га |  | 37 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

|  | д.Карагай | ружающую среду и здоро- вье населения | пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | мероприя- тие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Урмышлинское Сп, с.Урмышла | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 37 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 56 | Урмышлинское СП, с.Старая Варваринка | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 18 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 57 | Урмышлинское СП, д.Бухар | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 7 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 58 | Урмышлинское СП, д.Новое Ел- хово | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 50 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 59 | Федотовское СП, | Источник воз- | Организация зоны с особыми | организа- | га |  | 65 | + |  | СТП Лениногорского му- |

|  | с.Федотовка | действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | ционное мероприя- тие |  |  |  |  |  | ниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Федотовское СП, с.Кузьминовка | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 39,5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 61 | Федотовское СП, Тукмак | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 14 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 62 | Шугуровское СП, с.Шугурово | Источник воз- действия на ок- ружающую среду и здоро- вье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории, в пределах которой требуется проведение мероприятий по ло- кализации воздействия источ- ников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организа- ционное мероприя- тие | га |  | 237 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| Организация озеленения вдоль дорог поселения |
| 1 | Глазовское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 13 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 2 | Зай-Каратайское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 45 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

| 3 | Зеленорощинское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 23 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ивановское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 47 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 5 | Каркалинское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 21 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 6 | Кармалкинское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 15,3 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 7 | Керлигачское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 11,3 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 8 | Кукбашское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 54 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 9 | Мичуринское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 15 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 10 | Мукмин- Каратайское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 10,5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 11 | Нижнечершилин- ское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 8,9 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 12 | Новоиштерякское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 19,4 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 13 | Новочершилин- ское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 54 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

| 14 | Письмянское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 92 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Сабикуловское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 8,1 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 16 | Староиштеряк- ское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 28 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 17 | Старокувакское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 36,5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 18 | Старошугуров- ское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 27,6 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 19 | Сугушлинское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 31,4 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 20 | Тимяшевское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 8,5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 21 | Туктарово- Урдалинское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 15,5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 22 | Урмышлинское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 44,5 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |
| 23 | Федотовское СП |  | Организация озеленения специ- ального назначения | новое строитель- ство | га |  | 24 | + |  | СТП Лениногорского му- ниципального района |

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 2.1.1

Санитарно-защитные зоны объектов местного значения, предлагаемых к размещению на территории Лениногорского муниципального района

| № | Предлагаемые к размещению объек- ты местного значе- ния | Населенный пункт | Размер сани- тарно- защитной зо- ны, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расширение полиго- на ТБО г.Лениногорск с му- соросортировочной линией (или строи- тельство мусоропе- рерабатывающего завода) | г.Лениногорск | 500 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Межпоселенческий полигон ТБО с.Шугурово | с.Шугурово | 500 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Межпоселенческий полигон ТБО с.Нижние Чершилы | с.Шугурово | 500 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Межпоселенческое навозохранилище г.Лениногорск (оп- тимизация) | г.Лениногорск | 500 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Межпоселенческое навозохранилище | с.Ивановка | 500 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Межпоселенческое навозохранилище | с.Новый Иштеряк | 500 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Межпоселенческое навозохранилище | с. Нижние Чершилы | 500 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Межпоселенческое навозохранилище | с.Старый Кувак | 500 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Площадки перспек- тивного развития АПК | Глазовское СП Глазово | не более 300 м | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Площадки перспек- тивного развития АПК | Зай-Каратайское СП Узбяк | не более 500 м | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Площадки перспек- тивного развития АПК | Ивановское СП Аккуль | не более 300 м | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Площадки перспек- тивного развития АПК | Ивановское СП Михайловка | не более 500 м | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Площадки перспек- тивного развития АПК | Каркалинское СП Каркали | не более 300 м | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |

| № | Предлагаемые к размещению объек- ты местного значе- ния | Населенный пункт | Размер сани- тарно- защитной зо- ны, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадки перспек- тивного развития АПК | Кармалкинское СП Мордовская Кармалка | не более 500 м | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Площадки перспек- тивного развития АПК | Керлигачское СП Керлигач | не более 100 м | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Площадки перспек- тивного развития АПК | Мичуринское СП п.им.Мичурина | не более 1000 м | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единицы из- мерения | Современное состояние на 2011 год | I очередь до 2020 г. | Расчетный срок до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначе- ния | тыс.га | 119,161 | 118,217 | 118,215 |
|  | Земли населенных пунктов | тыс.га | 9,275 | 10,050 | 10,050 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле- видения, информатики, земли для обес- печения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс.га | 4,145 | 4,339 | 4,340 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс.га | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Земли лесного фонда | тыс.га | 51,661 | 51,636 | 51,636 |
|  | Земли водного фонда | тыс.га | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Земли запаса | тыс.га | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по району | тыс.га | 184,322 | 184,322 | 184,322 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс.чел. | 86,193 | 88,300 | 88,700 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | городское |  | 63,716 | 65,249 | 62,839 |
|  | сельское |  | 22,477 | 23,051 | 25,861 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % общей чис- ленности на- селения | 16,8 | 19,9 | 19,2 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % общей чис- ленности на- селения | 60,9 | 58,6 | 59,2 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % общей чис- ленности на- селения | 22,3 | 21,5 | 21,6 |
| 2.3 | Число городских населенных пунктов - всего | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | городов |  | 1 | 1 | 1 |
|  | из них с численностью населения: |  |  |  |  |
|  | 100-250 тыс.чел. |  |  |  |  |
|  | 50-100 тыс.чел. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | до 50 тыс. чел. |  |  |  |  |
|  | поселков городского типа |  |  |  |  |
| 2.4 | Число сельских населенных пунктов - всего | единиц | 66 | 66 | 66 |
|  | Из них с численностью населения: |  |  |  |  |
|  | свыше 5 тыс. чел. |  | 0 | 0 | 1 |
|  | 1-5 тыс.чел. |  | 3 | 4 | 3 |
|  | 0,2-1 тыс. чел. |  | 26 | 24 | 25 |
|  | до 0,2 тыс.чел. |  | 37 | 38 | 38 |
| 2.5 | Численность поселений | количество | 25 | 25 | 25 |
|  | из них городские | количество | 1 | 1 | 1 |

| № п/п | Показатели | Единицы из- мерения | Современное состояние на 2011 год | I очередь до 2020 г. | Расчетный срок до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Плотность населения | чел/км2 | 46,8 | 47,9 | 48,1 |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |  |
| 3.1 | Валовый территориальный продукт | млн. руб. | 32668,0 | 37912,3 | 53322,9 |
| 3.2 | Объем промышленного производства (объем отгруженных товаров собствен- ного производства) | млн. руб. | 12492,8 | 15584,3 | 25435,9 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс. м2 общей площади жи- лых помеще- ний | 19514,4 | 2244,4 | 2719,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | тыс. м2 общей площади жи- лых помеще- ний/% | 1415,5 | 1552,9 | 1696,7 |
|  | в сельских поселениях |  | 545,9 | 691,5 | 1022,8 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей пло- щадью жилья, в том числе | м2/чел | 22,8 | 28,1 | 38,6 |
|  | в городских поселениях |  | 22,2 | 23,8 | 27 |
|  | в сельских поселениях |  | 24,3 | 28,1 | 38,6 |
| 5. | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | мест/1000 де- тей 1-6 лет | 751 | 812 | 1138 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | мест/1000 де- тей 7-17 лет | 1678 | 1670 | 1624 |
| 5.3 | Больницы | коек/1000чел | 7,1 | 13,47 | 13,46 |
| 5.4 | Поликлиники | посещ.в сме- ну/1000чел | 28,5 | 30,1 | 30,6 |
| 5.5 | Учреждения культуры и искусства, в том числе: |  |  |  |  |
|  | библиотеки | тыс.экз. / 1000 | 8,5 | 9,9 | 9,8 |
|  | клубы | мест/1000чел | 87 | 110 | 110 |
| 5.6 | Физкультурно-спортивные учреждения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | спортзалы | кв.м/10000 чел. | 2340 | 3462 | 3661 |
|  | плоскостные сооружения | кв.м/10000 чел. | 14112 | 22031 | 22625 |
|  | бассейны | кв.м/10000 чел. | 70 | 149 | 149 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | федерального значения |  | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
|  | регионального значения |  |  |  |  |
|  | межселенного значения |  |  |  |  |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 475,177 | 523,927 | 526,027 |

| № п/п | Показатели | Единицы из- мерения | Современное состояние на 2011 год | I очередь до 2020 г. | Расчетный срок до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | федерального значения |  | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | регионального или межмуниципально- го значения |  | 403,387 | 446,387 | 446,387 |
|  | местного значения |  | 70,58 | 76,33 | 78,43 |
| 6.3 | Из общей протяженности автомобиль- ных дорог дороги с асфальтобетонным типом покрытия | км/% | 77,75 | 97,67 | 97,68 |
| 6.4 | Плотность транспортной сети: | км/1000 км2 |  |  |  |
|  | железнодорожной |  | 41,70 | 41,70 | 41,70 |
|  | автомобильной |  | 258,25 | 284,74 | 285,88 |
| 6.5 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - | - |
| 6.6 | Протяженность трубопроводного транспорта | км | 304,4 | 304,4 | 304,4 |
| 6.7 | Авиация | единиц | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | международного значения |  |  |  |  |
|  | федерального значения |  |  |  |  |
|  | местного значения |  |  |  |  |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивиду- альными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 203,3 | 363,10 | 453,10 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 168,992 | 177,64 | 177,64 |