Приложение

к решению Лениногорского районного Совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

от 22 июля 2011г. №90

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие организаций

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» на 2010-2020 годы»

Лениногорский муниципальный район

2010г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие организаций коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» на 2010-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 21.10.2010 № 283 «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лениногорского муниципального района на период с 2010 до 2020 года» |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» |
| Исполнители Программы | Предприятия коммунальной инфраструктуры. |
| Цель и задачи реализации Программы | Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Достижение к 2020 году уровня полной обеспеченности всеми видами коммунальных услуг многоквартирных домов. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов. Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. 1.Реализация Генерального плана и других документов территориального планирования. 2.Реализация Стратегии устойчивого развития Лениногорского района 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2010 до 2020 г. |
| Основные мероприятия Программы | Капитальный ремонт жилищного фонда с повышением его энергоресурсоэффективности. 100% оснащение жилищного фонда приборами учета. поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся объектам, согласно утвержденного Генерального плана, плана территориального развития; модернизация существующих объектов c заменой насосного оборудования и автоматизированной системы управления; модернизация и строительство очистных сооружений; модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения; модернизация системы утилизации отходов; обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 3726,4млн. руб., в том числе: 2010г – 163,4 млн.руб.; 2011г. - 171 млн.руб.; 2012г. – 298 млн.руб.; 2013г. – 345,9 млн.руб.; 2020г. – 838,1 млн. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Доля многоквартирных жилых зданий полностью оборудованных отоплением, горячим и холодным водоснабжением, электроснабжением, канализацией, газоснабжением или электроснабжением . Полный расход энергии на обеспечение отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и топлива 1 кв.м общей площади многоквартирных жилых зданий. Количество аварий и инцидентов при выработке, транспорте и распределении коммунальных ресурсов. Доля совокупного платежа за коммунальные услуги в доходах граждан. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. 5.Повышение энергоэффективности предприятий коммунальной инфраструктуры |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет: Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» - путем заслушивания отчетов о ходе выполнения Программы и принятия решения по результатам отчетов. Отчеты о ходе реализации Программы заслушиваются на постоянных комиссиях Совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». Текущий контроль за ходом реализации Программы исполнением установленных индикаторов осуществляют отделы муниципального образования в рамках своих полномочий. Программа реализуется на территории Лениногорского муниципального образовании. Координатором Программы является Исполнительный комитет. Для оценки эффективности реализации Программы исполнительным комитетом будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Краткая характеристика муниципального образования. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса.

РАЗДЕЛ 2.  Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения.

РАЗДЕЛ 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

# ВВЕДЕНИЕ

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лениногорского муниципального района на период с 2010 до 2020г.

Правовым обоснованием по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  являются:

- Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральная целевая программа «Комплексная  программа модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»

- Постановление Правительства Российской Федерации от «О федеральной целевой программе "Жилище" ;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Постановление от 21.10.2010 №283 «О создании рабочей группы по разработке комплексного развития коммунальной инфраструктуры Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

- Генеральный план.

Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными, в том числе ФЦП «Жилище» Федеральная целевая программа «Комплексная  программа модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городе.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1.	Реализация Генерального плана и других документов территориального планирования.

2.	Реализация Стратегии устойчивого развития коммунальной инфраструктуры.

3.	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.	Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

5.	Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

6.	Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

Таблица 1. Основные направления программных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2018 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Жилищное хозяйство | 509303,769 | 283554 | 139343,55 | 75859,123 |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 498756,67 | 283554 | 139343,55 | 75859,123 |  |  |  |  |
| 1.2. | Установка приборов учета | 10547,099 |  |  | 10547,099 |  |  |  |  |
| 2. | Теплоснабжение всего, в т. ч. | 2445096,8 |  |  | 9000 | 232841,2 | 285005,2 | 1167600 | 749400 |
| 2.1. | Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения | 1653396,8 |  |  | 4000 | 136336,2 | 285005,2 | 774000 | 452805 |
| 2.2. | Мероприятия по строительству и модернизации сетей | 791700 |  |  | 5000 | 96505 |  | 393600 | 296595 |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе | 433941,31 | 6139,71 | 8605 | 38554 | 28398,2 | 28477,3 | 87999,1 | 63489 |
| 3.1. | Модернизация | 406403,61 | 6139,71 | 8605 | 27324 | 21313,9 | 27577 | 79675,7 | 63489 |
| 3.2. | Новое строительство | 27537,7 |  |  | 11230 | 7084,3 | 900 | 290 | 0 |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе | 248627,06 | 17740,56 | 9950 | 35192 | 26200 | 25381,5 | 15600 | 15600 |
|  | Модернизация | 179650,47 | 7413,97 | 6300 | 15692 | 15700 | 20381,5 | 15600 | 15600 |
|  | Новое строительство | 68976,59 | 10326,59 | 3650 | 19500 | 10500 | 5000 | - | - |
| 5. | Утилизация ТБО | 89459,7 | 6919 | 5578 | 12402 | 10595 | 7096,8 | 8837 | 9700 |
|  | Итого по программе | 3726428,64 | 314353,27 | 163476,55 | 171007,123 | 298034,4 | 345960,8 | 1280036,1 | 838189 |

Оценка социально - экономической эффективности Программы

Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг горожанам.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для  их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Она задействует в решении поставленных задач также население, банки, коммерческие и муниципальные организации.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, общее экономическое развитие и рост производства;

позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения социально-экономического развития целью настоящей Программы является: обеспечение к 2020 году собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:

1. Повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения) в существующих многоквартирных домах, путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий;

2. Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

РАЗДЕЛ 1.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.

Краткая характеристика муниципального образования

Территория

Лениногорский район расположен в юго-восточной части Республики Татарстан, занимает территорию 1843,2 кв.км. Входит в юго-восточный промузел. Граничит с Бугульминским, Альметьевским, Черемшанским районами  РТ и Самарской областью Российской Федерации.

По рельефу Лениногорский район является одним из высокорасположенных в республике. Территория района дренируется двумя реками Шешма, Старый Зай и их многочисленными притоками.

Почвенный покров района, в основном, чернозем, который составляет 81 процент к общей площади сельскохозяйственных угодий. По географическим условиям он относится к лесостепной зоне.

На долю Лениногорского района приходится 2,7 % территории республики и 2,4 % население. Плотность населения района на 1 кв. км составляет 20 человек.

Население города и района составляет 89 тыс. человек, в том числе город - 65,5 тыс. человек.

В Лениногорском районе расположено 66 населенных пунктов, в том числе 32 села, 25 деревень, 9 поселков.

Протяженность района в широтном направлении составляет 63 км, а в меридианном - 33 км. С точки зрения автотранспортной доступности вся территория района благоприятна для хозяйственного использования. Развита сеть автодорог с твердым покрытием местного значения. Транспортная доступность всех населенных пунктов района до районного центра не превышает 1,5 часа.

С запада на восток по территории города протекает речка Камышла, которая берет начало из многочисленных источников, выходящих на склонах оврагов северо-западнее Лениногорска. Справа она принимает два небольших ручья: Ново-Письмянский и Безымянный.

Площадь территории  г. Лениногорска составляет  2106 га.

Границами города являются:

в северной части  -  лесные кварталы лесфонда;

на западе–  железнодорожная магистраль и лесной массив   гослесфонда;

в южной и восточной части 	–  объездная автодорога, связывающая две автомагистрали регионального значения, лесной массив гослесфонда.

Отличительной особенностью использования городских земель является наличие большого количества объектов обустройства НГДУ «Лениногорскнефть», санитарно-защитные зоны от которых накладывают ограничения на использование свободных территорий под жилую застройку.

Также большое количество городских земель занято обширными территориями коллективных садов, лесными массивами гослесфонда.

В планировочном отношении современная застройка города состоит из нескольких селитебных образований и промышленно-складских зон, не имеющих между собой единой композиционной связи.

Селитебная территория города включает в себя три основных планировочных район: Центральный, Восточный и Южный, разделенных между собой промышленными, коммунально-складскими предприятиями, обустройствами нефтепромыслов, коллективными садами.

Застройка Центрального района велась в соответствии с генеральным планом, разработанным проектным институтом «Ленгипрогор» и проектом детальной планировки, разработанными проектным институтом «Татаргражданпроект».

Район, в основном, застроен 4-5 этажными жилыми домами, имеется 2-3 этажная застройка, относящаяся к началу строительства города, а также, современная 9-ти этажная застройка.

В 2020 году обеспеченность населения жильем составит 25,0 кв.м. на 1 жителя, К 2020 году в общей сложности потребуется 1695,2 кв.м. жилья. С учетом того, что на сегодняшний день общая площадь жилья в г.Лениногорске составляет 1389,5 кв.м., для обеспечения всего прогнозируемого населения жильем необходимо дополнительно 305,7 тыс.кв.м.

На вторичном рынке жилья имеется 2300 квартир, общей площадью 120 тыс.кв.м.

Так же, имеется техническая возможность строительства мансардных этажей на существующих жилых домах малоэтажной застройки, площадью 110 тыс.кв.м. (при необходимости, в случае отсутствия новых площадок под жилищное строительство).

Эти данные были учтены в расчете необходимой общей площади жилья.

Таким образом, необходимый ежегодный объем строительства жилья ориентировочно составить 2010-2020 г.г. – 21,3 тыс. кв.;

Климат

Согласно карте климатического районирования территория района и города относится к III   умеренно - континентальному климатическому району.

Основные параметры климата:

-средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 31 С;

-средняя температура наиболее холодного периода минус 19 С;

-средняя температура   наиболее холодного месяца

(январь) - минус 6,ЗС;

-средняя температура за отопительный период - минус 5,7 С;

-продолжительность отопительного периода -222 суток.

Административное устройство

Административный центр - город Лениногорск, расположен в одном из красивейших мест Татарстана, окружен с трех сторон лесными массивами, часть которых находится на холмах. Среди них гармонично вписываются спортивный комплекс, который плавно переходит в лесопарковую зону. Вдоль спортивной и лесопарковой зоны размещается каскад искусственных озер, благоустройство которых ведется постоянно.

Город Лениногорск подразделяется на территории:

-общего пользования внутриквартальное озеленение, озелененные участки детсадов, школ и других учебных заведений);

-специального назначения (санитарно-защитные зеленные зоны, полосы отвода линий передач, автодорог, цветочного хозяйства). Административное деление город не имеет.

В Лениногорском районе расположено 66 населенных пунктов, в том числе 32 села, 25 деревень, 9 поселков.

Динамика социально-экономических показателей Лениногорского района  до 2015 года

Таблица 1.1.- Численность постоянного населения

(тыс.чел.)

| Показатель | на конец.2008г | на конец 2009г | на конец 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность постоянного населения | 88883 | 88840 | 87805 |
| в том числе |  |  |  |
| Моложе трудоспособного | 15413 | 15363 | 15353 |
| Трудоспособный | 54770 | 54387 | 54100 |
| Старше трудоспособного | 18700 | 19090 | 18165 |
| Численность детей в городе Ижевске в возрасте до 18 лет | 121,7 | 117,4 | 114,3 |
| Численность постоянного населения Республики Татарстан | 3762809 | 3768580 | 3778504 |

Численность постоянного населения имеет динамику снижения .

Численность трудоспособного населения остаётся на уровне.

Имеет место увеличение доли населения старше трудоспособного возраста.

Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения с начала 1990-х гг. характерно для России в целом и объясняется взаимодействием двух основных факторов:

- снижение уровня и качества жизни;

- формирование и развитие у молодёжи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни. Молодые семьи не желают отягощать себя детьми, чтобы иметь больше возможностей для проведения досуга, избегать бытовых и прочих проблем.

Прогноз улучшения демографической ситуации основан на реализации изложенных в Послании Президента Российской Федерации  важнейших социальных приоритетов развития России – увеличение денежного пособия при рождении второго и последующего детей, ежемесячное пособие при уходе в декретный отпуск составит не менее 40 % заработной платы женщины по последнему месту работы, рост ежемесячного пенсионного обеспечения не менее чем на 20 %, начиная с 2006 г.

Таблица. Динамика численности населения

| Показатели | Темп роста, % |
| --- | --- |
|  | 2009 к 2007 | 2009 к 2008 |
| 1 | 5 | 6 |
| Родилось – всего, тыс. чел. | 114,4 | 108 |
| Родилось на 1000 чел. – чел. | 111,0 | 108 |
| Умерло – всего, тыс. чел. | 89,6 | 92,5 |
| Умерло на 1000 чел. – чел. | 90,7 | 93,2 |
| Естественный прирост (убыль) – всего, тыс. чел. | 30,5 | 40,6 |
| Естественный прирост на 1000 чел. – чел. | 31,8 | 41,2 |
| Прибыло - всего, тыс. чел. | 65,9 | 89,4 |
| Выбыло – всего, тыс. чел. | 72,5 | 86,2 |
| Миграционный прирост (убыль) – всего, тыс. чел. | 26,4 | 222,9 |

Трудовые ресурсы

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимым физическим развитием, умственными способностями, общеобразовательными и профессиональными знаниями, практическим опытом для занятия общественно полезным трудом.

Таблица. Трудовые ресурсы

| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, тыс.чел. | 30,9 | 31,48 | 28,3 |
| Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям, тыс.чел. | 25,6 | 25,9 | 23,8 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец года, тыс. чел. | 502 | 410 | 940 |
| Уровень официально регистрируемой безработицы на конец года, % | 1,21 | 0,99 | 2,31 |

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям

Таблица. Среднесписочная численность работников (чел).

| Отрасль экономики | 2007 г. | 2008 г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ., чел | Доля, % | Числ., чел | Доля, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Числ., чел | Доля, % | Темп роста к уровню прошлого года, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2218 | 8,1 | 1313 | 5,1 | 59,2 | 1297 | 5,5 | 98,8 |
| Добыча полезных ископаемых | 4038 | 14,8 | 4229 | 16,3 | 104,7 | 4096 | 17,2 | 96,9 |
| Обрабатывающие производства | 2846 | 10,4 | 1889 | 7,3 | 66,4 | 1408 | 5,9 | 74,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1459 | 5,3 | 1461 | 5,6 | 100,1 | 1575 | 6,6 | 107,8 |
| Строительство | 1858 | 6,8 | 1679 | 6,5 | 90,4 | 2393 | 10,1 | 142,5 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 418 | 1,5 | 451 | 1,7 | 107,9 | 616 | 2,6 | 136,6 |
| Гостиницы и рестораны | 381 | 1,4 | 177 | 0,7 | 46,4 | 151 | 0,6 | 85,3 |
| Транспорт и связь | 2134 | 7,8 | 2917 | 11,3 | 136,7 | 2914 | 12,3 | 99,9 |
| Финансовая деятельность | 264 | 1,0 | 296 | 1,1 | 112,1 | 258 | 1,0 | 87,2 |
| Операции с недвижимым имущест-вом, аренда и предоставление услуг | 3760 | 13,8 | 3697 | 14,3 | 98,3 | 1431 | 6,0 | 38,7 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 1027 | 3,8 | 1144 | 4,4 | 111,4 | 1178 | 5,0 | 103,0 |
| Образование | 3819 | 14,0 | 3526 | 13,6 | 92,3 | 3434 | 14,4 | 97,4 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2601 | 9,5 | 2476 | 9,6 | 95,2 | 2299 | 9,7 | 92,9 |
| Предоставление прочих коммуналь-ных, социальных и персональных услуг | 508 | 1,8 | 667 | 2,5 | 131,3 | 737 | 3,1 | 48,4 |
| Итого | 27331 | 100 | 25922 | 100 | 94,8 | 23787 | 100 | 91,8 |

Наибольшую долю в структуре занятых занимают работники в сфере добычи полезных ископаемых. Кроме того, имеет место снижение численности работников промышленных предприятий.

Показатели по распределению занятых в экономике г на начало 2010 г. до 2015 года приведены в таблице

Таблица. Прогноз распределения занятых в экономике

(тыс.чел.).

| N п/п | Отрасли экономики | На начало 2010г. | Прогноз на 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Промышленность | 6036 | 15,6 | 6145 | 15,6 |
| 2 | Транспорт и связь | 5097 | 13,1 | 5189 | 13,1 |
| 3 | Строительство | 4056 | 10,5 | 4129 | 10,5 |
| 4 | Торговля, общественное питание | 4431 | 11,4 | 4511 | 11,4 |
| 5 | Образование | 3496 | 9,0 | 3559 | 9,0 |
| 6 | Прочие виды деятельности | 15689 | 40,4 | 15967 | 40,4 |
|  | Итого | 38805 | 100 | 39500 | 100 |

Распределение общего количества занятых по отраслям произведено с большой степенью условности и только с одной целью – отразить предполагаемую тенденцию значимости основных отраслей.

Большая часть трудоспособного населения занята в промышленности, транспорте и связи и в образовании. Прогнозируется, что в ближайшее время существенно изменится  в структуре доля занятого в промышленности. Также прогнозируется рост в сфере торговли и оказания услуг. Прогноз строится на общероссийских тенденциях развития городов и быстро растущих отраслях экономики Российской Федерации.

В итоге трудовые ресурсы в 2015 г. останутся по их удельному весу приблизительно на современном уровне – 60 %.

Исходя из всего вышесказанного, отмечается тенденция к снижению населения в трудоспособном возрасте (как мужчин, так и женщин) и увеличению пенсионеров. Увеличение прогнозного значения населения в трудоспособном возрасте в ближайшее время не планируется в связи с тем, что показатель численности населения моложе трудоспособного возраста имеет отрицательную тенденцию.

Уровень жизни населения

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. Под материальными благами подразумеваются продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, обеспеченность жильем. Под бытовыми услугами – коммунальные услуги, в том числе услуги транспорта и связи, услуги службы быта, а также медицинские услуги. Услуги в области культуры оказывают учреждения культуры, искусства и образования.

Одним из основных источников доходов  работающего населения является заработная плата. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения  приведены в таблице

Таблица 1.8. Среднемесячная заработная плата населения

| Показатель | 2007г. | 2008г. | 2009г. | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 к 2008 | 2008 к 2007 | 2009 к 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Денежные доходы населения в среднем на душу в месяц, руб. | 8653,9 | 10096,9 | 10143,6 | 100,5 | 116,7 | 117,2 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций района , тыс.руб. | 12,90 | 14,29 | 16,04 | 112,2 | 110,8 | 124,3 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним организациям, тыс. руб. | 14,29 | 15,18 | 16,4 | 108,0 | 106,2 | 114,8 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по Республике, руб. | 11468,6 | 14904 | 15206,9 | 102,0 | 130,0 | 132,6 |

Вышеуказанные данные свидетельствуют о росте всех показателей в период с 2007 по 2009 годы. Среднемесячная заработная плата работников  относительно  республике. По крупным и средним предприятиям среднемесячная заработная плата превышала среднемесячную заработную плату, начисленную по полному кругу организаций района

Проведен анализ соотношения темпов роста доходов населения с темпами роста потребительских цен. Результаты представлены в таблицах.

Таблица 1.9. Темпы роста среднемесячной заработной платы

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Темпы роста среднемесячной заработной платы (по крупным и средним организациям) | 132,3 | 106,2 | 108,0 |
| Темпы роста потребительских цен на товары и платные услуги | 128,3 | 114,8 | 113,0 |

Из данных таблицы следует, что темпы роста среднемесячной заработной платы превышали темпы роста потребительских цен на товары и платные услуги, что является положительной тенденцией.

Таблица 1.10. Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям                                                                                              (руб.)

| Вид деятельности | Значение по годам, руб. |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3634 | 5386 | 6223,3 |
| Добыча полезных ископаемых | 25135 | 26211 | 26122,7 |
| Обрабатывающие производства | 11348 | 15140 | 14039,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9176,1 | 9971 |  |
| Строительство | 13220 | 23470 | 23689,2 |
| Оптовая торговля и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 16004 | 14805 | 20764,7 |
| Транспорт и связь | 17653 | 19505 | 20362,5 |
| Образование | 4870 | 7332 | 8220,7 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 6616 | 8764 | 10227,5 |

Из данных таблицы следует, что самая высокая оплата труда отмечается в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых, транспорте,  оптовой и розничной торговле, самая низкая – в области здравоохранения и предоставления социальных услуг, а также в сфере образования.

Характеристика жилищно-коммунального комплекса

Жилищный фонд

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда города.

| № п/п | Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008г | 2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда – всего, в т.ч.: | 1354,3 | 1366,5 | 1369,8 | 1382,3 | 1393 |
| 2 | муниципальное жилье | 950,3 | 947,4 | 947,4 | 945,2 | 946,9 |
| 3 | государственное жилье | 120,9 | 126,6 | 123,7 | 123,6 | 124,6 |
| 4 | частное жилье, их него | 283,1 | 292,5 | 298,7 | 313,5 | 321,5 |
| 4.1. | жилье в собственности граждан | 258,7 | 268,1 | 274,3 | 289,1 | 297,1 |
| 4.2. | жилье в собственности юридических лиц | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |

Динамика роста жилого фонда обусловлена ростом  жилья в частном секторе, так относительно уровня 2007 г  рост составил 13,6%. Основными причинами   этих изменений являются  - это приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю государственного и муниципального жилья.

По состоянию на 01.09.2010г.  общая площадь аварийного и ветхого жилья составляет 1150,42 кв.м.,  число семей проживающих в данном жилфонде составляет 34 семьи.

Распределение жилых квартир по их видам

|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | в % | Кол-во | в % | Кол-во | в % | Кол-во | в % |
|  |  | к итогу |  | к итогу |  | к итогу |  | к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| город Лениногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие жилых квартир, всего: в т.ч.: | 25697 |  | 25678 |  | 25953 |  | 26025 |  |
| однокомнатные | 5635 | 21,9 | 5637 | 22,0 | 5671 | 21,9 | 5693 | 21,9 |
| двухкомнатные | 10238 | 39,8 | 10198 | 39,7 | 10261 | 39,5 | 10251 | 39,4 |
| трехкомнатные | 7879 | 30,7 | 7886 | 30,7 | 7946 | 30,6 | 7959 | 30,6 |
| четырех- и более комнатные | 1945 | 7,6 | 1957 | 7,6 | 2075 | 8,0 | 2122 | 8,2 |
| Лениногорский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие жилых квартир, всего: в т.ч.: | 10531 |  | 10604 |  | 10681 |  | 10724 |  |
| однокомнатные | 2889 | 27,4 | 2892 | 27,3 | 2879 | 27,0 | 2885 | 26,9 |
| двухкомнатные | 4833 | 45,9 | 4850 | 45,7 | 4871 | 45,6 | 4873 | 45,4 |
| трехкомнатные | 2275 | 21,6 | 2303 | 21,7 | 2375 | 22,2 | 2403 | 22,4 |
| четырех- и более комнатные | 534 | 5,1 | 559 | 5,3 | 556 | 5,2 | 563 | 5,2 |
| ИТОГО по Лениногорскому муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие жилых квартир, всего: в т.ч.: | 36228 |  | 36282 |  | 36634 |  | 36749 |  |
| однокомнатные | 8524 | 23,5 | 8529 | 23,5 | 8550 | 23,3 | 8578 | 23,3 |
| двухкомнатные | 15071 | 41,6 | 15048 | 41,5 | 15132 | 41,3 | 15124 | 41,2 |
| трехкомнатные | 10154 | 28,0 | 10189 | 28,1 | 10321 | 28,2 | 10362 | 28,2 |
| четырех- и более комнатные | 2479 | 6,8 | 2516 | 6,9 | 2631 | 7,2 | 2685 | 7,3 |

В многоквартирных жилых домах города насчитывается около 37 тыс. квартир, из них доля однокомнатных составляет 23,3%, двухкомнатных –41,2%, трехкомнатных -28,2 %, четырехкомнатных и более-7,3 %.

Развитие  жилищного фонда характеризуется вводом нового жилья.

| Показатели | Ед.изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс. кв.м. | 23,1 | 22 | 22 | 23 | 24 |

РАЗДЕЛ 2.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ

Система водоснабжения  муниципального образования обслуживается тремя коммунальными предприятиями, так в городе осуществляет деятельность по водоснабжению и водоотведению ООО «Водоканал», а  по району ООО «КомВодСтройСервис» и ОАО «ШМПП».

ООО «ВОДОКАНАЛ»  осуществляет подачу  чистой питьевой  воды  круглосуточно из закаптированных родников, расположенных в городе и за чертой города, с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения потребителей г. Лениногорск. Другим направлением деятельности предприятия, составляющим основу санитарного и экологического благополучия  — является водоотведение. Водоотведение сточных вод с отдельных кварталов города Лениногорска по внутриквартальным и уличным канализационным сетям транспортируются на насосные станции перекачки КНС № 2,2а,3,4, от микр. №7. От насосных станций сточные воды поступают на головную насосную станцию  канализации №1. Оттуда насосами по трем напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения канализации производительностью 17,0 тыс.мЗ/сутки.

Данные производственных показателей по водоснабжению за 2005-2008г.г.

| №№ | Наименование | Ед. изм | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 5070 | 5186 | 5491 | 5387 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | « |  |  |  | 607 |
| 3 | Подано в сеть | « | 5070 | 5186 | 5491 | 5387 |
| 4 | Потери воды | « | 955 | 1396 | 1913 | 1289 |
| 5 | Процент утечки | « | 19 | 27 | 35 | 24 |
| 6 | Реализовано, всего | « | 4115 | 3790 | 3578 | 3491 |
| 7 | - населению | « | 3287 | 2948 | 2816 | 2817 |
| 8 | - промышленность | « | 379 | 440 | 308 | 275 |

Забор воды осуществляется круглосуточно из 39-ти закаптированных родников, расположенных в городе и за чертой города. Два основных водозабора («Сугушлинский» и «Старо-Письмянский»), расположенные за чертой города на расстоянии 13-17 км, подают воду с 33-х закаптированных родников в резервуары с общим объёмом 10 100м3 сборного пункта Высоты 340 и оттуда, самотеком, по пяти водоводам d-300 – 600мм, питьевая вода подается потребителям города на хозяйственно-бытовые и производственные нужды. От шести закаптированных родников – водозабор «Лениногорск» (водонасосные станции кв. 19, Ново-Письмянская, Кировская) вода поступает непосредственно в городской водопровод, так как родники расположены в черте города.

Закаптированные родники подают воду на следующие водонасосные станции:

а) Сугушлинская  - 11 родников

б)  Юлтимировская – 4 родника

в) Старо-Письмянская  - 18 родников

г) Ново-Письмянская - 3 родника

д) Кировская - 2 родника

е) 19 кв. - 1 родник

- Юлтимировская водонасосная станция

Вода с 4-х закаптированных родников по самотечным водоводам поступает в резервуар, далее насосами марки ЦНС 105х125 – 1шт., ЦНС 180х128 – 1шт., ЦНС 38х132 – 1 шт. по напорному трубопроводу d-300мм перекачивается на Сугушлинскую ВНС.

- Сугушлинская водонасосная станция:

Вода из 11-ти закаптированных родников и с Юлтимировской водонасосной станции поступает в резервуар емкостью 200м3, далее, установленными насосами марки  ЦНС 300 х 360–4 шт., ЦНС 180х340-1 шт., перекачивается по напорному водоводу d-427мм в резервуары сборного пункта Высоты-340.

- Старо-Письмянская  водонасосная станция:

Вода из 18-ти закаптированных родников поступает в резервуары емкостью 250м3 -2 шт., далее, установленными насосами марки ЦНС 300 х 360–2 шт., ЦНС 105 х 300–1 шт., перекачивается по напорному водоводу d-427мм в резервуары сборного пункта Высоты-340.

-Сборный пункт питьевой воды -  Высота-340

Сборный пункт питьевой воды находится на отметке 340м и включает накопительные резервуары общей емкостью 10100м3, в том числе:

резервуар емкостью 800м3 – 2 шт.,

резервуар емкостью 1000м3 – 2 шт.,

резервуар емкостью 1500м3 – 1 шт.,

резервуар емкостью 5000м3 – 1 шт.

- Ново-Письмянская водонасосная станция:

вода из 3-х закаптированных родников поступает в резервуары d-80м3,

d-50м3-2шт., далее, установленными насосами марки ЦНС 38 х 132 – 2 шт., по графику подается для  водоснабжения населения района туб. диспансера.

- Кировская водонасосная станция:

вода   поступает  из  2-х  закаптированных   родников.  На водонасосной установлены насосы марки ЦНС 38 х 132–2 шт.

Насосная работает по графику, 1-2 месяца в год, в засушливый летний период.

- Водонасосная станция 19-го квартала:

вода  поступает  из  1-го  закаптированного  родника. На водонасосной установлены насосы  ЦНС 38х132 – 2 шт.

Вода с насосной станции подается предприятию тепловых сетей для горячего водоснабжения 1-2 месяца в год в летний период,  на питьевые нужды она не используется.

Общая протяженность сетей  водоснабжения составляет –190560 п/м.

| №п/п | Диаметр, мм | Протяженность | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57-80 | 3294 | сталь |
| 2 | 57-80 | 20 | чугун |
| 3 | 100 | 101321 | сталь |
| 4 | 100 | 12 | чугун |
| 5 | 110 | 296 | п/эт |
| 5а | 160 | 1151 | п/эт |
| 6 | 150 | 8888 | сталь |
| 7 | 150 | 30 | чугун |
| 8 | 150 | 182 | сталь |
| 9 | 200 | 2856 | сталь |
| 10 | 200 | 733 | чугун |
| 11 | 250 | 595 | сталь |
| 12 | 250 | 545 | чугун |
| 13 | 273 | 5984 | сталь |
| 14 | 300 | 31200 | сталь |
| 15 | 400 | 23000 | сталь |
| 16 | 500 | 500 | сталь |

Для бесперебойного водоснабжения населения и поддержания постоянного нормативного качества питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия:

1. Систематически, службами эксплуатации участка водопровода, ведется надзор за состоянием и сохранностью сетей, сооружений, устройств и оборудования на ней, за техническим  содержанием сетей.

2. По графику, утвержденному главным инженером, ведется планово-предупредительный, текущий  и капитальный ремонты сетей и сооружений, замена и прокладка сетей, ликвидация аварий и повреждений, плановая промывка сетей и емкостных сооружений. Аккредитованной химико-бактериологической лабораторией проводится контроль качества промывки емкостных сооружений питьевой воды. Кроме того, аккредитованной химико-бактериологической лабораторией проводится контроль качества подаваемой воды  в точках водоразбора наружной и внутренней сети на соответствие санитарным нормам и правилам – СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».  .

3. При производстве ремонтных работ на  водопроводных сетях используются наиболее прогрессивные методы восстановления трубопроводов:  -    «труба в трубе» - протаскивание во внутреннюю полость ремонтируемого трубопровода новой плети из полиэтилена.

4. С 2002 года начата работа по замене ветхих стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы, что позволяет повысить срок службы водопроводных и канализационных сетей, улучшить качество подаваемой воды за счет исключения вторичного загрязнения.

Комплексное развитие системы водоотведения

Протяженность канализационных сетей составляет 151530 п/м. Службами эксплуатации участка канализации обеспечивается безаварийная работа канализационных сетей и сооружений, что является основой санитарного и экологического благополучия города.

Сточные воды отдельных кварталов города Лениногорска по внутриквартальным и уличным канализационным сетям транспортируются на насосные станции перекачки КНС № 2,2а,3,4, от микр. №7. От насосных станций сточные воды поступают на головную насосную станцию  канализации №1. Оттуда насосами по трем напорным коллекторам d-500мм перекачиваются на очистные сооружения канализации производительностью 17,0 тыс.мЗ/сутки.

Данные производственных показателей по водоотведению за 2005-08г.г.

| №№ | Наименование | Ед. изм | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м3 | 4030 | 3532 | 3222 | 3159 |
| 2 | В том числе от населения | « | 2857 | 2571 | 2403 | 2418 |
| 3 | прочих | « | 1173 | 961 | 819 | 741 |
| 4 | Пропущено через очистные | « | 4030 | 3532 | 3222 | 3159 |
| 5 | В том числе на биологическую очистку | « | 4030 | 3552 | 3222 | 3159 |

Очистные сооружения включают следующие сооружения:

- решетка с ручным удалением отбросов в 2007г. заменена на механическую решетку с шириной прозора 6 мм (сетчатый фильтр) фирмы «ДАКТ-ИНЖИНИРИНГ»   и установлена в новом здании решеток;

-  песколовка с круговым движением воды;

-  первичные отстойники;

-  двухкоридорные аэротенки;

-  вторичные отстойники;

-  цех доочистки (в цехе доочистки произведена замена изношенных микрофильтров на биологическую загрузку БО-65 производства г. Стерлитамак;

-     контактные резервуары;

-  цех механического обезвоживания (произведена замена устаревших центрифуг на фильтр-пресс FW-PMT-2000S), поставленный по программе «Питьевая вода». В связи с недостаточной мощностью оборудования по обезвоживанию сырого осадка необходима установка второго фильтра.

Все оборудование и сооружения работают в установленном технологическом режиме.

Химико-технологический  контроль за работой очистных сооружений и качеством очистки сточных вод осуществляется аккредитованной химико-бактериологической лабораторией предприятия. Контроль за сточными водами осуществляется согласно  утвержденного  графика с учетом требований технологического регламента.  Согласно  графика ведется отбор проб на выходе со всех сооружений.

На очистных сооружениях канализации организована экспресс-лаборатория, где осуществляются  следующие виды анализов: температура, прозрачность, растворенный кислород, доза активного ила, иловый индекс – они проводятся еженедельно, как разовые, так и среднесменные, КВЧ – также проводится как среднесменный анализ. Химической лабораторией ежемесячно осуществляется мониторинг качества воды в реке Камышла до и после выпуска сточных вод  с  очистных сооружений по тем же  показателям,  что и сброс с очистных сооружений.

Ведется постоянный контроль  за  качеством сточных вод поступающих  с 11-ти крупных предприятий города.

Контроль ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», Правилами охраны поверхностных вод.

Комплексное развитие системы водоснабжения

В настоящее время для водоснабжения города используется только родниковая вода. Однако, в последнее время, в связи с засушливой погодой  и истощением родников, в летнее время возникает острая нехватка питьевой воды. Для решения этой проблемы, в летний период 2010 года произведены работы по каптированию дополнительных родников, строительству водоводов от них и подключению их в действующие сети водоснабжения. 	Так как водоснабжение города  осуществляется путем использования незащищенных источников водоснабжения, направлена заявка в Министерство экологии и природных ресурсов РТ о включении в территориальную программу геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Татарстан на 2011 год поисково-оценочных работ  по изысканию защищенных источников водоснабжения г. Лениногорск и сельских поселений Лениногорского района. Однако, из-за отсутствия финансирования, этот вопрос до сих пор остается открытым. Для достаточного и бесперебойного водоснабжения потребителей города необходимо решить вопрос по бурению скважин.

Для   дальнейшего обеспечения  бесперебойного     водоснабжения    населения    города   существующей застройки и     вновь застраиваемых микрорайонов, и  улучшения вопросов водоснабжения планируется продолжить строительство, реконструкцию и замену, в связи с длительной зксплуатацией и ветхостью,  распределительных сетей, самотечных и напорных водоводов, модернизацию водонасосных станций с установкой энергоэффективного оборудования.

Источниками  водоснабжения являются  закаптированные родники.

Оценка качества вод, химическая структура,  количество нестандартных проб питьевой воды

Источники водоснабжения питьевой воды поверхностные ( закаптированные каптажи ). Контроль за качеством питьевой воды ведется согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». На основе данного документа разработана Рабочая программа ,согласованная Роспотребнадзором, где отражены: места отбора, количество отбираемых проб,  контролируемые показатели ( химические, бактериологические).  Производственный контроль за качеством подаваемой воды осуществляется аккредитованной  химико-бактериологической лабораторией предприятия. По своим химическим и микробиологическим показателям подаваемая вода соответствует СанПин 2.1.4.1074-01.Подаваемая вода ежедневно контролируется по 4 химическим показателям( цветность, мутность, запах, остаточный хлор) и по 4 бактериологическим загрязнениям (общее микробное число, ОКБ и ТКБ, сульфитредецирующие  клостридии ).Один раз в два месяца по 6  химическим показателям ( фенольный индекс, нефтепродукты, окисляемость ,  общая минерализация ,  АПАВ, рН) , один раз в год по 32 химическим показателям  и по 3 радиационным показателям.

В связи с большой протяженностью подающих водопроводных сетей, вследствие чего возможно  возникновение вторичного микробиологического загрязнения, подаваемая вода обеззараживается гипохлоритом натрия насосами-дозаторами, типа ДМS-12, установленными на водопроводных насосных станциях. Остаточное содержание хлора в воде держится согласно СанПиН в пределах 0,3-0,5мг/л. Контроль за содержанием остаточного хлора осуществляется ежечасно.

Нестандартные пробы за 2009-2010 гг. выявлены в разводящей сети  по мутности в количестве по 2 шт.

Оценка запасов

Согласно заключенного договора  № 46-05 от 10.09.2005 года, с 2006 по 2008 год ЗАО «ГИДЭК» проводились работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод родниковых водозаборов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Лениногорск.

Выполнен комплекс натурных исследований, изучены  особенности формирования родникового стока на участках родниковых водозаборов, схематизированы гидрогеологические условия оцениваемой площади, изучено качество родниковых вод, оценены их эксплуатационные запасы.

Эксплуатационные запасы родниковых вод оценены в количестве 31,6 тыс.м3/сут, в том числе для технического водоснабжения (в количестве 10,16 тыс.м3/сут по категории А+С1) и хозяйственно-питьевого водоснабжения (в количестве 21,45 тыс.м3/сут по категории А). Для технического водоснабжения рекомендованы эксплуатационные запасы родниковых вод с качеством не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по концентрациям хлоридов, брома, нитратов (водозабор Лениногорск, род.№№10,33,20,21).

В ходе работ также была обоснована возможность наращивания водоотбора на Старо-Письмянской ВНС. Объемы подаваемой в город воды, при необходимости,  могут быть существенно увеличены посредством включения в схему Старо-Письмянского водозабора дополнительных (каптированных для местных целей и некаптированных) родников.

В результате гидрогеоэкологического обследования и гидрогеохимического опробования родникового стока в бассейне р.Степной Зай были выявлены родники с высокими дебитами и с качеством, отвечающим требованиям питьевых кондиций, суммарный расход которых, согласно выполненной ранее оценки эксплуатационных запасов, составляет около 4,1 тыс.м3/сут.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, источники водоснабжения обеспечены зоной санитарной охраны (ЗСО).

Результаты расчётов положения границ III пояса ЗСО

| Сугушлинская ВНС |
| --- |
| № родника | Расстояние до водораздельной линии,L, м | Ширина области питания d, м |
| Сугушлинские родники |
| 1 "Салкын" | 3250 | 868 |
| 2 "Ачы" | 3650 | 824,3 |
| Юлтимировские родники |
| 3 "Тегерман-5" | 3500 | 1196 |
| 4 "Тегерман-6" | 3000 | 1566 |
| Петропавловские родники |
| 5, 6 "Куш" | 2700 | 778 |
| 7,8 "Обходчик" | 3500 | 919 |
| 33 "Петропавловка" | 2750 | 875 |
| Кузайкинские родники |
| 9 | 2250 | 875 |
| 11 | 2500 | 918 |
| 12 | 3150 | 984 |
| Кислинский родник |
| 10 | 750 | 2343 |
| Старо-Письмянская ВНС |
| верхняя группа "Святые Ключи" |
| 26 | 1000 | 750 |
| 27 | 1650 | 650 |
| 28, 29 | 1000 | 500 |
| нижняя группа (д.Ст.Письмянка) |
| 20, 21 | 2450 | 750 |
| 22 | 2300 | 581 |
| 23 | 3150 | 750 |
| 24, 25 | 2850 | 800 |
| нижняя группа (д. Медведка) |
| 30 | 3500 | 1153 |
| 31, 32 | 3000 | 1206 |

Родники №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 заведённые Кировскую, Ново-Письмянскую и 19-ю ВНС рекомендованы для технического водоснабжения, поэтому расчёты ЗСО для них не проводились.

Экономический анализ деятельности ООО «Водоканал».

Основные экономические показатели деятельности предприятия.

(тыс. руб.)

|  | Наименование показателей | 2005г. (факт) | 2006г. (факт) | 2007г. (факт) | 2008г. (факт) | План 2010 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг | 77402 | 83657 | 86511 | 101800 | 129217 |
| 1,1 | водоснабжение | 42190 | 48813 | 47581 | 55692 | 67229 |
| 1,2 | Отвод сточных вод | 35212 | 34844 | 38930 | 46108 | 61988 |
| 2 | Производственная себестоимость реализации продукции, работ, услуг | 70682 | 80348 | 83158 | 99642 | 125462 |
| 2,1 | водоснабжение | 41689 | 44367 | 43456 | 54244 | 66110 |
| 2,2 | Отвод сточных вод | 34829 | 35981 | 39702 | 45398 | 59352 |
| 3 | Валовая прибыль | 6720 | 3309 | 3353 | 2158 | 3755 |
| 4 | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |
| 5 | Управленческие расходы |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибыль (убыток) от реализации (1-2-3-4) | 6720 | 3309 | 3353 | 2158 | 3755 |
| 7 | Проценты к получению |  |  |  |  |  |
| 8 | Проценты к уплате |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочие доходы | 1 | 4079 | 3621 | 4652 |  |
| 10 | Прочие расходы | 5776 | 6073 | 5800 | 5995 |  |
| 11 | Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 885 | 1315 | 1174 | 815 |  |
| 12 | Отложенные налоговые активы | 113 | 231 | 154 | 13 |  |
| 13 | Прибыль (убыток) отчетного года |  |  |  |  |  |
| 14 | Налог на прибыль | 641 | 735 | 776 | 782 | 751 |
| 15 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 131 | 349 | 244 | 20 | 3004 |
|  | Среднесписочная численность работающих | 267 | 265 | 250 | 243 | 245 |
|  | в том числе: рабочие | 217 | 211 | 207 | 194 | 196 |
|  | Дебиторская задолженность | 9717 | 7833 | 7686 | 10227 |  |
|  | Кредиторская задолженность | 16556 | 15394 | 12903 | 16259 |  |

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.

Структура издержек предприятия по водоснабжению. Анализ структуры себестоимости

| Статьи расходов | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| электроэнергия |  | 24 | 24,2 | 28,8 | 30,2 |
| Материалы |  | 4,4 | 1,9 | 1,7 | 1,6 |
| амортизация |  | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
| ремонт и тех обслуживание |  | 3,7 | 8,9 | 3,6 | 2,3 |
| в т.ч. капремонт |  | 3,7 | 8,9 | 3,6 | 2,3 |
| оплата труда |  | 35 | 38 | 37,3 | 38,8 |
| отчисления |  | 9 | 8,7 | 9,7 | 9,9 |
| цеховые расходы |  | 2 | 4 | 3,4 | 3,2 |
| Общеэксплуатационные расходы |  | 19,6 | 13,1 | 14,1 | 12,7 |
| Аварийно-восстановительные работы |  |  |  |  |  |
| Себестоимость | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Основные показатели работы системы водоснабжения.

Основными показателями работы по системе водоснабжения являются подача питьевой воды промышленным предприятиям, организациям и населению  в необходимом объеме.

Показатели  работы  системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс.куб.м. | 5387 | 5629 | 5339 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | 607 | 779 | 779 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 5387 | 5629 | 5339 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 5387 | 5629 | 5339 |
| 5 | Объем потерь | тыс.куб.м. | 1289 | 1525 | 860 |
| 6 | Объем реализации услуг, всего, в т.ч. | тыс.куб.м. | 3491 | 3325 | 3700 |
|  | населению (питьевая) | тыс.куб.м. | 2817 | 2774 | 3002 |
|  | прочим потребителям, в т.ч | тыс.куб.м. | 674 | 551 | 698 |
|  | питьевая | тыс.куб.м. | 674 | 551 | 698 |
|  | техническая | тыс.куб.м. |  |  |  |
| 7 | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочистных сооружениях | % | 100 | 100 | 100 |
|  | бактериологические |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 8 | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети | % | 100 | 100 | 100 |
|  | бактериологические |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 9 | Износ сетей | % |  |  |  |
|  | водопровод |  | 70 | 72 | 74 |

Модернизация системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения.

Эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоснабжения.

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты водоснабжения | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 18 тыс.руб. |
| 2 | Капитальные дома | Установка домовых приборов учета | 292 тыс.руб. |
| 3 | Подкачивающая водонасосная станция Квартал №42 | Реконструкция | 150 тыс.руб. |
| 4 | Объекты водоснабжения | Замена уличных светильников ДРЛ на ДНаТ | 68 тыс.руб. |

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Основные технико-экономические показатели:

1. Производительность, всего – 22,0 тыс. м3/сутки.

2. Протяженность проектируемых водоводов и водопроводной сети -  100,0 км.

3. Общая стоимость нового строительства  и модернизации  по проекту в ценах 2009г. без НДС –  345341,71тыс. рублей.

Расчетная суточная подача питьевой воды

Таблица 3.12. Расчетная суточная подача питьевой воды

| № п/п | Водозабор | Планируемая производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная (по проекту) | Максимальная (фактическая) | Минимальная (фактическая) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ст Письмянка | 9000 | 11000 | 7000 |
| 2. | Сугушла | 8137 | 10120 | 6700 |
| 3. | Лениногорск | 671 | 880 | 600 |
|  | Итого: | 17808 | 22000 | 14300 |

В целях охраны окружающей среды  с 2004 года с производственной базы предприятия площадью 1.46 га  производится сбор дождевых и талых вод и подачей их на городские канализационные сооружения, где производится их очистка с общим потоком сточных вод. С территорий ВНС, общей  площадью 6.2 га, территорий ФНС общей площадью 0.18 га, территории очистных сооружений площадью 12,9 га,  сброс талых и дождевых вод производится на рельеф местности, в связи с невозможностью прокладки канализационных сетей из-за   разрозненности расположения данных объектов.

Основные объекты строительства

В связи с длительной эксплуатацией и устаревшим оборудованием необходима реконструкция водопроводных насосных станций с устройством компактных насосных станций с энергоэффективными насосами  с автоматической системой управления,  что позволит улучшить вопросы организации труда, сэкономить электроэнергию.

В связи с длительной эксплуатацией и ветхостью планируется замена уличных, распределительных, самотечных и напорных водопроводов.

Эффект от модернизации системы водоснабжения.

В результате модернизации системы водоснабжения и внедрения новой более совершенной технологии следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

Замена уличных, распределительных, самотечных и напорных водопроводов позволит безаварийно их эксплуатировать, исключить потери питьевой воды и увеличить срок службы трубопроводов.

Реконструкция водопроводных насосных станций с устройством компактных насосных станций с энергоэффективными насосами  с автоматической системой управления позволит улучшить вопросы организации труда, сэкономить электроэнергию.

В зависимости от потребления воды по разным категориям групп пользования водопотребление в ближайшие годы прогнозируется следующим образом:

Потребление воды разными категориями групп пользователей.

(м3/сутки)

| № п/п | Тип водопотребления | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | …. | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Население | 7609 | 7492 | 8112 | 8111 | 8112 | 8112 |  | 8200 |
| 2. | Пром. предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Полив улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Полив приусадебных участков | 105 | 106 | 111 | 112 | 113 | 114 |  | 120 |
| 5. | Уход за скотом | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | Итого: | 7715 | 7599 | 8225 | 8225 | 8227 | 8228 |  | 8320 |

В связи с пересеченным рельефом местности сточные воды отдельных кварталов города Лениногорска по внутриквартальным и уличным канализационным сетям транспортируются на насосные станции перекачки КНС № 2,2а,3,4, от микр. №7. От насосных станций сточные воды поступают на головную насосную станцию  канализации №1. Оттуда насосами по трем напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения канализации производительностью 17,0 тыс.мЗ/сутки. Сброс сточных вод по самотечному трубопроводу d 800 мм. – 1 шт. производится в реку Камышла,  далее на расстоянии 15 км. в реку Степной Зай.

С целью полного удовлетворения требований по охране чистоты водоёмов и  достижения необходимого качества очистки сточных вод, необходима корректировка проекта по реконструкции очистных сооружений канализации с внедрением новых технологий и оборудования на действующих очистных сооружениях с использованием имеющихся производственных площадей.

В связи с передачей  канализационных сетей п. Ромашкино, с целью улучшения санитарно-экологического состояния водоемов необходимо строительство напорного канализационного коллектора с КНС от п.Ромашкино до ФНС-3 по ул.Чайковского.

Протяженность канализационных сетей составляет 151525 п/м,  в том числе:

| №п/п | Диаметр,мм | Протяженность | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 11 | чугун |
| 2 | 100 | 81 | сталь |
| 3 | 100 | 70 | керамика |
| 4 | 100 | 106 | а/ц |
| 5 | 100 | 1227 | п/эт |
| 6 | 150 | 6632 | чугун |
| 7 | 150 | 1460 | сталь |
| 8 | 150 | 72422 | керамика |
| 9 | 150 | 18066 | а/ц |
| 10 | 150 | 245 | п/эт |
| 11 | 150 | 983 | ж/б |
| 12 | 200 | 1000 | чугун |
| 13 | 200 | 656 | сталь |
| 14 | 200 | 12902 | керамика |
| 15 | 200 | 3496 | а/ц |
| 16 | 200 | 46 | п/эт. |
| 17 | 225 | 1182 | п/эт |
| 18 | 250 | 3690 | керамика |
| 19 | 250 | 1097 | а/ц |
| 20 | 273 | 170 | сталь |
| 21 | 273 | 131 | а/ц |
| 22 | 300 | 573 | п/эт. |
| 23 | 300 | 2038 | керамика |
| 24 | 300 | 2387 | а/ц |
| 25 | 315 | 200 | п/э |
| 26 | 400 | 650 | чугун |
| 27 | 400 | 1423 | сталь |
| 28 | 400 | 375 | керамика |
| 29 | 400 | 4993 | а/ц |
| 30 | 400 | 1000 | п/эт. |
| 31 | 500 | 8891 | сталь |
| 32 | 500 | 500 | а/ц |
| 33 | 500 | 1256 | ж/б |
| 34 | 800 | 625 | ж/б |
| 35 | 1000 | 832 | ж/б |

Техническое состояние коллекторов и сетей находится в удовлетворительном  состоянии.

Технологическое, энергетическое оборудование канализационных насосных станций  требует частичной замены, модернизации.

Смесь бытовых и производственных сточных вод  г. Лениногорска головной канализационной насосной станцией по трем напорным коллекторам   d-500мм подается на очистные сооружения канализации  производительностью 17,0 тыс.м3/сутки.

В результате проведенной реконструкции, которая длилась с июля по ноябрь 2006г., первичные отстойники старых очистных сооружений объемом 5,0 тыс. м3/сутки, перепрофилированы на работу в качестве накопителя-усреднителя в пиковые зоны поступления сточных вод.   В технологической схеме старых ОСК сохранены решетки с ручным удалением отбросов, горизонтальная песколовка и первичные двухъярусные отстойники. Далее, технологическая схема (аэрофильтр, вторичные отстойники) отсечена. При максимальном поступлении (пиковые зоны 9оо-11оо; 17оо-21оо перегруз ОСК составляет 20-30%). При этом, сточная вода подается на старые о/с, идет ее накопление, а в ночное время перекачивается на новые очистные сооружения Q-17,0 тыс. м3/сутки. Для этого построена и введена автоматизированная насосная станция с двумя центробежными насосами производительностью 200 м3/час., с трубопроводом из полиэтилена  D-150мм, протяженностью 380 п /м.

Очистные сооружения включают следующие сооружения:

- решетка с ручным удалением отбросов, была в.2007г. заменена на механическую решетку с шириной прозора 6 мм (сетчатый фильтр) фирмы «ДАКТ-ИНЖИНИРИНГ»   и установлена в новом здании решеток;

-  песколовка с круговым движением воды;

-  первичные отстойники;

-  двухкоридорные аэротенки;

-  вторичные отстойники;

-  цех доочистки (в цехе доочистки произведена замена изношенных микрофильтров на биологическую загрузку БО-65 производства г. Стерлитамак;

-  контактные резервуары;

-  цех механического обезвоживания (произведена замена устаревших центрифуг на фильтр-пресс FW-PMT-2000S, поставленный по программе «Питьевая вода». В связи с недостаточной мощностью оборудования по обезвоживанию сырого осадка необходима установка второго фильтра.

Все оборудование и сооружения работают в установленном технологическом режиме.

Степень износа ОСК составляет 61%.

Эффективность работы ОСК г. Лениногорск составляет:

По взвешенным веществам – 96%, по БПК5 – 94%, по ХПК – 75-80%.

В течение года за эффективностью работы очистных сооружений проводился ежедневный контроль лабораторией ООО «Водоканал» и ежеквартальный контроль специализированной инспекцией контроля ЮВТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ г. Альметьевска. Но за это же время произошло увеличение в очищенных сточных водах таких показателей, как нитриты, нитраты, аммоний солевой, БПК5, так как в процессе эксплуатации произошло забивание активным илом внутреннего слоя аэраторов аэрационной системы фирмы « Экополимер», что привело к уменьшению  количества растворенного кислорода в очищаемой жидкости. С 28.07.2008г. по 12.09.2008г. производилась обработка аэраторов 30% раствором соляной кислоты  по секциям (согласно инструкции фирмы  «Экополимер»). Данные работы не привели к улучшению аэрационной системы.

Для повышения эффективности работы аэрационной системы и экономии электроэнергии необходима замена фильтросных труб, фирмы» Экополимер» (2002г.- дата установки), другими, более надежными в эксплуатации и не подвергающихся забиванию смесью ила (мелкопузырчатые трубчатые аэраторы УСИ ЗАО «Уралстанинжиниринг» или усовершенствованный аэратор АКВО-ПРО-М фирмы «Экополимер».

Водоемы-приемники сточных вод, проблемы водопользования

Сброс очищенных сточных вод производится в р. Камышла, согласно «Решения о предоставлении водного объекта в пользование», выданным  Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан №266/09 от 23.06.2009 г. и Разрешения №.16.08.906.10.36 от 21.06.10, выданным Приволжским управлением Ростехнадзора. Контроль за уровнем загрязнения водного объекта (р. Камышла) выше места сброса очищенных сточных вод  и ниже  осуществляет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория предприятия, имеющая лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Структура сбора, транспортировки

Сточные воды отдельных кварталов города Лениногорска по внутриквартальным и уличным канализационным сетям транспортируются на насосные станции перекачки КНС № 2,2а,3,4, от микр. №7. От насосных станций сточные воды поступают на головную насосную станцию  канализации №1. Оттуда насосами по трем напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения канализации производительностью 17,0 тыс.мЗ/сутки.

Состав поступающих и очищенных сточных вод за 2009 год

|  | поступающая | очищенная | % очистки |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 247 | 8,6 | 96,5 |
| БПК-5 | 134 | 7,2 | 94,6 |
| ХПК | 273 | 48,5 | 82,2 |
| Азот аммонийный | 33,0 | 5,12 | 84,5 |
| Нитриты | 0,28 | 2,12 | - |
| Нитраты | 1,6 | 43,4 | - |
| Фосфор | 14,7 | 5,12 | 65,2 |
| Нефтепродукты | 0,7 | 0,13 | 73,1 |
| СПАВ | 1,9 | 0,1 | 55,6 |
| Железо | 0,55 | 0,13 | 76,4 |
| Кальций | 103 | 90 | 12,6 |
| Магний | 38,5 | 36,6 | 4,9 |
| Хлориды | 154 | 122,3 | 20,6 |
| Сульфаты | 92,4 | 89 | 3,7 |

Проблемы эксплуатации систем водоотведения в разрезе: надежность, качество, экологичность.

С целью полного удовлетворения требований по охране чистоты водоёмов и  достижения необходимого качества очистки сточных вод, необходима корректировка проекта по реконструкции очистных сооружений канализации с внедрением новых технологий и оборудования на действующих очистных сооружениях с использованием имеющихся производственных площадей.

В связи с передачей  канализационных сетей п. Ромашкино, с целью улучшения санитарно-экологического состояния водоемов необходимо строительство напорного канализационного коллектора с КНС от п. Ромашкино до ФНС-3 по ул.Чайковского.

Модернизация системы водоотведения и очистки сточных вод с учетом потенциала энергосбережения.

Эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоотведения.

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Канализационная насосная станция №4 | Реконструкция | 152 тыс.руб. |
| 2 | Очистные сооружения | Замена аэрационной системы | 1052 тыс.руб. |
| 3 | Объекты водоотведения | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 12 тыс.руб. |
| 4 | Канализационная насосная станция №2 | Реконструкция | 160 тыс.руб. |
| 5 | Канализационная насосная станция №3 | Реконструкция | 85 тыс.руб. |
| 6 | Канализационная насосная станция №1 | Замена насосного оборудования | 360 тыс.руб. |

Внедрение мероприятий в области водоотведения, в частности, реконструкция очистных сооружений канализации, позволит улучшить качество очистки сточных вод, санитарно-экологическое состояние водоемов, если на  входе очистных сооружений КВЧ – 300 мг/л, БПК-150 мг/л, то на выходе после существующих о/с – КВЧ-30 мг/л, БПК-11 мг/л. После реконструкции о/с канализации с  внедрением новых технологий и установкой модернизированного оборудования на  выходе очистных сооружений ожидается

КВЧ-10 мг/л, БПК-2 мг/л.

Реконструкция канализационных насосных станций с устройством компактных насосных станций с погружными насосами марки  Grundfos с автоматической системой управления позволит улучшить вопросы организации труда, сэкономить электроэнергию.

Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод (новое строительство)

В связи с застройкой микрорайона №7 для приема и отвода сточных вод построены квартальные сети канализации с насосной станцией перекачки.

В связи с передачей  канализационных сетей п. Ромашкино, с целью улучшения санитарно-экологического состояния водоемов планируется строительство напорного канализационного коллектора с КНС от п. Ромашкино до ФНС-3 по ул. Чайковского.

Таблица 2. Основные направления программных мероприятий ООО «Водоканал»

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе | 345341,71 | 6139,71 | 8605 | 12630 | 17950 | 20406 | 21506 | 32346 | 32346 | 32346 | 53689 | 53689 | 53689 |
| 3.1. | Модернизация | 345341,71 | 6139,71 | 8605 | 12630 | 17950 | 20406 | 21506 | 32346 | 32346 | 32346 | 53689 | 53689 | 53689 |
| 3.2. | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе | 227182,56 | 17740,56 | 9950 | 20692 | 20700 | 24900 | 24600 | 20600 | 20600 | 20600 | 15600 | 15600 | 15600 |
|  | Модернизация | 178205,97 | 7413,97 | 6300 | 15692 | 15700 | 19900 | 19600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 |
|  | Новое строительство | 48976,59 | 10326,59 | 3650 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - |
| 5. | Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 572524,27 | 23880,27 | 18555 | 33322 | 38650 | 45306 | 46106 | 52946 | 52946 | 52946 | 69289 | 69289 | 69289 |

ООО «КомВодСтройСервис»

В настоящее время на обслуживании ООО «КомВодСтройСервис» находятся системы водоснабжения 12-ти сельских поселений, в том числе: Урмышлинское, Мичуринское, Туктарово-Урдалинское, Ивановское, Ново-Иштирякское,  Сарабикуловское,    Сугушлинское, Кармалкинское, Зай-Каратайское, Каркалинское, Старо-Кувакское, Глазовское СП. В 2011году добавляется  Нижнечершелинское поселение села Кузайкино и Алешкино.

Система водоснабжения сельских поселений Лениногорского района состоит из 41шт. водозаборов, в состав которых входят 34шт. каптажа,   7скважин и водопроводные сети.

ООО «КомВодСтройСервис» эксплуатирует в Лениногорском районе: 232,9км водопроводных сетей, 31шт. водопроводных колодцев с запорной арматурой, 522 шт. водозаборных колонок. Суммарная мощность водозаборов – 12,8тыс.м3/сутки.( данная информация после окончания работ по гидрологическому обследованию будет уточнена)

Системы водоснабжения, куда входят водопроводные сети, источники воды, строения, технологическое оборудование,   сельских поселений постройки 60-х годов и в основной массе имеют износ 100%. Водопроводные сети во многих сельских поселениях проложены с нарушением технологии прокладки трубопроводов в нашем регионе. Технологическое оборудование энергоемкое, строения водонасосных ветхие. Требуется полная реконструкция систем водоснабжения (изменения схем, замена трубопроводов, замена технологического оборудования, автоматизации технологических прочесов подачи и контроля и доочистки воды). Строительство новых  внутрипоселковых уличных линий, в поселениях имеются улицы где нет водопровода, строительство новых источников водоснабжения (каптажей, скважин) для сокращения дефицита воды.

Источниками водоснабжения в сельских поселениях подземные источники (закаптированные родники и скважины) общие данные приведены в таблице

| № п.п. | Наименование сельского поселения | кол-во родников, шт. | кол-во скважин, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глазовское СП. | Глазово | 1 | - |
|  |  | Урняк | - | 1 |
|  |  | Петропавловка | 2 | - |
| 2 | Зай-Каратайское СП | Зай. Каратай | 2 | - |
|  |  | Узбяк | 1 | - |
| 3 | Ивановское СП | Ивановка | 1 | 1 |
|  |  | Ак-Куль | - | 1 |
|  |  | Михайловка | 1 | - |
|  |  | Медведка | 1 | - |
| 4 | Каркалинское СП | Каркали | 3 | - |
| 5 | Кармалкинское СП | Кармалка | 1 | - |
| 6 | Сарабикуловское СП | Сарабикулово | 1 | - |
| 7 | Керлигачское СП | Керлигач | 1 |  |
| 8 | Мичуринское СП | Мичурино | 2 | - |
| 9 |  | Ново-Сережкино | 1 | 2 |
| 10 | Старокувакское СП | Ст.Кувак | 4 | - |
| 11 | Новоищтерякское СП | Нов.Ищтеряк | 4 | - |
| 12 | Сугушлинское СП | Юлтимирово | 1 | 1 |
| 13 | Урдалинское СП | Урдала | 2 | - |
|  |  | Карагай | 1 | - |
| 14 | Урмышлинское СП | Урмышла | 2 | - |
| 15 | Новочершилинское СП | Нов.Чершила Кузайкино | 2 | 1 |
| Итого |  | 34 | 7 |

Производственный контроль за качеством подаваемой воды по химическим и микробиологическим показателям осуществляет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория ООО «Водоканал» согласно СанПин 2.1.4.1074-01. Периодичность отбора проб воды на проведение химико-бактериологических анализов устанавливается по согласованию с Роспотребнадзором по РТ в Лениногорском районе и г.Лениногорск – 1 раз в квартал по 15 показателям. Основные проблемы по качеству воды: наличие нитратов, жесткость воды, и из-за изношенности водопроводов присутствие в микроорганизмов.

С ГУП «НПО Геоцентр РТ» заключен договор  на проведение гидрологических исследований, по окончании которых будут определены охранные  санитарные зоны водозаборных скважин и родников, а также получены заключения по ним с определением мощности каждого водозабора. 	По окончании данных работ будут разработаны мероприятия по благоустройству охранных зон каптажей и скважин.

Экономический анализ.

Основные экономические показатели деятельности предприятия в целом представлены в таблице:

(тыс. руб.)

|  | Наименование показателей | 2010г. (9 месяцев факт) | 2010 г. (план) | 2011-2013г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг | 3231 | 14199,6 | 14729,2 |
| 1,1 | водоснабжение | 3231 | 14199,6 | 14729,2 |
| 1,2 | отвод сточных вод |  |  |  |
| 2 | Производственная себестоимость реализации продукции, работ, услуг | 2978 | 13021,6 | 14031,5 |
| 2,1 | водоснабжение | 2978 | 13021,6 | 14031,5 |
| 2,2 | отвод сточных вод |  |  |  |
| 3 | Валовая прибыль | 253 | 1178 | 697,7 |
| 10 | Прочие расходы( прибыль на развитие производства- капитальные вложения) | 252,5 | 1165 | 684 |
| 11 | Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности |  |  |  |
| 12 | Отложенные налоговые активы |  |  |  |
| 13 | Прибыль (убыток) отчетного года |  |  |  |
| 14 | Налог на прибыль(единый налог при УСН) | 0,5 | 13 | 13,7 |
| 15 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работающих | 5 | 28 | 28 |
|  | в том числе: рабочие | 2 | 17 | 17 |
|  | Дебиторская задолженность |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность |  |  |  |

Структура издержек предприятия по водоснабжению.

(тыс.руб.)

| Статьи расходов | 2010 год (9 месяцев факт) | 2010 год (план) | 2011-2013 год (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| электроэнергия | 2134,88 | 5857,6 | 6736,2 |
| материалы |  |  |  |
| амортизация |  |  |  |
| ремонт и тех обслуживание |  | 2411,9 | 1902,4 |
| в т.ч. капремонт |  |  |  |
| оплата труда | 496,35 | 3093,6 | 3279,22 |
| отчисления | 69,8 | 439,29 | 1121,49 |
| цеховые расходы | 71,3 | 224,4 | 224,4 |
| Общеэксплуатационные расходы | 205,89 | 994,8 | 637,8 |
| Аварийно-восстановительные работы |  |  |  |
| Себестоимость | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Анализ структуры себестоимости:

Основные параметры влияющие на увеличение затрат на услуги холодного водоснабжения на 2011 год следующие:

- рост цен на электроэнергию на 2011 год - 15%;

- рост заработной платы на 2011 год – 6%;

- рост прочих расходов на 2011 год – 6%.

В связи с вступлением в силу с 1.01.2011 г. Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» меняются тарифы страховых взносов. Вместо ранее применяемых 14,2% начиная с 1 января 2011 года, общий процент отчислений от заработной платы составит 34,2-34,3% , в том числе:

Пенсионный фонд Российской Федерации – 26%;

Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9%;

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,1%;

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования – 2-3%.

Основные показатели работы системы водоснабжения.

Основными показателями работы по системе водоснабжения являются подача питьевой воды промышленным предприятиям, организациям и населению  в необходимом объеме.

Показатели по годам  выглядят следующим образом:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2010г. (9 месяцев факт) | 2010г. (план) | 2011-2013г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс.куб.м. | 201,295 | 846 | 811 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | -- | -- | -- |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | -- | -- | -- |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 201,295 | 846 | 811 |
| 5 | Объем потерь | тыс.куб.м. | 40,259 | 130,7 | 130,7 |
| 6 | Объем реализации услуг, всего, в т.ч. | тыс.куб.м. | 161,036 | 715,3 | 680,3 |
|  | населению (питьевая) | тыс.куб.м. | 161,036 | 544 | 509 |
|  | прочим потребителям, в т.ч | тыс.куб.м. | -- | 158 | 158 |
|  | питьевая | тыс.куб.м. | -- |  |  |
|  | бюджетные потребители | тыс.куб.м. | -- | 13,3 | 13,3 |
| 7 | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочистных сооружениях | % | -- | -- | -- |
|  | бактериологические |  | -- | -- | -- |
| 8 | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети | % | 95 | 100 | 100 |
|  | бактериологические |  | 95 | 100 | 100 |
| 9 | Износ сетей | % |  |  |  |
|  | водопровод |  | 83,33 | 83 | 68 |

Модернизация системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения.

Системы водоснабжения сельских поселений требуют реконструкции, с применением современного оборудования, материалов и систем автоматизации, что приведет к улучшению качества воды и экономии энергоресурсов. Работы по реконструкции  систем водоснабжения требуют финансовых вливаний и  времени, начиная с разработки проектов, согласований всех уровней получения технических условий, разрешений контрольных и надзорных органов, строительство.

Расчет нормативного водопотребления.

Баланс потребления воды (нормативный с учетом модернизации).

| Сельские поселения | Объем подачи .м3 в месяц | Неучтенный расход .м3 | Неучтенный расход в % | Реализация воды, .м3 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | население | бюджет | прочие |
| Зай-Каратай Ивановка Урмышла Нов.Иштеряк Ст.Кувак Мичурино Куакбаш Сарабикулово Кармалка Каркали Ст.Иштеряк МукминКаратай Ниж.Чершила Кирлигач Сугушла Урдала ИТОГО | 3019 4677 2198 3532 4085 5670 4221 2729 2435 5573 11331 1217 3862 2163 5695 5188 67595 | 486 753 354 569 658 913 680 439 392 897 1824 196 622 348 917 835 10883 | 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 | 2533 3924 1844 2963 3427 4757 3541 2290 2043 4676 9507 1021 3240 1815 4778 4353 56712 | 2468 3771 1687 2203 3229 3182 2086 1633 1614 3993 3156 1015 2496 1670 4710 3506 42419 | 65 50 71 54 83 64 64 71 19 101 118 3 102 140 61 55 1121 | - 103 86 706 115 1511 1391 586 410 582 6233 3 642 5 7 792 13172 |

Итого суммарный расход должен составить 2253,16  м3/сутки.

Как видно из приведенных показателей объем водопотребления в 2011-2013г. станет ниже , чем существующий в настоящее время. Это связано преимущественно за счет:

- установки приборов учета и рационального потребления услуг.

Основные направления модернизации  систем водоснабжения первоочередного строительства и модернизации которые позволят:

- Произвести модернизацию насосных станций, с установкой современных насосов, устройства систем автоматизации(установка малых блочных станций с применением погружных насосов, с автоматикой контроля по уровню и давлению с возможностью диспетчеризации) данные станции  установлены в 2010году с.Н.Ищтеряк, с.Урмышла, с.Ивановка.

- Увеличить протяженность магистральных сетей строительством новых каптажей и скважин, в с.Старый Кувак, с.Сарабикулово, с.Михайловка, с.Юлтемирово, с.Петропавловка, с.Алешкино, с.Кузайкино, с.Каркали, Н.Ищтеряк, З.Каратай с осуществлением всех природоохранных мероприятий и санитарных норм.

- Внедрить в эксплуатацию установки доочистки воды в сельских поселениях в первую очередь,  где имеются образовательные и дошкольные учреждений.

- Построить дополнительно внутренние поселковые  уличные сети, для охвата 100% населения централизованным водоснабжением.

- Демонтировать   водозаборные колонки и устроить  ввод линии водоснабжения  в каждый дом.

- Построить пожарные  гидранты согласно СНиП 2.04.01-85 в каждом сельском поселении.

Основные технико-экономические показатели проекта:

1. Производительность планируемых каптажей и скважин, всего –1,162 тыс. м3/сутки.

2. Протяженность проектируемых водоводов и водопроводной сети – 28,11 км.

Расчетная суточная подача питьевой воды

| № п/п | Водозабор | Планируемая производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная (по проекту) | Максимальная (фактическая) | Минимальная (фактическая) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Каркалинское СП | 240 | 240 | 168 |
| 2. | Сугушлинское СП, Юлтемирово | 156 | 216 | 110 |
| 3. | Новоищтерякское СП | 72 | 72 | 50 |
| 4. | Ст.Кувакское СП | 144 | 144 | 101 |
| 5. | Сарабикуловское СП | 96 | 96 | 67 |
| 6. | Урмышлинское СП | 100,8 | 100,8 | 71 |
| 7. | З.Каратайское СП | 124,8 | 124,8 | 87 |
| 8. | Ивановское СП | 72 | 72 | 50 |
| 9. | Нижнечершелинское СП с. Алешкино | 156 | 240 | 110 |
|  | Итого: | 1162 | 1305,6 | 814 |

Разработка плана технических мероприятий по модернизации объектов существующей системы водоснабжения

Согласно проектных решений и необходимостью модернизации, модернизации и обеспечения надежной эксплуатации, существующих объектов водоснабжения, определены следующие мероприятия, которые направлены:

1.Подготовка территории строительства.

Получения разрешения на забор воды(договор водопользования или лицензия), получения разрешения на строительство.

2.Основные объекты строительства.

Каптажи в сельских поселениях: Н.Ищтеряк, Ст.Кувак, Сарабикулово, Каркали, З.Каратай, Петропавловка, Михайловка, Кузайкино.

Скважины в сельских поселениях: Алешкино.

Насосные: Ст.Кувак, Мичурино, М.Карамалка, Сарабикулово, Туктарово-Урдала, Юлтемирово, Медведка.

Станция очистки воды.

Комплексы АДС и оборудование для передачи телеметрической информации.

3.Объекты энергетического хозяйства.

Получение технических условий и разрешения на технологическое подключение вновь строящихся скважин, проектирование, электромонтажные работы, получение допуска на эксплуатацию.

4.Проектные и изыскательские работы. Авторский надзор.

Проектные и изыскательские работы составляют в среднем 5-7% от сметной стоимости работ.

5.Действующие объекты и сооружения.

-Трубопроводы. Замена уличных и магистральных водопроводов со сверхнормативным сроком службы.

-Водоводы. Замена участков с сверх нормативным сроком службы.

Модернизация и модернизация комплексов АДС, оборудования для передачи телеметрической информации и т.д..

Эффект от модернизации системы водоснабжения

В результате модернизации системы водоснабжения  и внедрения новой более совершенной технологии следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

- Увеличение объема подачи воды;

- Уменьшения потерь воды;

- Уменьшение энергетических затрат на 1м³ воды;

- Уменьшение эксплуатационных затрат на 1м³ воды;

- Улучшение качества питьевой воды;

- Обеспечение всех жителей и прочих потребителей сельских поселений водоснабжением.

Эффект от реализации плана технических мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения.

Предполагаемый эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоснабжения отражен в таблице:

Эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоснабжения.

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Каркалинское СП. | Строительство каптажа, Строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 1050м , труба ПНД 110мм. | Увеличение подачи воды, уменьшение затрат электроэнергии, улучшение качества воды,100% обеспечение жителей данного поселения |
| 1 2 | Сугушлинское СП, с.Юлтимирово, с.Сугушла | Ремонт каптажа, установка блочной насосной, строительство станции доочистки воды Строительства уличного водовода 225м, труба ПНД 110мм.с Сугушла Строительства уличного водовода 300м , труба ПНД 110мм.с Юлтемирово | Увеличение подачи воды, 100% обеспечение жителей данного поселения водой, улучшение качества воды. |
| 2 3 | Туктаро-Урдалинское СП | Установка блочной насосной, строительство станции доочистки воды Строительства уличного водовода 1250м , труба ПНД 110мм. | Уменьшение энергозатрат, качество воды 100% обеспечение жителей данного поселения водой, улучшение качества воды. |
| 4 | Новоищтерякское СП. | строительство станции доочистки воды Строительства уличного водовода 560м, труба ПНД 110мм. | Улучшение качества воды 100% обеспечение жителей данного поселения водой, улучшение качества воды. |
| 5 | Ст.Кувакское СП | Строительство каптажа, установка блочной насосной , строительство станции доочистки воды, Строительства(полная заменастарого) уличного водовода 22500м, труба ПНД 110мм. | Увеличение подачи воды, 100% обеспечение жителей данного поселения водой, качества воды. |
| 6 | Мичуринское СП | Установка блочной насосной , строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 300м, труба ПНД 110мм. | Увеличение подачи воды, 100% обеспечение жителей данного поселения водой, качества воды. |
| 7 | Сарабикуловское СП | Установка блочной насосной , строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 960м, труба ПНД 110мм. | Увеличение подачи воды, 100% обеспечение жителей данного поселения водой, качества воды. |
| 8 | М.Кармалкинское СП | Установка блочной насосной , строительство станции доочистки воды, | Увеличение подачи воды, улучшение качества воды, уменьшение энергозатрат. |
| 9 | Урмышлинское СП | Строительство каптажа, строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 200м., труба ПНД 110мм. | Увеличение подачи воды, 100% обеспечение жителей данного поселения водой, улучшение качества воды. |
| 10 | З.Каратайское СП | Строительство каптажа, установка блочной насосной , строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 300м, труба ПНД 110мм. | Увеличение подачи воды, 100% обеспечение жителей данного поселения водой, улучшение качества воды. уменьшение энергозатрат. |
| 11 | Ивановское СП | Строительство каптажа и установка блочной насосной , в селе Михайловка, строительство станции доочистки воды-4шт, Строительства уличного водовода 690м, труба ПНД 110мм. | Увеличение подачи воды, 100% обеспечение жителей данного поселения водой, улучшение качества воды. |
| 12 | Глазовское СП | Строительство каптажа в селе Петропавловка, строительство станции доочистки воды-3шт, Строительства уличного водовода 490, труба ПНД 110мм. | Увеличение подачи воды, 100% обеспечение жителей данного поселения водой, качества воды. |
| 13 | Н.Чершелинское СП | Строительство скважины в селе Алешкино, строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 400, труба ПНД 110мм. | Увеличение подачи воды, 100% обеспечение жителей данного поселения водой, качества воды. |

Оценка нагрузок всех групп (промышленности, жилищного фонда, объектов социальной сферы)

В зависимости от потребления воды по разным категориям групп пользования водопотребление в ближайшие годы прогнозируется следующим образом:

| № п/п | Тип водопотребления | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Население, в т.ч: | 1521 | 1426 | 1594 | 1704 | 1754 | 1855 | 1922 | 1993 | 2080 | 2130 | 2240 |
| 1.1. | полив приусадебных участков | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| 1.2. | уход за скотом | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 |
| 2. | Прочие потребители | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
|  | Итого: | 1959 | 1864 | 2032 | 2142 | 2192 | 2293 | 2360 | 2431 | 2560 | 2568 | 2678 |

Таблица 3. Основные направления программных мероприятий ООО «КомВодСервис»

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего(в ценах 2010 г.) без НДС | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе | 77407,6 | 14824 | 10425,2 | 8048,3 | 9573,2 | 7415,4 | 6737,6 | 5658,4 | 4925,5 | 4900 | 4900 |
| 3.1. | Модернизация | 49869,9 | 3594 | 3340,9 | 7148 | 4857,8 | 6515,4 | 4937,6 | 5040,4 | 4635,5 | 4900 | 4900 |
| 3.2. | Новое строительство | 27537,7 | 11230 | 7084,3 | 900 | 4715,4 | 900 | 1800 | 618 | 290 |  |  |

ОАО «Шугуровское МПП»

Данные производственных показателей по водоснабжению за 2005-08г.г.

| №№ | Наименование | Ед. изм | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 98,8 | 92,5 | 100 | 89,9 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | « | 20 | 8,1 | 8 | 3,72 |
| 3 | Подано в сеть | « | 78,8 | 84,4 | 92 | 86,18 |
| 4 | Потери воды | « | 6,2 | 11,72 | 13,603 | 15,184 |
| 5 | Процент утечки | « |  |  |  |  |
| 6 | Реализовано, всего | « | 72,6 | 72,68 | 78,397 | 70,996 |
| 7 | - населению | « | 52 | 55,74 | 58,985 | 54,884 |
| 8 | - промышленность | « | 20,6 | 16,94 | 19,412 | 16,112 |

Источником водоснабжения являются подземные воды. В настоящее время на балансе обслуживания находятся 3 арт.скважины. Вода подается в распределительную водопроводную сеть протяженностью  20,7 км

Для поддержания постоянного нормативного качества питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия:

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети.

2. Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий.  Филиал ФГУЗ 2Центр гигиены и эпидемиологии РТ» проводит отбор проб подземных источников и проводит контроль качества питьевой воды в точках водозабора.

3. Анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем.

Водоотведение

Водоотведение осуществляется при помощи канализационных сетей. Имеется одна перекачивающая станция, в которой установлены насосы марки СМ 100-65-200/2- 3 шт, производительностью 100 куб.м/час (2 насоса резерв), которые осуществляют подачу сточных вод на биологические очистные сооружения, пропускной способностью 200 куб.м/сут. Одиночное протяжение главного коллектора 3,5 км, уличных канализационных сетей 0,6 км. Безаварийная эксплуатация канализационных сетей является основой санитарного и экологического благополучия.

Данные производственных показателей по водоотведению

за 2005-2008г.г.

| №№ | Наименование | Ед. изм | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м3 | 33,2 | 28,4 | 34,147 | 29,448 |
| 2 | В том числе от населения | « | 33 | 28 | 24,819 | 23,946 |
| 3 | прочих | « | 0,2 | 0,4 | 9,328 | 5,502 |

Очистные сооружения канализации обеспечивают  очистку хозяйственно-фекальных и промышленных стоков. Обработку осадков, образующихся в процессе очистки сточной воды, осуществляет комплекс сооружений и оборудования. Станция аэрации обеспечивает бесперебойный приём и очистку стоков.

ООО «Водоканал» проводит лабораторный анализ очищенных сточных вод при выходе из очистных сооружений. ГУ «УГМС РТ» проводит мониторинг отбора проб ниже и выше сброс сточных вод.

Экономический анализ.

Основные экономические показатели деятельности предприятия в целом представлены в таблице:

(тыс. руб.)

|  | Наименование показателей | 2005г. (факт) | 2006г. (факт) | 2007г. (факт) | 2008г. (факт) | 2009 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг, тыс.руб. | 8854 | 9900 | 12970 | 23785 | 26927 |
| 1,1 | водоснабжение | 483 | 581 | 416 | 729 | 774 |
| 1,2 | Отвод сточных вод | 418 | 636 | 399 | 914 | 850 |
| 2 | Производственная себестоимость реализации продукции, работ, услуг | 7026 | 9372 | 12564 | 22939 | 24666 |
| 2,1 | водоснабжение |  |  |  | 11,01 |  |
| 2,2 | Отвод сточных вод |  |  |  | 46,38 |  |
| 3 | Валовая прибыль | 1828 | 528 | 406 | 846 | 2261 |
| 4 | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |
| 5 | Управленческие расходы | 1656 |  |  |  |  |
| 6 | Прибыль (убыток) от реализации (1-2-4-5) | 172 | 528 | 406 | 846 |  |
| 7 | Проценты к получению |  |  |  |  |  |
| 8 | Проценты к уплате |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочие доходы |  |  |  |  | 1223 |
| 10 | Прочие расходы | 10 |  |  | 622 | 4961 |
|  | Внереализационные доходы | 500 |  |  |  |  |
|  | Внереализационные расходы | 500 | 476 | 307 |  |  |
| 11 | Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 162 | 52 | 99 | 224 | -1477 |
| 12 | Отложенные налоговые активы |  |  |  |  |  |
| 13 | Прибыль (убыток) отчетного года |  |  |  |  |  |
| 14 | Налог на прибыль | 150 |  |  | 143 | 303 |
| 15 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 12 | 52 | 99 | 81 | -1780 |
|  | Среднесписочная численность работающих |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: рабочие |  |  |  |  |  |
|  | Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |

Структура издержек предприятия по водоснабжению представлена в следующей таблице.

| Статьи расходов | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| электроэнергия | 69 | 140 | 268 | 238 | 277 |
| Материалы |  |  |  | 35 | 51 |
| амортизация | 12 | 19 | 18 | 16 | 14 |
| ремонт и тех обслуживание | 75 | 37 | 34 | 20 |  |
| в т.ч. капремонт |  |  |  |  |  |
| оплата труда | 126 | 112 | 120 | 70 | 204 |
| отчисления | 44 | 21 | 16 | 10 | 29 |
| Прочие прямые расходы | 22 |  | 19 | 68 | 35 |
| Цезовые общеэксплуатационные расходы | 45 | 120 | 172 | 276 | 172 |
| Аварийно-восстановительные работы |  |  |  |  |  |
| Себестоимость | 437 | 449 | 647 | 733 | 782 |

Основные показатели работы системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс.куб.м. | 89,9 | 85,634 | 84,023 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 86,18 | 81,914 | 80,303 |
| 5 | Объем потерь | тыс.куб.м. | 15,184 | 19,745 | 9,304 |
| 6 | Объем реализации услуг, всего, в т.ч. | тыс.куб.м. | 70,996 | 62,169 | 70,999 |
|  | населению (питьевая) | тыс.куб.м. | 54,884 | 53,414 | 54,884 |
|  | прочим потребителям, в т.ч | тыс.куб.м. | 16,112 | 8,755 | 10,115 |
|  | питьевая | тыс.куб.м. | 16,112 | 8,755 | 10,115 |
|  | техническая | тыс.куб.м. |  |  |  |
| 8 | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети | % | 100 | 100 | 100 |

РАЗДЕЛ 3.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основными поставщиками тепла в муниципальном образовании являются ОАО «Лениногорские тепловые сети» («ЛТС»),  ОАО «ШМПП»

В настоящее время в г. Лениногорске система централизованного теплоснабжения, все котельные в аренде у ОАО «Лениногорские тепловые сети».

На централизованное теплоснабжение принимается вся жилая и общественная застройка. Небольшая часть частной застройки в 1-м посёлке, в пос. Камышла, к кв. № 55, а также пос. Геофизика имеет индивидуальное отопление.

| Наименование | 2010г. |
| --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии сторонним потребителям, всего: тыс. Гкал | 128,9 |
| в том числе население | 88,1 |

Структурный состав потребителей

| Группа потребителей | 2011 |
| --- | --- |
|  | магистральные сети % | квартальные сети % |
| 1 | 3 | 5 |
| I. Население: | 33,4 | 88,3 |
| II. Бюджет: | 33,3 | 7,9 |
| III. Прочие: | 33,3 | 3,8 |
| Итого | 100 | 100 |

Комплексное развитие системы теплоснабжения

ОАО «Лениногорские тепловые сети»

В настоящее время в эксплуатации  10  промышленных котельных, суммарная производительность установленного оборудования этих котельных составляет: 244,3 Гкал/час. В  10  котельных в качестве основного топлива используют природный газ. Характеристика котельных по состоянию на 2010 г. приведена в таблице 2.4.

В котельных установлены котлы типа ТВГ-8М, ТВГ-2,5, ТВГ-1,5, ПКГМ-6,5/13, КВГМ-0,63-95, ДКВр-4/13, КВГМ-2,5, НР-18, ПТВМ-30М. Тепловая мощность котельных указана в таблице 2.4.  В значительной части котельных оборудование установлено в 1980-ые годы и к настоящему времени находятся в эксплуатации около 30 лет.  Естественно, что устаревшее, физически изношенное оборудование котельных не может обеспечить надежного теплоснабжения потребителей и должно поэтапно выводиться из эксплуатации.

Наиболее крупными котельными являются котельные по адресу: кот. №41 (п. Камышла, 2 пер. Стадионный, 15, стр.1), кот. №31 (ул. 50 лет Победы, 22а).

Тепловая мощность котельной №41 составляет 85,2 Гкал/час. В котельной в 1989 году было введено в эксплуатацию 2 котла ПТВМ-30М и 2 котла ДКВР-4х13. В качестве основного топлива в котельной используется газ. Величина присоединенной тепловой нагрузки потребителей котельной (с учетом среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения) составляет 50,438 Гкал/час. В настоящее время разрабатываются мероприятия, в которых предусматривается:

-  полная замена котлов в котельной № 41;

- замена изношенных на 100 % баков-аккумуляторов объёмом 1000 м3 на баки объёмом 300 м3;

- замена магистральных и внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 41.

Таблица 2.4. Данные по теплоисточникам.

| № п\п | Наименование котельной | Местонахождение тепловых источников | Котельное оборудование | Установленная мощность котельной | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | кол-во | год ввода | по воде, Гкал/час | по пару, т/час | по пару, т/час | по воде |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | В т.ч. на город, Гкал/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Котельная №10 | п. Геофизика, ул. Разина, 2 | КВГМ-0,63-95 | 2 | 2005 | 1,08 | - |  | 0,674 | 0,674 | Природный газ |
| 2 | Котельная №11 | ул. Крупская, 7 | ТВГ-8М | 3 | 1993г. 1994г (2к.) | 24,9 | - |  | 21,095 | 21,095 | Природный газ |
| 3 | Котельная №12 | ул. Садриева, 60а | ПКГМ 6,5/13 | 3 | 1994г, 1989г. 1997г. | 20,6 | 19,5 |  | 18,318 | 18,318 | Природный газ |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 2 | 1996г. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №22 | ул. Куйбышева, 7а | ТВГ-2,5 | 6 | 1995г.(2к.) 1996г, 1997г. 1998г, 1999г. | 12,6 | - |  | 11,205 | 11,205 | Природный газ |
| 5 | Котельная №31 | ул. 50 лет Победы, 22а | ТВГ-8М | 4 | 1993г. (2к.) 1994г. (2к.) | 50 | 26 |  | 42,389 | 42,389 | Природный газ |
|  |  |  | ПКГМ 6,5/13 | 4 | 1987г. (3к.) 1997г. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №41 | п. Камышла, 2пер. Стадионный, 15, стр.1 | ДКВр-4/13 | 2 | 1989г. | 85,2 | 8 |  | 50,438 | 50,438 | Природный газ |
|  |  |  | ПТВМ-30М | 2 | 1989г. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №53 | ул. Октябрьская, 194 | ТВГ-1,5 | 2 | 1986г. 1987г. | 1,9 | 1,8 |  | 0,548 | 0,548 | Природный газ |
|  |  |  | Е-1/9-1 | 2 | 1985г. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №61 | ул. Набережная, 1б | ПКГМ 6,5/13 | 5 | 1992г.(4к.) 1994г. | 21 | 32,5 |  | 8,14 | 8,14 | Природный газ |
| 9 | Котельная №63 | ул. Чайковского, 11 | ПКГМ 6,5/13 | 4 | 1989г. | 16,8 | 26 |  | 12,081 | 12,081 | Природный газ |
| 10 | Котельная «Ромашкино» | д. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков, 20а | НР-18 | 2 | 1983г. | 9,6 | - |  | 6,368 | 6,368 | Природный газ |
|  |  |  | КВГМ-2,5 | 2 | 1988г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «VAPOR» | 2 | 1993г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 47 |  | 244,3 | 113,8 |  | 171,256 | 171,256 |  |

Описание систем теплоснабжения:

Из 10-ти котельных имеют перемычки между своими сетями следующие котельные:

1. №№ 41, 12, 11;

2. №№ 41, 22;

3. №№ 31, 63.

Котельные №№ 10, 53, 61, в Ромашкино с другими котельными перемычек не имеют.

Центральных тепловых пунктов – 12 шт.

Система теплоснабжения закрытая; горячего водоснабжения – открытая.

Уменьшение тепловых нагрузок предприятия по сравнению с прошлым годом составляет 10,5 %. Это происходит по многим причинам: переход на индивидуальное отопление;  экономия теплоэнергии потребителями и пр. Например: отказ от услуг тепловой энергии - Политехнический колледж №32 -371,4 Гкал в связи с переходом на индивидуальное отопление; позднее подключение и раннее отключение объектов (продолжительность отопительного периода 6 месяцев, вместо 7) - 3150 Гкал; уменьшение отапливаемых объектов в связи с их консервацией и отказом от услуг: ООО "ТН- ЛениногорскРемсервис"- 800 Гкал, ООО "ТН -РемсервисТранспорт"- 545 Гкал, ООО "ТН - АктюбинскРемСервис"-306,41 Гкал, РУПС -20 Гкал, ТН "УРС"-27,72 Гкал, ИП Шигапов-25,23 Гкал, ИП Парфиненко-15,6 Гкал; экономичный режим потребления тепловой энергии - 2361,14 Гкал  (установка приборов учета); отказ от услуг тепловой энергии многоквартирных жилых домов (18 домов) и частного сектора в пос. Тимяшево и частично квартир в МКД г..Лениногорска - 11150Гкал в связи с переходом на индивидуальное отопление; экономичный режим потребления тепловой энергии - 11539,44 Гкал

На сегодняшний день убыточными котельными являются  котельные №№ 53, 61, в Ромашкино. Сложилась непростая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, ухода потребителей на индивидуальное отопление, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки. Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов.

В данной работе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами.

Основные целями модернизации котельных являются:

Снижение затрат на выработку тепловой энергии.

Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

Решаемые задачи:

Закрытие неэффективных котельных.

Замена изношенных на 100 % тепловых сетей.

Модернизация оборудования котельных.

Существующее положение:

Предлагаемые мероприятия направлены на решение экономических и социальных проблем. Реализация мероприятий позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала.

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

| Таблица протяженности тепловых сетей по ОАО «ЛТС» |  |
| --- | --- |
| Диам. | Кот. № 11 | Кот. № 12 | Б-55 | Кот.№31 | Бойл.№1 | Бойл.№3 | Бойл.№6 | Бойл.№8 | Кот.№53 | Кот.№61 | Всего |
| мм. | отоп | перег | отоп | ГВС | пар | отоп | ГВС | перег | отоп | ГВС | отоп | ГВС | отоп. | ГВС | ГВС | отоп | ГВС | отоп | ГВС | отоп | ГВС |  |
| 15 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 30 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,02 |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 0,124 |
| 40 | 0,03 |  |  | 0,1 |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,006 |  | 0,37 |  |  | 0,03 | 0,04 | 0,7 |
| 57 | 0,44 |  | 0,3 | 0,31 |  | 0,01 |  |  | 0,2 | 0,1 |  | 0,3 | 0,07 |  | 0,22 | 0,1 | 0,08 |  | 0,22 | 0,5 | 0,3 | 3,15 |
| 63 |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 76 | 0,35 |  | 0,12 | 0,72 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,05 | 0,15 | 0,1 |  | 0,26 | 0,15 | 0,1 |  |  | 0,2 | 0,75 | 2,98 |
| 89 | 0,9 |  | 0,1 | 1 |  | 0,02 |  |  | 0,53 | 0,1 | 0,13 | 0,55 | 0,43 |  | 0,51 |  | 0,45 |  |  | 0,4 | 0,66 | 5,78 |
| 114 | 2,28 |  | 1,76 | 1,3 | 0,04 | 0,95 | 0,23 |  | 1,02 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 1,2 |  | 1,3 | 1,15 | 1,1 | 0,24 | 0,02 | 1,32 | 0,75 | 16,66 |
| 159 | 1,71 | 0,07 | 1 | 1,5 |  | 0,4 | 1,25 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 1 | 0,26 | 1,4 |  | 0,6 | 0,8 | 0,1 |  |  | 2,65 | 0,2 | 14,44 |
| 219 | 1,36 |  | 0,64 | 1,7 |  | 0,2 | 0,22 | 0,36 | 0,3 |  | 0,2 | 0,44 | 1,1 |  | 0,2 | 0,65 |  |  |  | 0,2 |  | 7,57 |
| 273 | 0,83 |  |  |  |  |  |  | 1,64 | 0,49 |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,4 |  | 3,79 |
| 325 | 0,2 |  | 1,65 | 0,05 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 2,12 |
| Всего: | 8,1 | 0,07 | 5,64 | 7,3 | 0,04 | 1,8 | 1,7 | 2,8 | 3,2 | 1,2 | 2,3 | 2 | 4,5 |  | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 0,24 | 0,24 | 5,7 | 2,7 | 57,93 |
| Итого т/с: | 8,17 | 14,78 |  | 26,1 | 0,48 | 8,4 | 57,93 |
| т/к: | 90 | 92 | 2 | 41 | 25 | 43 | 32 | 8 | 62 | 395 |
| з/а: | 270 | 270 | 24 | 139 | 98 | 198 | 116 | 10 | 174 | 1299 |
| Диам. | кот.№63 | кот.№22 | кот.№41 | Ром | Кот. №10 | Всего | Диам. | отоп. | ГВС | перег. | пар | Всего | Всего |  |
| мм. | отоп. | ГВС | пар | отоп. | ГВС | отоп. | ГВС | отоп. | отоп. | ГВС |  | мм |  |  |  |  | т/с | з/а, шт |  |
| 30 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  |  | 0,06 | 15 |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 6 |  |
| 40 |  |  |  | 0,18 |  | 0,01 | 0,05 |  |  |  | 0,24 | 30 | 0,12 | 0,06 |  |  | 0,18 | 23 | Э/р №1 - 40,77км |
| 57 | 0,02 | 0,16 |  | 0,76 | 0,11 | 0,94 | 1,2 |  |  |  | 3,19 | 40 | 0,37 | 0,57 |  |  | 0,94 | 56 | Э/р №2 - 53,15км |
| 76 | 0,15 |  |  | 0,26 | 0,26 | 1,1 | 0,6 | 0,38 |  |  | 2,75 | 57 | 3,34 | 3 |  |  | 6,34 | 575 | Э/р №3 - 18,28км |
| 89 | 0,14 | 0,16 |  | 0,6 | 0,26 | 0,6 | 1,6 | 0,2 |  | 0,37 | 3,93 | 63 |  | 0,52 |  |  | 0,52 |  |  |
| 114 | 0,67 | 1,31 | 0,23 | 2,4 | 0,8 | 5,6 | 3,4 | 1,45 | 0,5 |  | 16,36 | 76 | 2,9 | 2,84 |  |  | 5,74 | 193 | ГВС: |
| 159 | 0,88 | 0,61 | 0,23 | 2,7 | 0,86 | 3,8 | 2,4 | 0,22 |  |  | 11,70 | 89 | 4,05 | 5,67 |  | 0,23 | 9,95 | 458 | Э/р №1 -12,45км |
| 159 | 0,88 | 0,61 | 0,23 | 2,7 | 0,86 | 3,8 | 2,4 | 0,22 |  |  | 11,70 | 114 | 21,45 | 11,3 |  | 0,3 | 33,05 | 866 | Э/р №2 - 16,36км |
| 219 | 1,72 |  |  | 0,4 |  | 3,1 | 1,3 | 0,35 |  |  | 6,87 | 159 | 17,16 | 8 | 0,77 |  | 25,93 | 232 | Э/р №3 - 7,7км |
| 253 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,30 | 219 | 10,2 | 3,9 | 0,36 |  | 14,46 | 82 |  |
| 273 | 0,22 |  |  | 1,2 |  | 0,6 |  |  |  |  | 2,02 | 250 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 42 |  |
| 325 |  |  |  |  |  | 3,3 | 0,5 |  |  |  | 3,80 | 273 | 4,18 |  | 1,64 |  | 5,82 |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,70 | 325 | 5,17 | 0,55 | 0,1 |  | 5,82 | 31 |  |
| 400 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,50 | 350 | 0,7 |  |  |  | 0,7 | 2 |  |
| 500 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,30 | 400 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 2 |  |
| 700 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,40 | 500 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 4 |  |
| 800 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 | 700 | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,15 |  |  |  | 0,15 | 2 |  |
| Итого | 3,8 | 2,24 | 0,46 | 8,5 | 2,3 | 22,4 | 11,1 | 2,6 | 0,5 | 0,37 | 54,27 | итого | 72,29 | 36,51 | 2,87 | 0,53 | 112,2 | 2574 |  |
|  | 6,5 | 10,8 | 33,5 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т/к | 23 | 198 | 165 | 25 | 1 |  | 412 | т/к |  |  |  |  |  | 807 |  |
| з/а | 64 | 602 | 584 | 122 | 4 |  | 1376 | з/а |  |  |  |  |  | 2675 |  |

Выводы:

Оптимизация работы системы теплоснабжения  может быть достигнута за счет:

- Реконструкции магистральных и внутриквартальных трубопроводов;

- Ликвидации котельной № 53 и передом отапливаемых от данной котельной объектов на теплоснабжение от котельной;

- Замена морально устаревших котлов в котельной № 41;

- Ликвидация котельной в  Ромашкино с переводом потребителей на индивидуальное отопление;

- Замена всех паровых котлов ПКГМ-6,5/13 на водогрейные;

- Приобретение, установка и пуско-наладка приборов учёта отгрузки тепловой энергии от котельных предприятия;

- Автоматизация и диспетчеризация объектов предприятия.

Экономический анализ деятельности  ОАО «Лениногорские тепловые сети»

Таблица. Финансово-экономические показатели деятельности в соответствии с утвержденными тарифными решениями.

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2010г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Выручка, в том числе | тыс. руб | 372 156 |
| 1.1. | Теплоэнергия | тыс. руб | 338 336 |
| 1.2. | ГВС | тыс. руб | 33 820 |
| 2 | Себестоимость, в том числе | тыс. руб | 364 440 |
| 2.1. | покупная теплоэнергия | тыс. руб |  |
| 2.2. | Газ |  | 166 247 |
| 2.3. | ХВС на ГВС | тыс. руб | 7 330 |
| 2.4. | Электроэнергия на технологические нужды | тыс.кВтч. | 16 405,5 |
|  |  | тыс. руб | 48 500 |
| 2.5. | Вода на технологические нужды | куб.м. | 540,9 |
|  |  | тыс. руб. | 7 210 |
| 2.6. | Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт | тыс. руб. | 20 778 |
| 2.7. | Аренда ОС и амортизация | тыс. руб. | 6 367 |
| 2.8. | Фонд оплаты труда ППП | тыс. руб. | 74 611 |
| 2.9. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 19 548 |
| 2.10. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 11 594 |
| 2.11. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 925 |
| 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 8 046 |
| 4 | Прочие доходы | тыс. руб. |  |
| 5 | Прочие расходы | тыс. руб. |  |
| 6 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 8 046 |
| 7 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1 609 |
| 8 | Иные налоговые обязательства | тыс. руб. |  |
| 9 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 6 437 |
| 10 | Численность работающих | чел. | 440 |

Основные показатели работы системы теплоснабжения.

Основные показатели работы системы

| Наименование | Потребление эл. энергии, млн. (кВт/год) | Потери тепловой энергии, % | Удельный расход на транспортировку, кВт/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| тепловые сети | 7,96 | 12 | 21,91 |

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество.

1) Рост аварийности на теплотрассах

На теплотрассах наблюдается тенденция роста аварийности (Таблица), связанная с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объёма реализации продукции. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации.

Таблица. Информация о количестве аварий (повреждений) на сетях отопления и горячего водоснабжения в отопительные периоды с 2007 по 2009 годы.

| Наименование | Отопительный период |
| --- | --- |
|  | 2007-2008г.г. | 2008-2009г.г. |
| сети отопления | 113 | 171 |

2) Высокая степень износа  теплосетей

Оборудование центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций, сетей на сегодняшний день имеет до 100 % физического износа. В результате, идет рост тепловых потерь, утечек и как следствие, рост подпитки сетевой воды.

3)Низкая техническая  оснащенность оборудования объектов

На котельных и ЦТП установлено 174 ед. электродвигателей насосов. Срок эксплуатации электродвигателя составляет в среднем 15 лет. Количество двигателей, отработавших нормативный срок эксплуатации, составляет 140 единиц или 80 % от общего количества.

Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо в кратчайшие сроки модернизировать существующее устаревшее оборудование с применением современных энергоэффективного оборудования, материалов и технологий.

Таблица:  Сведения о технической оснащенности

| Наименование | Всего | Процент оснащенности автоматикой | Процент оснащенности современным оборудованием (водоподогреватели, насосы) | Процент оснащенности телемеханикой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Центральный тепловой пункт (ЦТП) | 12 | 0 | 89 | 0 |
| Теплообменники по отоплению и ГВС | 48 | 0 | 89 | 0 |

Модернизация системы теплоснабжения с учетом потенциала энергоснабжения. Выбор варианта оптимизации технических решений развития теплоснабжения

2.2.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения, выработка вариантов технических решений, технико-экономическое сравнение и выбор оптимального варианта.

Основными направлениями модернизации системы теплоснабжения являются:

1. Мероприятия по повышению энергоэффективности магистральных и внутриквартальных сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет (62 км в 2-х тр.исчислении , средний диаметр 159 мм).

Предусматривается замена трубопроводов тепловой сети на предизолированные (в пенополиуретановой изоляции либо трубы из изопрофлекса).

Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления и ГВС, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.

2. Установка частотных преобразователей на ЦТП для уменьшения потребления электроэнергии

Данное мероприятие предусматривает замену насосного оборудования на современное (WILO, Grundfos) с установкой частотного привода, что позволит регулировать давление в сети путем изменения частоты вращения привода насосного агрегата, а значит, снизить энергопотребление. При подключении через частотный регулятор, пуск двигателя происходит постепенно, без высоких пусковых токов и ударов, что снижает нагрузку на двигатель и механизмы, увеличивает срок их службы.

Предусматривается замена 80 % насосного оборудования в котельных, а также в ЦТП и ВНС.

3. Автоматизация и диспетчеризация объектов предприятия.

Применение технических средств телемеханизации определяется задачами диспетчерского управления и разрабатывается в комплексе с применением технических средств контроля, сигнализации, управления и автоматизации.

4. Установка узлов учета тепловой энергии.

Установка приборов учета обеспечит предприятие дополнительными данными для взаиморасчетов и урегулирования тарифов, позволит получить точную информацию о выработке теплоэнергии и потерях при транспортировке.

5.Ликвидация нерентабельных котельных № 53 и в Ромашкино.

Приобрести, установить и провести пуско-наладочные работы блочной котельной на территории туб. диспансера. Ликвидировать котельную в Ромашкино с переводом отапливаемых объектов на индивидуальное отопление.

6.Приобретение, установка и пуско-наладка новых водогрейных автоматизированных  котлов Viessmann вместо морально устаревших паровых котлов и котлов с вышедшим сроком эксплуатации.

Разработка плана технических мероприятий по модернизации объектов существующей системы теплоснабжения

Таблица. План мероприятий по модернизации объектов системы теплоснабжения по годам.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных трубопроводов от котельных | 2011-2020 |
| 2 | Приобретение, установка и пуско-наладка блочной котельной на территории туб. диспансера | 2011 |
| 3 | Ликвидация котельной в Ромашкино с переводом потребителей на автономное отопление | 2011 |
| 4 | Приобретение, установка и пуско-наладка водогрейных автоматизированных котлов Viessmann | До 2015 |
| 5 | Приобретение, установка и пуско-наладка приборов учёта отгрузки тепловой энергии от котельных предприятия | До 2012 |
| 6 | Автоматизация и диспетчеризация объектов предприятия | До 2014 |
| 7 | Установка частотных преобразователей в ЦТП по ГВС | 2012 |
| 8 | Приобретение и установка баков-аккумуляторов V=300 м3 в котельною № 41 – 2 шт. | 2011 |
| 9 | Замена насосного оборудования | 2011-2020 |

Затраты на модернизацию объектов системы теплоснабжения

Таблица : Затраты на модернизацию объектов системы теплоснабжения

(тыс.руб.)(без НДС)(в ценах 2010 года)

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сумма затрат всего, млн.руб. без НДС | Планируемые затраты по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-17 | 2018-19 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных трубопроводов от котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 786,7 | - | 96,505 |  | 98,4 | 196,8 | 196,8 | 198,195 |
| 2 | Приобретение, установка и пуско-наладка блочной котельной на территории туб. диспансера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,5 | - | 5,5 | - | - | - | - | - |
| 3 | Ликвидация котельной в Ромашкино с переводом потребителей на автономное отопление | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 4 | Приобретение, установка и пуско-наладка водогрейных автоматизированных котлов Viessmann | 1505,825 | - | 96,712 | 274,38 | 141,6 | 424,8 | 283,2 | 285,205 |
| 5 | Приобретение, установка и пуско-наладка приборов учёта отгрузки тепловой энергии от котельных предприятия | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 6 | Автоматизация и диспетчеризация объектов предприятия | 40 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | - |
| 7 | Установка частотных преобразователей в ЦТП по ГВС | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 8 | Приобретение и установка баков-аккумуляторов V=300 м3 в котельную № 41 – 2 шт. | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 9 | Замена насосного оборудования | 60 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Всего: | 2433,596млн. | - | 232,216 | 284,38 | 260 | 651,6 | 512 | 493,4 |

Эффект от реализации мероприятий по модернизации системы теплоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Наименование объекта | Сметная стоимость , тыс.рублей без НДС | Эффект в год, тыс.рублей без НДС | Эффект в 20…году, Эф | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/год | кВт/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция магистральных и внутриквартальных трубопроводов от котельных |  |  | 4205,7 |  |  | Экономия электроэнергии при частотном регулировании. Экономический эффект |
| 2. | Приобретение, установка и пуско-наладка блочной котельной на территории туб. Диспансера |  |  | 2 881,5 |  |  | Эффект от мероприятия- годовой фонд оплаты труда обслуживающего персонала ЦТП, высвобождающегося после телемеханизации ЦТП |
| 3 | Ликвидация котельной в Ромашкино с переводом потребителей на автономное отопление |  |  | 3 515,4 |  |  | Энергетическая экономия по расходу теплоносителя в первичном контуре регуляторами температуры прямого действия. Экономический эффект |
| 4 | Приобретение, установка и пуско-наладка водогрейных автоматизированных котлов Viessmann |  |  | 16 624,7 |  |  |  |
| 5 | Приобретение, установка и пуско-наладка приборов учёта отгрузки тепловой энергии от котельных предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автоматизация и диспетчеризация объектов предприятия |  |  | 1 031,3 |  |  |  |
| 7 | Установка частотных преобразователей в ЦТП по ГВС |  |  | 3 010,4 |  |  |  |
| 8 | Приобретение и установка баков-аккумуляторов V=300 м3 в котельную № 41 – 2 шт. |  |  | 600,8 |  |  |  |
| 9 | Замена насосного оборудования |  |  | 10 521,2 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 42 391 |  |  |  |

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения.

| № п/п | Индикаторы | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Уровень аварийности сетей, ед/км | Количество повреждений за год, единиц /на общую протяженность сетей , км = 0,8 |
| 2. | Уровень потерь, % | Объем потерь тепла тыс. Гкал/год / к объему отпуска тепловой энергии потребителям тыс.Гкал /год = 12 |
| 3. | Коэффициент потерь, м3/км | Объем потерь тепла в ходе поставки потребителям, тыс. Гкал/год / к протяженности сетей, км = 0,19 |
| 4. | Продолжительность поставки коммунальных услуг, час/день | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, час/ к количеству дней в отчетном периоде = 24 |
| 5. | Индекс замены тепловых сетей, % | Количество замененных сетей, км / к общей протяженности сетей, км - |
| 6. | Износ тепловых сетей, % | Фактический срок службы, лет/ к нормативному сроку службы, лет = 55 % |
| 7. | Износ оборудования, % | Фактический срок службы, лет/ к нормативному сроку службы, лет = 90 % |
| 8. | Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, % | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км / к протяженности сетей, км = 0,55 |
| 9. | Индекс нового строительства, ед | Протяженность построенных тепловых сетей, км / к общей протяженности сетей, км - |
| 10. | Эффективность использования электроэнергии, кВт.ч /м3 | Расход электрической энергии на выработку и транспортировку тепла, тыс.кВт.ч./ к объему производства и транспортировки тепла , тыс. Гкал. = 45,2 |
| 11. | Доля освоения инвестиций, предусмотренных комплексной программой на развитие системы теплоснабжения, в % | Объем реально вложенных средств, тыс.руб/ к уровню запланированных объемов инвестиций, тыс. руб. - |

В настоящее время у ОАО «Шугуровское МПП» в эксплуатации 68 котельных, суммарная производительность установленного оборудования этих котельных составляет: в горячей воде –  9,7 Гкал/час. В котельных в основном установления котлы типа Р-210, КЧМ-5, КВА-100, КВА-300. Тепловая мощность котельных составляет 0,02 до 0,86 Гкал/час Протяженность сетей в двухтрубном исчислении 2,07 км.

В 68 котельных в качестве основного топлива используют природный газ. Характеристика котельных по состоянию на 2010 г. приведена в таблице 2.4.

В значительной части котельных оборудование установлено в 97-ые годы и к настоящему времени находятся в эксплуатации около более 10 лет. Естественно, что устаревшее, физически изношенное оборудование котельных не может обеспечить надежного теплоснабжения потребителей и должно поэтапно выводиться из эксплуатации.

Данные производственных показателей по теплоснабжению за 2005-10г.г.

| Наименование | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отпуск теплоэнергии сторонним потребителям, всего: тыс. Гкал | 5,44 | 3,916 | 6,250 | 13,076 | 18,745 | 14,870 |
| в том числе население | 3,24 | 2,021 | 0,436 | 0,43 | 0,439 | 0,43 |

Данные по теплоисточникам.

| № п/п | Наименование котельной | Местонахождения тепловых источников | Котельноле оборудование | Установленная суммарная мощность котельной | Присоединенная нагрузка,гКал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котла | Кол-во,ед. | Год ввода | по воде Гкал/час | по пару, т/час | по пару, т/час | по воде |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | В т.ч. на город, Гкал/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Блочно-модульная котельная Шугуровской участковой больницы | с.Шугурово, ул. Садовая 6а, | REX DUAI-50 | 2 | 02.2007г. | 0,86 |  |  | 0,29 |  | Газ |
| 2 | Автономная котельная детского сада | с. Шугурово, ул. Кирова | ЯИК-25, ЯИК-65 | 2 | 2006 г. | 0,08 |  |  | 0,038 |  | Газ |
| 3 | Автономная котельная РДК | с. Шугурово ул.Ленина,35 | ЯИК-25, ЯИК-65 | 2 | 2003 г. | 0,08 |  |  | 0,038 |  | Газ |
| 4 | Автономная котельная 16-ти квартирного жилого дома. | с.Шугурово, ул.Павленко , 6 | Хопер-63 | 2 | 10.2004 г. | 0,10 |  |  | 0,04 |  | Газ |
| 5 | Автономная котельная 28-ми квартирного жилого дома. | с.Шугурово, ул.Павленко , 12 | Хопер-80 | 2 | 10.2004 г. | 0,14 |  |  | 0,051 |  | Газ |
| 6 | Автономная котельная Каркалинской средней школы | с. Каркали, ул.Советсая ,45 | КЧМ-5 | 2 | 2003 | 0,17 |  |  | 0,058 |  | Газ |
| 7 | Автономная котельная Новоиштерякской средней школы | с. Новый Иштеряк, ул. Ленина,34 | Р-210 | 2 | 10.1998г. | 0,13 |  |  | 0,049 |  | Газ |
| 8 | Автономная котельная Ивановской средней школы | с. Ивановка, ул. Центральная,1а | Р-210 | 2 | 10.1998г. | 0,13 |  |  | 0,05 |  | Газ |
| 9 | Автономная котельная Кармалкинской средней школы | с. Мордва-Кармалка, ул. Школьная, 29а | Р-210 КЧМ-5 | 2 | 11.2006г. | 0,11 |  |  | 0,051 |  | Газ |
| 10 | Автономная котельная Урдалинской средней школы | с. Туктарово-Урдала, ул. Советская, 98 | Климат-100 | 2 | 10.2004г. | 0,17 |  |  | 0,05 |  | Газ |
| 11 | Автономная котельная Нижнечершилинской средней школы | с. Нижние Чершила, ул. Советская, 25 | КЧМ-5 | 2 | 10.2001г. | 0,17 |  |  | 0,035 |  | Газ |
| 12 | Автономная котельная Новочершилинской средней школы | с. Новочершилинский, ул. Лесная,27 | КЧМ-5 | 2 | 10.2001г. | 0,16 |  |  | 0,051 |  | Газ |
| 13 | Автономная котельная №1 Старокувакской средней школы | с. Старый Кувак, ул. Школьная,5 | КЧМ-5 | 2 | 12.2003г. | 0,17 |  |  | 0,106 |  | Газ |
|  | Автономная котельная №2 Старокувакской средней школы |  | КЧМ-5 | 2 | 12.2003г. | 0,13 |  |  | 0,106 |  | Газ |
| 14 | Автономная котельная Бакировской начальной школы | с. Бакирово, ул. Пионерская | КСТГ-16 | 2 | 08.2005г. | 0,03 |  |  | 0,009 |  | Газ |
| 15 | Автономная котельная Мичуринской средней школы | с. Мичурино, ул. Лесная.6 | КЧМ-5 | 2 | 12.2002г. | 0,13 |  |  | 0,021 |  | Газ |
| 16 | Автономная котельная Новосережкинской средней школы | с. Новое Сережкино, ул. Школьная, 15 | Ква-100М | 2 | 10.1999г. | 0,34 |  |  | 0,062 |  | Газ |
| 17 | Автономная котельная Сарабиккуловской средней школы | с. Сарабикулово, ул. Кирова, 3а | Р-210 | 2 | 10.1999г. | 0,13 |  |  | 0,041 |  | Газ |
| 18 | Автономная котельная Старописьмянской средней школы | с. Старая Письмянка, ул. Школьная, 7 | КЧМ-5 | 2 | 12.2004г. | 0,17 |  |  | 0,038 |  | Газ |
| 19 | Автономная котельная Куакбашской средней школы | с. Куакбаш, ул. Советская, 3а | КЧМ-5 | 2 | 10.2001 г. | 0,17 |  |  | 0,061 |  | Газ |
| 20 | Автономная котельная Федотовской средней школы | с. Федотовка, ул. Советская, 7 | Р-210 | 2 | 10.1998г. | 0,13 |  |  | 0,041 |  | Газ |
| 21 | Автономная котельная Урнякской средней школы | с. Урняк, ул. Школьная, 4а | Р-210 | 2 | 11.1997г. | 0,13 |  |  | 0,039 |  | Газ |
| 22 | Автономная котельная Подлесной средней школы | с. Подлесный , ул. Гагарина, 2а,стр, 1 | Климат-100 | 2 | 10.2004г. | 0,17 |  |  | 0,038 |  | Газ |
| 23 | Котельная Сугушлинской средней школы | с. Сугушла, ул. Халиуллина,3 | КВа-300 | 2 | 11.1994г. | 0,52 |  |  | 0,158 |  | Газ |
| 24 | Котельная школы им.В.П.Чкалова | с. Шугурово, ул. Ленина, 64 | КВГ-0,5 | 2 | 05.2005г. | 0,86 |  |  | 0,113 |  | Газ |
| 25 | Автономная котельная Старошугуровской средней школы | с. Старое Шугурово, ул. Садриева, 5 | RS-100 | 2 | 10.2007г. | 0,16 |  |  | 0,049 |  | Газ |
| 26 | Автономная котельная Староиштерякской средней школы | с. Старый Иштеряк, ул. Школьная, 1а, стр1. | RS-50, RS-100 | 2 | 10.2007г. | 0,13 |  |  | 0,062 |  | Газ |
| 27 | Автономная котельная Зай-Каратайской средней школы | с. Зай-Каратай, ул. Уныш, 51. стр 2. | RS-100 | 2 | 10.2007г. | 0,16 |  |  | 0,152 |  | Газ |
| 28 | Автономная котельная Кирлегачской средней школы | с. Кирлегач, ул.Советская, 39, стр1 | КВа-100 Ква-100М | 2 | 01.2000г. | 0,26 |  |  | 0,043 |  | Газ |
| 29 | Автономная котельная Урмышлинской средней школы | с. Урмышла, ул. Центральная, 6 | КВа-100 Ква-100М | 2 | 01.2000г. | 0,26 |  |  | 0,081 |  | Газ |
| 30 | Автономная котельная Зеленорощинской средней школы | с. Зеленая роща, ул. Промысловая | ИК-01 | 2 | 10.2006г | 0,17 |  |  | 0,07 |  | Газ |
| 31 | Автономная котельная Старописьмянского дет.сада | с. Старая Письмянка, ул. Центральная, 22 | libero КЧМ-5 | 2 | 12.2004г. | 0,06 |  |  | 0,023 |  | Газ |
| 32 | Автономная котельная дет.сада №38 | г. Лениногорск, ул. Сельхозтехники, 18а | КЧМ-5 | 2 | 12.2002г. | 0,15 |  |  | 0,019 |  | Газ |
| 33 | Автономная котельная Зайкаратайского дет.сада | с. Зай-Каратай, ул. Советская, 99 | RS-50 | 2 | 10.2007г. | 0,09 |  |  | 0,031 |  | Газ |
| 34 | Автономная котельная Староиштерякского дет.сада | с. Старый Иштеряк, ул. Школьная,18 | КВа-20 | 2 | 10.2007г. | 0,03 |  |  | 0,027 |  | Газ |
| 35 | Автономная котельная Нижнечершилинского дет.сада | с. Нижне Чершилинск, ул. Советская. 8 | КСТГ-16 | 2 | 07.2003г. | 0,03 |  |  | 0,009 |  | Газ |
| 36 | Автономная котельная Куакбашского дет.сада | с. Куакбаш, ул.Молодежная, 5 | КСТГ-16 | 1 | 10.2005г. | 0,01 |  |  | 0,007 |  | Газ |
| 37 | Автономная котельная Урдалинского дет.сада | с. Туктарово-Урдала, ул. Советская, 115, стр1 | КСТГ-16 | 2 | 03.2006г. | 0,03 |  |  | 0,008 |  | Газ |
| 38 | Автономная котельная Старошугуровского дет.сада | с. Старое Шугурово, ул. Советская. 4 | КВа-20 | 2 | 09.2007г. | 0,03 |  |  | 0,027 |  | Газ |
| 39 | Автономная котельная Новошугуровского дет.сада | с. Новое Шугурово, ул. Гагарина, 1а | КСТГ-16 | 2 | 10.2001г. | 0,03 |  |  | 0,009 |  | Газ |
| 40 | Автономная котельная Новосережкинского дет.сада | с. Новое Сережкино, ул. Школьная, 6стр 1 | КСТГ-16 | 1 | 12.1993г. | 0,01 |  |  | 0,008 |  | Газ |
| 41 | Автономная котельная Подлесного дет.сада | с. Подлесный , ул.Солнечная, 1а. | КСТГ-16 | 2 | 10.2004г. | 0,03 |  |  | 0,02 |  | Газ |
| 42 | Автономная котельная Зеленорощинского детского сада | с. Зеленая роща, ул. Промысловая | ИК-01 ИК-02 | 1 1 | 10.2006г. | 0,12 |  |  | 0,04 |  | Газ |
| 43 | Автономная котельная Каркалинского дет.сада | с. Каркали, ул. Советская, 94 | Р-210 КСТГ-16 | 2 | 10.1999г. | 0,08 |  |  | 0,012 |  | Газ |
| 44 | Автономная котельная МО "Каркалинское СП" | с. Каркали, ул. Советская, 93 | КЧМ-5 | 2 | 11.2001г. | 0,16 |  |  | 0,031 |  | Газ |
| 45 | Автономная котельная СДК МО "Урдалинское СП" | с. Туктарово-Урдала, ул. Советская. 103 а | КЧМ-5 | 2 | 12.2004г. | 0,13 |  |  | 0,033 |  | Газ |
| 46 | Автономная котельная МО "Урдалинское СП" | с. Карагай, ул. Тельмана, 16 | Р-210 АКГВ-17 | 2 | 2001г. | 0,08 |  |  | 0,019 |  | Газ |
| 47 | Автономная котельная МО "Новоиштерякское СП" | с. Новый Иштеряк, ул. Центральная, 7 | КЧМ-5 | 2 | 11.2000г. | 0,16 |  |  | 0,039 |  | Газ |
| 48 | Автономная котельная МО "Сарабиккуловское СП" | с. Сарабикулово, ул.Пионерская, 45 | КЧМ-5 | 2 | 02.2003г. | 0,17 |  |  | 0,036 |  | Газ |
| 49 | Автономная котельная МО "Мичуринсое СП" | с. Мичурино, ул. Советская, 26 | Климат-100 | 1 | 12.2005г. | 0,09 |  |  | 0,031 |  | Газ |
| 50 | Автономная котельная МО "Старокувакское СП" | с. Старый кувак, ул. Заварыкина, 26 | Р-210 | 2 | 02.1998г. | 0,13 |  |  | 0,048 |  | Газ |
| 51 | Автономная котельная МО "Куакбашское СП" | с. Куакбаш, ул. Карла Маркса, 15 | КЧМ-5 | 2 | 09.2001г. | 0,13 |  |  | 0,049 |  | Газ |
| 52 | Автономная котельная МО "Нижнечершилинское СП" | с. Нижне Чершилинск, ул. Центральная, 105. | КЧМ-5 | 1 | 10.2001г. | 0,06 |  |  | 0,049 |  | Газ |
| 53 | Автономная котельная МО "М.Каратайское СП" | с. Мукмин-Каратай, ул. Механизаторов, 315 | КЧМ-5 | 2 | 10.2004г. | 0,17 |  |  | 0,041 |  | Газ |
| 54 | Автономная котельная МО "Федотовское СП" | с. Федотовка, ул. Советская, 6 | КЧМ-5 | 1 | 11.1999г. | 0,08 |  |  | 0,034 |  | Газ |
| 55 | Автономная котельная МО "Ивановское СП" | с. Ивановка, ул Юности, 5 | КЧМ-5 | 2 | 02.2001г. | 0,17 |  |  | 0,06 |  | Газ |
| 56 | Автономная котельная МО "Новочершилинское СП" | с. Новочершилинск, ул. Заречная, 25 | КЧМ-5 | 2 | 10.2000г. | 0,17 |  |  | 0,028 |  | Газ |
| 57 | Автономная котельная МО "Глазовское СП" | с. Урняк, ул. Школьная, 3а | libero | 2 | 12.2002г. | 0,04 |  |  | 0,031 |  | Газ |
| 58 | Автономная котельная МО "Сугушлинское СП" | с. Сугушла, Центральная, 27 | Климат 100 | 1 | 12.1997г. | 0,09 |  |  | 0,054 |  | Газ |
| 59 | Автономная котельная МО "Мордва-Кармалкинское СП" | с. Мордва-Кармалка, ул. Геодизическая, 10, стр1 | КЧМ-5 | 1 | 10.1997г. | 0,08 |  |  | 0,029 |  | Газ |
| 60 | Автономная котельная МО "Староиштерякское СП" | с. Ялтау. Ул. Мира. | КЧМ-5 | 1 | 10.2004г. | 0,08 |  |  | 0,032 |  | Газ |
| 61 | Автономная котельная МО "Староиштерякское СП" | с. Старый Иштеряк, ул. Школьная. 15 | RS-100 | 1 | 10.2007г. | 0,08 |  |  | 0,064 |  | Газ |
| 62 | Автономная котельная МО "Старошугуровское СП" | с. Старое Шугурово, ул. Советская,1 | RS-100 | 1 | 10.2007г. | 0,08 |  |  | 0,061 |  | Газ |
| 63 | Автономная котельная МО "Зай-Каратайское СП" | с. Зай-Каратай, ул. Уныш, 51. | RS-100 | 1 | 10.2007г. | 0,08 |  |  | 0,07 |  | Газ |
| 64 | Автономная котельная МО "Ивановское СП" | с. Ак-куль, ул. Колхозная, 16,б | АОГВ-17,3 | 1 | 11.2006г. | 0,02 |  |  | 0,004 |  | Газ |
| 65 | Автономная котельная МО "Сугушлинское СП" | с. Юлтимирво. Советская, 75 | КЧМ-5 | 1 | 01.2001г. | 0,08 |  |  | 0,05 |  | Газ |
| 66 | Автономная котельная адм. здание МО " Урдалинское СП" | с. Туктарово-Урдала, ул. 98 | КЧМ-5 (3секц) | 2 | 2005 | 0,054 |  |  | 0,03 |  | Газ |
| 67 | Автономная котельная Зелёнорощинского административно культурного центра | с. Зеленая роща, ул. Промысловая | ИК-01 ИК-02 | 1 1 | 10.2006г. | 0,12 |  |  | 0,04 |  | Газ |
| 68 | Автономная котельная МО " Шугуровское СП" | с. Шугурво, ул. Кирова | КЧМ-5 (9секц) | 1 | 2000г. | 0,083 |  |  | 0,05 |  | Газ |

Ощутимую долю на сегодняшний день занимают малоэффективные котельные, сложилась не простая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки.

Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов.

В данной работе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного использования собственных энергоресурсов с целью обеспечения населения, коммунально-бытовых и иных потребителей тепловой энергией.

Решаемые задачи:

- Модернизация оборудования котельных.

-Существующее положение:

Предлагаемые мероприятия направлены на решение экономических и социальных проблем. Реализация мероприятий позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала.

2.1.5. Экономический анализ

Таблица 2.13. Финансово-экономические показатели деятельности в соответствии с утвержденными тарифными решениями.

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2007г.* Факт | 2008г. Факт | 2009г. Факт | За 9 м-цев 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выручка, в том числе | тыс. руб | 9900 | 23785 | 22627 | 12640 |
| 1.1. | Теплоэнергия | тыс. руб | 6194 | 14254 | 18593 | 9072 |
| 1.2. | ГВС | тыс. руб |  |  |  |  |
| 2 | Себестоимость, в том числе | тыс. руб | 9372 | 22939 | 24666 | 15432 |
| 2.1. | теплоэнергия | тыс. руб | 6147 | 13342 | 16646 | 10925 |
| 2.1.1 | ХВС на ГВС | тыс. руб |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Электроэнергия | тыс.кВтч. | 43 | 29,086 | 25,435 | 20,176 |
|  |  | тыс. руб | 116 | 96 | 106 | 91 |
| 2.1.3 | Вода на технологические нужды | куб.м. |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Материалы | тыс. руб. | 84 | 331 | 452 | 161 |
| 2.1.5 | Ремонт и тех.обслуживание | тыс. руб. | 514 |  |  |  |
| 2.1.6 | Затраты на топливо | тыс.руб | 2378 | 6296 | 7928 | 5979 |
| 2.1.7 | Амортизация | тыс. руб. | 453 | 131 | 665 | 650 |
| 2.1.8 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1096 | 1787 | 2189 | 1574 |
| 2.1.9 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 155 | 242 | 294 | 224 |
| 2.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 88 | 955 | 1346 | 718 |
| 2.1.11 | Цеховые общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1263 | 3504 | 3666 | 1528 |
| 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 528 | 846 | 2261 | -2792 |
| 4 | Прочие доходы | тыс. руб. |  |  | 1223 | 1455 |
| 5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 307 | 562 | 4961 | 1897 |
| 6 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 99 | 284 | -1477 | -3234 |
| 7 | Налог на прибыль | тыс. руб. |  | 143 | 303 |  |
| 8 | Иные налоговые обязательства | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 9 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 99 | 81 | -1780 | -3234 |
| 10 | Численность работающих | чел. |  |  |  |  |

Затраты  на модернизацию объектов системы теплоснабжения и эффект от реализации мероприятий по повышению энергоэффективности

| № п/п | Мероприятия | Сметная стоимость , тыс.рублей без НДС | Эффект в год, тыс.рублей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 1. | Замена газовых счетчиков в миникотельных по ул. Павленко,6 и Павленко,12 на счетчики с электронным корректором марки BK-G-10 и BK-G-16, в котельной детского сада и СДК с.Шугурово на счетчики BK-G-6T-2шт. | 90 | 4 | Снижение расхода газа по котельным и в целом по тепловому хозяйству на 8,928 тыс.куб.м. |
| 2. | Разработка режимных карт на котельные Павленко,6 и Павленко,12, дет.сада и СДК с Шугурово. | 150 | 5 | Расчет удельного расхода газа по котельным |
| 3 | Установка тепловых счетчиков в котельные по ул. Павленко,6 и Павленко,12 и диспетчеризация на сервер в ЕРЦ г. Лениногорска | 218 | 2,5 | Увеличение объемов реализации тепла на 97 тыс.руб. |
|  | ИТОГО: | 458 | 11,5 |  |

План мероприятий по модернизации систем теплоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Замена газовых счетчиков в миникотельных по ул. Павленко,6 и Павленко,12 на счетчики с электронным корректором марки BK-G-10 и BK-G-16, в котельной детского сада и СДК с.Шугурово на счетчики BK-G-6T-2шт. | 2011 |
| 2 | Разработка режимных карт на котельные Павленко,6 и Павленко,12, дет.сада и СДК с Шугурово. | 2011 |
| 3 | Установка тепловых счетчиков в котельные по ул. Павленко,6 и Павленко,12 и диспетчеризация на сервер в ЕРЦ г. Лениногорска | 2011 |

Таблица 4. Основные направления программных мероприятий по ОАО «Шугуровское МПП» Лениногорского района

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | иные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Теплоснабжение всего, в т. ч. | 11500,8 |  |  | 9000 | 625,2 | 625,2 | 625,2 | 625,2 |
| 2.1. | Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения | 6500,8 |  |  | 4000 | 625,2 | 625,2 | 625,2 | 625,2 |
| 2.2. | Мероприятия по строительству и модернизации сетей | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция теплоисточников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе | 11192 |  |  | 11100 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 3.1. | Модернизация | 11192 |  |  | 11100 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 3.2. | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе | 21444,5 |  |  | 14500 | 5500 | 481,5 | 481,5 | 481,5 |
|  | Модернизация | 1444,5 |  |  |  |  | 481,5 | 481,5 | 481,5 |
|  | Новое строительство | 20000 |  |  | 14500 | 5500 |  |  |  |
| 5. | Утилизация ТБО | 10385,7 |  |  | 6000 | 4000 | 176,8 | 176,8 | 32,1 |
|  | Модернизация | 385,7 |  |  |  |  | 176,8 | 176,8 | 32,1 |
|  | Новое строительство | 10000 |  |  | 6000 | 4000 |  |  |  |
|  | Итого по программе | 54523 |  |  | 40600 | 10148,2 | 1306,5 | 1306,5 | 1161,8 |

РАЗДЕЛ 4.

УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ)

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Вывоз и утилизация ТБО на территории муниципального образования осуществляет предприятие  ООО «Благоустройство и озеленение»

Утилизация ТБО  с территории  г. Лениногорска производится способом захоронение на полигон.

Техническая  характеристика

полигона твердых бытовых отходов г. Лениногорска

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | Полигон находится в 12 км. к Юго-востоку от г. Лениногорска |
| 2 | Наличие согласований эколого-нормативной документации | Проект и лимит на размещение отходов зарегистрированы Управлением Ростехнадзора по РТ № Л 16.08.7700.10 от 29.09.2010 Срок действия до 10.09.2015 |
| 3 | Экологический мониторинг полигона (вода, воздух, земля) | Проводятся проверки, лабораторные исследования атмосферного воздуха, контроль почвы, дозиметрический контроль (МЭД гамма излучения) |
|  | Лицензия по обращению с опасными отходами | Выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по РТ № ОП-43-004342 (16) Срок действия до 10.09.2015 |
| 4 | Количество карт | 4 |
| 5 | Закрытых карт | 2 идет разработка 3 |
| 6 | Год ввод в эксплуатацию | 2003 год |
| 7 | Срок эксплуатации | 16 лет |
| 8 | Проектная мощность | 606 тыс.м3 (2121000 м3 ) |
| 9 | Годовая мощность | 40,4 тыс.м3 (141400 м3 ) |
| 10 | На полигон ТБО в день принимается | 260-300 м3 |
| 11 | Сортируется на МСЛ в день | 30-35 м3 |
| 12 | Состояние скважин | Имеются 2 скважины ниже и выше отметки уровня полигона |
| 13 | Согласованный перечень Принимаемых отходов | Имеется перечень согласно выписке из реестра лицензии, согласованный Главным Государственным санитарным врачом г.Лениногорска |

На  полигоне  выполняются  следующие  основные  виды  работ: прием, складирование и изоляция ТБО.

Прием ТБО ведется по объему в неуплотненном состоянии (т.е. в том же физическом состоянии, которое учитывается в спец.автохозяйстве при заключении договора с обслуживающими организациями) и в уплотненном состоянии (от жилищного фонда). Отметка о принятом количестве  ТБО  делается  в  «Журнале  регистрации ТБО».

Категорически запрещается вывоз на полигон отходов,  пригодных к использованию  в  народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, а также токсичных, радиоактивных и биологически опасных отходов.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона (разработана    в    составе    проекта). Технологическая    схема    представляет   собой   генплан   полигона, определяющий  с  учетом  сезонов  года  последовательность  выполнения работ,   размещения   площадей  для  складирования  ТБО  и  разработки изолирующего грунта.

Основным документом    планирования    работ    является   график эксплуатации,  составляемый на год.  Планируется помесячно: количество принимаемых  ТБО  с указанием № карт,  на которые складируются отходы, количество грунта или инертных материалов  для обустройства изолирующего слоя; карта разработки грунта для изоляции ТБО.

Зона складирования ТБО запроектирована в виде холма - выше относительной отметки дневной поверхности и в виде котлована ниже отметки дневной поверхности. Полигон имеет полную высоту равную Нмакс.=19,6 м, В том числе 18,6 м над поверхностью земли.

Потребители:

- учебные заведения;

- больницы;

- управление культуры;

- население;

- торговые точки;

- предприятия;

- прочие.

Основные статьи затрат:

- затраты на закупку электроэнергии;

- расходы на оплату труда;

- отчисления на социальное страхование;

- амортизация основных средств;

- цеховые расходы;

- общеэксплуотационные расходы;

- налоги.

Модернизация системы утилизации (захоронения) ТБО: смонтирована и введена в эксплуатацию мусоросортировочная линия для селективного сбора твердых бытовых отходов.

Затраты на проведение модернизации:

-Производство работ на открытие 4 очереди существующего полигона ТБО.(-Земляные работы по копки котлована, временных дорог ) 1,5 млн руб

-Приобретение оборудования на мусоросортировочную линию (прессов, конвейерных лент и др.) 2,5 млн. руб.

Приобретение и строительство мини блочной котельной  для цеха МСЛ на газовом топливе, с разработкой ПСД – 2.1 млн. руб.

-Заказ проектно-сметной документации  на строительство нового полигона ТБО 2015 год  2,0 млн руб.

-Выбор земельного участка и строительство полигона ТБО  16,0 млн. руб.

Таблица 1. Основные направления программных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Утилизация ТБО тыс. руб. | 79074 | 6402 | 6595 | 6920 | 7270 | 7630 | 8010 | 8410 | 8837 | 9300 | 9700 |

Генеральный план или план территориального развития.

Перспективы развития системы коммунальной инфраструктуры

Источниками финансирования для реализации данного Плана являются:

- средства местного бюджета;

- средства республиканского бюджета;

- средства федерального бюджета по федеральным целевым программам;

- инвестиционные составляющие экономически обоснованных тарифов и плата за подключение;

- инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные источники.

Одна из приоритетных задач плана – это разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства.

Предложения плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Жилищное строительство на I очередь реализации генерального плана намечено в существующих  границах города.

В целях дальнейшего развития и наиболее компактного размещения селитебных территорий города, генеральным планом предлагается строительство многоэтажного жилья в южном направлении от Центрального планировочного района.

Необходимость нового жилищного строительства в Южном планировочном районе вызвана наличием высвобождающихся территорий после сноса существующего ветхого жилого фонда,  а  также необходимостью улучшения планировочной структуры данного района.

Учитывая расположение железнодорожной станции Письмянка в южной части города, строительство новой жилой застройки улучшит восприятие города жителями и гостями города, прибывающими в  г. Лениногорск по железной дороге.

В настоящее время уже идет процесс постепенного замещения усадебной застройки, расположенной вдоль ул. Чайковского на многоэтажную застройку в Южном планировочном районе, а также предлагается строительство жилой застройки на территории занятой в настоящее время  коллективными  садами.

Поэтому, на  I очередь реализации генерального плана намечено  многоэтажное жилищное строительство на данных территориях.

Кроме того, в Южном планировочном районе предлагается  формирование двух  кварталов усадебной застройки: по ул. Короленко и ул. Разина.	Строительство многоэтажной и усадебной жилой застройки  на  I очередь реализации генерального плана проектом предлагается на территории коллективных садоводческих товариществ в западном  направлении от Центрального планировочного района,  при  условии проведения мероприятий  по сокращению  закрытию кладбища, а также в районе Камышла.

В восточном планировочном районе предлагается размещение кварталов усадебной застройки после выноса базы Треста Татремстрой и ООО «Техтрансвтормет» по ул. Октябрьская, а также УПК по ул. Высоковольтная.

На расчетный срок реализации генерального плана, ввиду отсутствия  свободных территорий для нового жилищного строительства, предлагается освоение территорий в юго-восточном направлении из состава земель Письмянского  поселения (Юго-Восточный жилой район). В соответствии с №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» статья 10 п.13 «Территория поселения не может входить  в состав другого поселения». Исходя из этого положения,  проектом  предлагается включение в границы города нового Юго-Восточного района с фрагментом   существующей  объездной   дороги  и    автомагистрали,  по которой осуществляется въезд в данный жилой район.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана –  до 2020г,

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана –  до 2035г.

Из предлагаемых территорий строительства первоочередные:

- Завершение освоения  кварталов 51, 52, 53 имеющих транспортную инфраструктуру, и формирования новых кварталов 52а, 55а, 55б, под строительство 5 – этажных многоквартирных жилых домов:

Территория – 20,96 га;

Общая жилая площадь – 143,43 тыс. кв.м.;

#### Население – 5839  чел.

- Завершение освоения  кв. 45, 45а, 46, 47 под строительство усадебных и 5 – этажных многоквартирных жилых домов:

Территория – 13,64 га;

Общая жилая площадь – 39,94 тыс. кв.м.;

#### Население – 1626 чел.

- Продолжение формирования кв. 34, 35 и 35а, под строительство усадебных жилых домов:

Территория – 6,84 га;

Общая жилая площадь – 10,25 тыс. кв.м.;

#### Население – 418 чел.

- На незастроенных территориях города строительство усадебных жилых домов (кварталы 76а и 77а, 63а и 64а, 95 и 104):

Территория – 8,51 га;

Общая жилая площадь – 12,77 тыс. кв.м.;

#### Население – 520 чел.

На расчетный срок предлагаются к освоению следующие территории:

Освоение новой площадки (Юго-Западная), расположенной в Письмянском сельском поселении на юго-востоке от существующей границы города, где предполагается строительство индивидуальных и многоквартирных жилых домов.

Ориентировочно:  территория – 96,08 га;

общая жилая площадь – 289,1 тыс. кв.м.;

#### население – 9655 чел.

На перспективу:

Завершение освоения Юго-Западной площадки для строительства индивидуальных жилых домов.

Реализация обширной жилищной программы намеченной планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.